Załącznik nr 7a do SIWZ

Części nr 1 zamówienia

PRZEDMIAR  ROBÓT

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki – Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska”

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Ilość | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spec./D/02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) – trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 2 | Spec./D/05 | Uzupełnienie ubytków na istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0-31,5 mm | tona | 50,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,00 |
| 3 | Spec./D/06 | Czyszczenie nawierzchni betonowej z zanieczyszczeń ziemnych 4*1000 | m² | 4000,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4000,00 |
| 4 | Spec./D/06 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową. 4*1000 | m² | 4000,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4000,00 |
| 5 | Spec./D/06 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard III, 50 kg/m² 4*1000*0,05 | tona | 200,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200,00 |
| 6 | Spec./D/07 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, standard II, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 4*1000 | m² | 4000,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4000,00 |
| 7 | Spec./D/08 | Mechaniczne plantowanie poboczy 2*1000*0,5 | m² | 1000,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1000,00 |