PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki

na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 km.

Inwestor:     Miasto i Gmina Mordy, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PODBUDOWA |
| 1. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta o średniej głębokości 15 cm na całej szerokości projektowanej nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, z wykorzystaniem gruntu z korytowania na uzupełnienie poboczy <lok. 0+000 - 0+424> 0,424 km Obmiar: 294,00 x 5,00 + 130 x 5,20 = 2146,00 m² | m² | 2146,00 |  |  |
| 2. | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z betonu cementowego o Rm=2,5 MPa, grubości 10 cm po zagęszczeniu <lok. 0+000 - 0+424> 0,424 km Obmiar: 294,00 x 5,00 + 130 x 5,20 = 2146,00 m² | m² | 2146,00 |  |  |
| 3. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy 16 cm po zagęszczeniu <lok. 0+000 - 0+424> 0,424 km Obmiar: 294,00 x 5,00 + 130 x 5,20 = 2146,00 m² | m² | 2146,00 |  |  |
| II | NAWIERZCHNIA |
| 4. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania <lok. 0+000 - 0+424> 0,424 km Obmiar: 294,00 x 5,00 + 130 x 5,10 = 2133,00 m² | m² | 2133,00 |  |  |
| 5. | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania <lok. 0+000 - 0+424> 0,424 km Obmiar: 424,00 x 5,00 = 2120,00 m² | m² | 2120,00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: