Załącznik nr 2a do SIWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 140 w miejscowości Doliwo.

Lokalizacja: działka ewidencyjna nr 140 – obręb Doliwo.

Inwestor: Miasto i Gmina Mordy, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta o średniej głębokości 15 cm na całej szerokości projektowanej nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (uzyskany grunt wykorzystać do plantowania poboczy) Obmiar: 430,00 x 4,20 = 1806,00 m² | m² | 1806,00 |  |  |
| 2. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu Obmiar: 430,00 x 4,20 = 1806,00 m² | m² | 1806,00 |  |  |
| 3. | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu, ze skropieniem między warstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania Obmiar: 430 x 4 = 1720,00 m² | m² | 1720,00 |  |  |
| 4. | D-06.03.01 | Plantowanie i uzupełnianie poboczy z gruntu rodzimego Obmiar: (430 x 0,75) x 2 = 645,00 m² | m² | 645,00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie:

Załącznik nr 2b do SIWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki.

Lokalizacja: działka ewidencyjna nr 729/1 – obręb Radzików-Stopki.

Inwestor: Miasto i Gmina Mordy, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania oraz z czyszczeniem istniejącej podbudowy i ze skropieniem między warstwowym emulsją asfaltową. Obmiar: 268 x 3 + (10 x 10) x 0,5= 854 m² | m² | 854,00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie:

Załącznik nr 2c do SIWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 165/4 w miejscowości

Radzików-Kornica.

Lokalizacja: działka ewidencyjna nr 165/4 – obręb Radzików-Kornica.

Inwestor: Miasto i Gmina Mordy, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym Obmiar: 0,450 km | km | 0,450 |  |  |
| 2. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu Obmiar: 450,00 x 3,10 = 1395,00 m² | m² | 1395,00 |  |  |
| 3. | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu, ze skropieniem między warstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania Obmiar: 450,00 x 3,00 = 1350,00 m² | m² | 1350,00 |  |  |
| 4. | D-04.04.02 | Pobocza z kruszywa naturalnego gr. 10 cm po zagęszczeniu Obmiar: 450,00 x 0,50 x 2 = 450,00 m² | m² | 450,00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Wartość robót ogółem |  |

Słownie: