Zamawiający:

Miasto i Gmina Mordy

08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Dotyczy: przetargu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia”.

Wyjaśnienie nr 2 do przetargu. Wyjaśnieniem nr 1 na stronie internetowej jest załączony projekt prac geologicznych w zakresie wykonania otworów rozpoznawczych pod studnie wodociągowego ujęcia wód podziemnych.

Pytania oferenta:

Prosimy o wyjaśnienie dot. przedmiaru robót  na zbiorniki:

1. Pozycja 3.2 „zbiornik na wody popłuczne” zawiera nakłady na wykonanie płyty stropowej w ilości 8,06 m3, naszym zdaniem ilość ta powinna wynosić 22 m3. Proszę o skorygowanie obmiaru w danej pozycji.

2. Pozycja 3.2 przedmiaru robót „Zbiornik wody czystej” zawiera nakłady na wykonanie płyty stropowej w ilości 12,25 m3, naszym zdaniem jest to błędna ilość, prawidłowa ilość powinna wynosić 50,3 m3. Proszę o skorygowanie obmiaru w danej pozycji.

3. Przy budowie zbiornika wody czystej w projekcie występuje podsypka piaskowa o grubości 50 cm. Natomiast przedmiar robót nie zawiera nakładów na wykonanie w/w robót. Proszę o skorygowanie przedmiaru robót.

4. Przy budowie zbiornika na wody popłuczne w projekcie występuje podsypka piaskowa o grubości 30 cm. Natomiast przedmiar robót nie zawiera nakładów na wykonanie w/w robót. Proszę o skorygowanie przedmiaru  robót.

5. Pozycja 1.5 przedmiaru robót „Zbiornik wody czystej” zawiera nakłady na wykonanie podkładu z betonu niezbrojonego  w ilości 259,7 m3, naszym zdaniem ilość ta powinna wynosić 275 m3. Proszę o skorygowanie obmiaru w danej pozycji.

Pytania oferenta:

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późn zm.), zwracamy się z następującym pytaniem:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową i o ewentualną korektę ilości przedmiarowych lub dodanie nowych pozycji do przedmiarów:

6. Pozycja 3.2 „zbiornik na wody popłuczne” zawiera nakłady na wykonanie płyty stropowej w ilości 8,06 m3, naszym zdaniem ilość ta powinna wynosić 22 m3.

7.  Pozycja 3.2 przedmiaru robót „Zbiornik wody czystej” zawiera nakłady na wykonanie płyty stropowej w ilości 12,25 m3, naszym zdaniem jest to błędna ilość, prawidłowa ilość powinna wynosić 50,3 m3.

8. Zarówno przy budowie zbiornika wody czystej jak i zbiorniku na wody popłuczne w projekcie występuje podsypka piaskowa o grubości 50 cm i 30cm. Natomiast przedmiar robót nie zawiera nakładów na wykonanie w/w robót.

9. Pozycja 1.5 przedmiaru robót „Zbiornik wody czystej” zawiera nakłady na wykonanie podkładu z betonu niezbrojonego  w ilości 259,7 m3, naszym zdaniem ilość ta powinna wynosić 275 m3.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Po skonsultowaniu pytań z osobą wykonującą projekt budowlany udzielam poniżej odpowiedzi.

W kosztorysach ofertowych w niżej wymienionych pozycjach należy przyjąć następujące ilości do wyceny:

Ad. 1 i 6.  Należy do wyceny przyjąć w pozycji przedmiaru 3.2 „zbiornik na wody

popłuczne” nakład na wykonanie płyty stropowej w ilości 21,46 m3.

Ad. 2 i 7.  Należy do wyceny przyjąć w pozycji przedmiaru 3.2 „zbiornik wody czystej”

nakład na wykonanie płyty stropowej w ilości 49,94 m3.

Ad. 3, 4 i 8.  Podsypkę pod chudy beton należy wykonać wykorzystując istniejący piasek z

wykopu pod zbiornik. W związku z tym nie należy dokonywać modyfikacji w

otrzymanym przedmiarze. Dotyczy to: „zbiornika na wody popłuczne” i „zbiornika

wody czystej”.

Ad. 5 i 9. Należy do wyceny przyjąć w pozycji przedmiaru 1.5 „zbiornik wody czystej”

nakład na wykonanie podkładu z betonu niezbrojonego w ilości 270,2 m3.

Mordy, dn. 05.03.2009 r.						Z up. Burmistrza

Główny specjalista ds. inwestycji

/-/ Leszek Konstańczuk