Załącznik nr 7b do SIWZ

Części nr 2 zamówienia

PRZEDMIAR  ROBÓT

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 360516W Wólka Leśna – Wyczółki w miejscowości Wyczółki”

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Ilość | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spec./D/08 | Mechaniczne plantowanie poboczy (ścinanie poboczy) 2*490*0,5 | m² | 490,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 490,00 |
| 2 | Spec./D/06 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard III, 25 kg/m² 490*5*0,025 | tona | 61,25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61,25 |
| 3 | Spec./D/06 | Czyszczenie nawierzchni betonowej z zanieczyszczeń ziemnych 490*5 | m² | 2450,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2450,00 |
| 4 | Spec./D/06 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową. 490*5 | m² | 2450,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2450,00 |
| 5 | Spec./D/07 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, standard II, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 490*5 | m² | 2450,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2450,00 |