PRZEDMIAR  ROBÓT

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Wielgorz.

Zakres: od km 3+809 do km 4+445 o długości 0,636 km.

Lokalizacja: Wielgorz, działka nr ew.705

Inwestor:     Miasto i Gmina Mordy, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | PODBUDOWA |
| 1. | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni <lok 3+809 - 4+445> 0,636 km Obmiar: 636,00 x 5,10 = 3243,60 m² | m² | 3243,60 |  |  |
| 2. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 7 cm po zagęszczeniu, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania <lok 3+809 - 4+445> 0,636 km Obmiar: 636,00 x 5,10 = 3243,60 m² | m² | 3243,60 |  |  |
| II. | NAWIERZCHNIA |
| 3. | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania <lok 3+809 - 4+445> 0,636 km Obmiar: 636,00 x 5,00 = 3180,00 m² | m² | 3180,00 |  |  |
| III. | ODWODNIENIE (wymiana przepustu) |
| 4. | D-06.02.01a | Wykonanie przepustu zjazdowego z rur PEHD o średnicy 50 mm o sztywności obwodowej 8 kPa, na ławie z pospółki żwirowej o grubości 20 cm z wykonaniem obruku obustronnego (8 m²) – wymiana rury przepustowej Obmiar: 16 m | m | 16,00 |  |  |
| 5. | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z betonu cementowego o Rm=2,5 MPa, grubości 10 cm po zagęszczeniu Obmiar: 46 m² | m² | 46,00 |  |  |
| 6. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 0/31.5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym Obmiar: 46 m² | m² | 46,00 |  |  |
| 7. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 5 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania Obmiar: 44 m² | m² | 44,00 |  |  |
| IV. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (pobocza) |
| 8. | D-04.04.02 | Pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0/31.5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym <lok 3+809 - 4+445> 0,636 km Obmiar: (636,00 + 620) x 1,00= 1256,00 m² | m² | 1256,00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: