PRZEDMIAR  ROBÓT

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin.

| Lp. | Podstawa | Opis wyliczenia | Jednostka miary | Ilość | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 1m x 2,5m wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 5 km Obmiar: 260,00 m² | m² | 260,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 260,00 |
| II. | PODBUDOWA |
| 2. | D-04.01.01 | Wykonanie koryta o średniej głębokości 15 cm na całej szerokości projektowanej nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, uzyskany grunt odwieźć na drogi gminne na odległość do 2 km <lok. 0+010 - 0+440> 0,430 km Obmiar: 125,00 x 4,20 + 305,00 x 4,00 = 1745,00 m² | m² | 1745,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1745,00 |
| 3. | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z betonu cementowego o Rm=2,5 MPa, grubości 10 cm po zagęszczeniu <lok. 0+010 - 0+440> 0,430 km Obmiar: 125,00 x 4,20 + 305,00 x 4,00 = 1745,00 m² | m² | 1745,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1745,00 |
| 4. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu <lok. 0+010 - 0+440> 0,430 km Obmiar: 125,00 x 4,20 + 305,00 x 4,00 = 1745,00 m² | m² | 1745,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1745,00 |
| III. | NAWIERZCHNIA |
| 5. | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu, ze skropieniem między warstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania <lok. 0+010 - 0+440> 0,430 km Obmiar: 125,00 x 4,10 + 305,00 x 4,00 = 1732,50 m² | m² | 1732,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1732,50 |
| 6. | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości 4 cm po zagęszczeniu, ze skropieniem między warstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania <lok. 0+010 - 0+440> 0,430 km Obmiar: 430 x 4 = 1720,00 m² | m² | 1720,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1720,00 |
| IV | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |
| 7. | D-06.03.01 | Plantowanie i uzupełnianie poboczy z gruntu rodzimego Obmiar: (125 x 0,50) x 2 = 125,00 m² | m² | 125,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125,00 |