KOSZTORYS OFERTOWY

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie atrakcyjności miasta Mordy

poprzez przebudowę jezdni i chodników”

ETAP I

| BRANŻA DROGOWA |
| --- |
| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Obmiar | Cena jednostk. zł*) | Wartość pozycji zł*) |
|  |  |  | Jed. | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x |  |
|  | D 01.01.01 45233000-9 | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | x | x | x |  |
| 1 | D 01.01.01.11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 1,026 |  |  |
|  | D 01.02.04 45111000-8 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | x | x | x |  |
| 2 | D-01.02.04.22 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z wywozem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km. | m2 | 193,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.04.27 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) | m2 | 1 791,00 |  |  |
| 4 | D 01.02.04.24 | Rozebranie nawierzchni z brukowca | m2 | 1 634,00 |  |  |
| 5 | D 01.02.04.45 | Rozebranie kratek ściekowych z elementów betonowych | szt. | 1 |  |  |
| 6 | D 01.02.04.72 | Rozebranie przepustów z rur żelbetowych | mb | 11,00 |  |  |
| 7 | D 01.02.04.91 | Rozebranie ścianek czołowych przepustów | m3 | 1,14 |  |  |
|  | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x |  |
|  | D 02.01.01 45111000-8 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. III Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | x | x | x |  |
| 8 | D 02.01.01.13 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład/ nasyp na odl. 6-15km | m3 | 1 332,43 |  |  |
|  | D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | x | x | x |  |
|  | D 03.01.01 45231100-6 | Przepusty pod koroną drogi CPV: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów | x | x | x |  |
| 9 | D-03.01.01.12 | Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm (roboty ziemne, umocnienie ścian, część przelotowa, zakończenie ściankowe, wypełnienie, zasypanie). | m | 13,00 |  |  |
| 10 | Projekt zagospodarowania terenu | Wykopy liniowe szerokości 2,0m i głębokości do 4,11 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III. - przepust drogą dojazdową 13*2,0*1,36+2*2,5*0,82*2=43,56m3 | m3 | 43,56 |  |  |
|  |  | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szer.do 1m, głęb.do 3,0m. Grunt kat.I÷IV. 13*1,36*2=35,36m2 | m2 | 35,36 |  |  |
| 11 | Projekt zagospodarowania terenu | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przelotowa przepustu z rur o średnicy 60 cm z zastosowaniem pospółki gr. 50cm - pospółka: 2*0,50*13=13,00 m3 -gr.stab.cem.o Rm=1,5MPa 0,10*12,30*1,00=1,23m3 - rury o dł. 1,0 m jednego elementu 18,0 m | m | 13,00 |  |  |
| 12 | D-03.01.01.61 | Wykonanie ścianek czołowych z betonu B15 | m3 | 1,92 |  |  |
|  | D 03.02.01 | Kanalizacja deszczowa | x | x | x |  |
| 13 | D 03.02.01.23 | Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 30cm | mb | 7,00 |  |  |
| 14 | D 03.02.01.23 | Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 20cm | mb | 9,50 |  |  |
| 15 | D 03.02.01.41 | Wykonanie studzienek ściekowych | szt. | 4,00 |  |  |
|  | D 04.00.00 | PODBUDOWA | x | x |  |  |
|  | D 04.04.02 4523000-9 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | x | x |  |  |
| 16 | D 04.04.02.11 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. warstwy 20 cm. Nawierzchnia | m2 | 2 812,00 |  |  |
|  | D 04.03.01 45233000-9 | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | x | x |  |  |
| 17 | D 04.03.01.12 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (nawierzchnie ulepszone) | m2 | 15 230,00 |  |  |
| 18 | D.04.03.01.22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | 15 250,00 |  |  |
|  | D 04.07.01 | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO | x | x |  |  |
| 19 | D 04.07.01.16 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu 0/20 o grubości 10cm | m2 | 342,00 |  |  |
|  | D 04.07.01 | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO | x | x | x |  |
| 20 | D 04.08.01.11 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi | t | 303,60 |  |  |
|  | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x |  |
|  | D 05.03.05 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | x | x |  |  |
| 21 | D.05.03.05.11 | Wykonanie naw. z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12.8 warstwa wiążąca-wzmacniająca gr.4 cm | m2 | 4 263,00 |  |  |
| 22 | D 05.03.05.13 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiążąca, gr. w-wy 6cm | m2 | 149,00 |  |  |
| 23 | D 05.03.05.13 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiążąca, gr. w-wy 7cm | m2 | 2 431,00 |  |  |
| 24 | D.05.03.05.13 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiążąca, gr. w-wy 6 cm | m2 | 193,00 |  |  |
| 25 | D 05.03.05.26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12.8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm | m2 | 4 230,00 |  |  |
| 26 | D 05.03.05.26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12.8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 5cm | m2 | 2806,00 |  |  |
|  | D.07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x |  |
|  | D 07.00.00 45233000-9 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | x | x | x |  |
| 27 | D 07.06.02.11 | Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych U-11A | m | 11,00 |  |  |
|  | D 08.00.00 | ELEMENTY ULIC | x | x | x |  |
|  | D 08.01.01 45233000-9 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | x | x | x |  |
| 28 | D 08.01.01.11 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej na ławach betonowych z betonu B15 | mb | 2 142,00 |  |  |
| Razem: |  |