KOSZTORYS OFERTOWY

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie atrakcyjności miasta Mordy

poprzez przebudowę jezdni i chodników”

ETAP II

| BRANŻA DROGOWA |
| --- |
| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Obmiar | Cena jednostk. zł*) | Wartość pozycji zł*) |
|  |  |  | Jed. | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | D 04.00.00 | PODBUDOWA | x | x | x |  |
|  | D 04.01.01 45111000-8 | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne | x | x | x |  |
| 1 | D 04.01.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne chodnika, nawierzchnię i zjazdy. | m2 | 6 919,00 |  |  |
|  | D04.02.00. | WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE | x | x |  |  |
| 2 | D 04.02.01.33 | Wykonanie podsypki piaskowej na chodnikach, gr. w-wy 10cm | m2 | 3 171,00 |  |  |
| 3 | D 04.02.01.34 | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm | m2 | 3 171,00 |  |  |
|  | D 04.04.02 4523000-9 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | x | x | x |  |
| 4 | D 04.04.02.11 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grub. warstwy 15 cm. Zjazdy | m2 | 856,00 |  |  |
|  | D 04.05.01 4523000-9 | PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | x | x | x |  |
| 5 | D 04.05.01.22 | Stabilizacja podłoża cementem z betoniarki Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Zjazdy | m2 | 845,00 |  |  |
| 6 | D 04.05.01.22 | Stabilizacja podłoża cementem z betoniarki Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 3,078,00m2 | m2 | 3 078,00 |  |  |
|  | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x |  |
|  | D-05.03.23 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | x | x | x |  |
| 7 | D-05.03.23.12 | Nawierzchnia z kostki betonowej o gr 8cm na podsypce grysowej, zjazdy | m2 | 856,00 |  |  |
|  | D 08.00.00 | ELEMENTY ULIC | x | x | x |  |
|  | D 08.02.02 45233000-9 | CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | x | x | x |  |
| 8 | D 08.02.02.12 | Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej , dwuteownik | m2 | 3 171,00 |  |  |
|  | D 08.03.01 45233000-9 | BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | x | x | x |  |
| 9 | D 08.03.01.12 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą. | m | 1 215,00 |  |  |
| Razem: |  |