Załącznik nr 2

KOSZTORYS / PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa kanalizacji sanitarnej w Mordach przy ul. Narutowicza

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. KANALIZACJA SANITARNA |
| 1.1 Sieć kanalizacyjna grawitacyjna z rur PCV Ø 200 mm |
| 1.1.1 | Roboty przygotowawcze |
| 1 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą | 3 | kpl |  |  |
| 2 | KNNR 1 0605-04-020 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6,0 m | 242 | szt |  |  |
| 3 | (AW) AW00-0002-148 | Pompowanie wody zestawem igłofiltrów | 712,21 | m-g |  |  |
| Razem |  |
| 1.1.2 | Roboty ziemne |
| 4 | KNNR 1 0202-080-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km; grunt kat.III-IV | 109,26 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0212-300 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 4,00 m. Grunt kategorii I-II | 1766,37 | m3 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0212-400 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 4,00 m. Grunt kategorii III-IV | 1766,37 | m3 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0313-020-050 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką blokami szalunkowymi stalowymi; wykopy o szerokości do 1 m, głębokości do 6,0 m, w gruncie kat. I-IV | 3642 | m2 |  |  |
| 8 | KNNR 1 0313-060-050 | Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości wykopu o głębokości do 6 m przy szalowaniu pełnym blokami szalunkowymi w gruncie kat. I-IV | 3642 | m2 |  |  |
| 9 | KNNR 1 0201-1209-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow. 5-10 t na odl. do 1 km; grunt kat. III-IV - zakup, załadunek i dowóz materiału do zasypki (analogia) | 109,26 | m3 |  |  |
| 10 | KNNR 1 0208-0209-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 5-10 t przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej; grunt kat. I-IV - dowóz materiału do zasypki (analogia) | 109,26 | m3 |  |  |
| 11 | KNNR 4 1411-020-060 | Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z pospółki o grubości 15 cm | 109,26 | m3 |  |  |
| 12 | KNNR 1 0214-0400 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55/75 kW; zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.30 cm; grunt kat. I-II (analogia) | 1766,37 | m3 |  |  |
| 13 | KNNR 1 0214-0500 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55/75 kW; zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.30 cm; grunt kat. III-IV (analogia) | 1766,37 | m3 |  |  |
| Razem |  |
| 1.1.3 | Roboty instalacyjno-montażowe |
| 14 | KNNR 4 1308-030-040 | Kanały z rur kanalizacyjnych PVC klasy S, łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200 mm | 607 | m |  |  |
| 15 | KNNR 4 1417-0200 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 315 mm, zamknięcie rurami teleskopowymi z pokrywami żeliwnymi typu ciężkiego, kinety studzienek z PE, głębokości studzienek wg projektu (analogia) | 19 | szt |  |  |
| 16 | KNNR 4 1321-04-010 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe, łączone na wcisk kolana - 200 mm | 7 | szt |  |  |
| 17 | KNNR 4 1321-03-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk | 9 | szt |  |  |
| 18 | Analiza własna | Kamerowanie kolektorów głównych z raportem powykonawczym i kasetą magnetowitową | 607 | m |  |  |
| 19 | KNNR 4 1206-0220 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o o średnicy 324 mm przy długości do 20 m, w gruntach kategorii III-IV | 20 | m |  |  |
| 20 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, o średnicy nominalnej rurociągu 100 - 300 mm | 20 | m |  |  |
| Razem |  |
| Razem - kanalizacja grawitacyjna z rur PCV Ø 200 mm |  |
| 1.2 Sieć kanalizacyjna grawitacyjna z rur PCV Ø 160 mm |
| 1.2.1 | Roboty przygotowawcze |
| 21 | Analiza własna | Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą | 3 | kpl |  |  |
| 22 | KNNR 1 0605-04-020 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4,0 m | 79 | szt |  |  |
| 23 | (AW) AW00-2-148 | Pompowanie wody zestawem igłofiltrów | 21 | m-g |  |  |
| Razem |  |
| 1.2.2 | Roboty ziemne |
| 24 | KNNR 1 0210-080-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km; grunt kat.III-IV | 29,55 | m3 |  |  |
| 25 | KNNR 1 0210-0201-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II | 329,22 | m3 |  |  |
| 26 | KNNR 1 0210-0301-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV | 329,22 | m3 |  |  |
| 27 | KNNR 1 0307-04-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV | 76,36 | m3 |  |  |
| 28 | KNNR 1 0313-020-050 | Pełne umocnienieścian wykopów wraz z rozbiórką blokami szalunkowymi stalowymi; wykopy o szerokości do 1 m, głębokości do 6,0 m, w gruncie kat. I-IV | 509,88 | m2 |  |  |
| 29 | KNNR 1 0201-1209-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow. 5-10 t na odl. do 1 km; grunt kat. III-IV - zakup, załadunek i dowóz materiału do zasypki (analogia) | 29,55 | m3 |  |  |
| 30 | KNNR 1 0208-0209-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 5-10 t przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej; grunt kat. I-IV - dowóz materiału do zasypki (analogia) | 29,55 | m3 |  |  |
| 31 | KNNR 4 1411-020-060 | Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z pospółki o grubości 15 cm | 29,55 | m3 |  |  |
| 32 | KNNR 1 0318-030-060 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokość wg projektu, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym (analogia) | 76,36 | m3 |  |  |
| 33 | KNNR 1 0214-0401-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 74 kW; zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm; grunt kat. I-III (analogia) | 329,22 | m3 |  |  |
| 34 | KNNR 1 0214-0501-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 74 kW; zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm; grunt kat. III-IV (analogia) | 329,22 | m3 |  |  |
| Razem |  |
| 1.2.3 | Roboty instalacyjno-montażowe |
| 35 | KNNR 4 1308-02-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk | 197 | m |  |  |
| 36 | KNNR 4 1417-0200 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 315 mm, zamknięcie rurami teleskopowymi z pokrywami żeliwnymi typu ciężkiego, kinety studzienek z PE, głębokości studzienek wg projektu (analogia) | 3 | szt |  |  |
| 37 | KNNR 4 1321-02-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk | 3 | szt |  |  |
| 38 | KNNR 4 1322-02-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk | 3 | szt |  |  |
| Razem |  |
| Razem - kanalizacja grawitacyjna z rur PCV Ø 160 mm |  |
| 1.3 Pompownia ścieków P4 |
| 39 | (AW) AW02 0501-01-090 | Zakup, dostawa, montaż, podłączenie elektroenergetyczne, rozruch, ogrodzenie pompowni ścieków | 1 | kpl |  |  |
| Razem - pompownia ścieków |  |
| 1.4 Kanalizacja ciśnieniowa |
| 40 | (AW) AW02 0601-01-040 | Wykonanie rurociągu tłocznego Ø 90 – 110 z rur PE | 140 | m |  |  |
| Razem - kanalizacja ciśnieniowa |  |
| OGÓŁEM - KANALIZACJA SANITARNA |  |
| 2. PRZYKANALIKI |
| 2.1 | Roboty przygotowawcze |
| 41 | (AW) AW02 0101-01-090 | Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą | 3 | kpl |  |  |
| Razem |  |
| 2.2 | Roboty ziemne |
| 42 | KNNR 1 0212-0100 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m3na odkład, w gruntach kat. I-II | 59,35 | m3 |  |  |
| 43 | KNNR 1 0212-0200 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m3na odkład, w gruntach kat. III-IV | 59,35 | m3 |  |  |
| 44 | KNNR 1 0305-0100 | Ręczne wykopy liniowe lub jamniste ze skarpami o głębokości do 1,5 m i szerokości dna do 1,5 m w grunt kategorii I-II | 14,84 | m3 |  |  |
| 45 | KNNR 1 0305-0200 | Ręczne wykopy liniowe lub jamniste ze skarpami o głębokości do 1,5 m i szerokości dna do 1,5 m w grunt kategorii III-IV | 14,84 | m3 |  |  |
| 46 | KNNR 4 1411-020-060 | Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z pospółki o grubości 15 cm | 5,77 | m3 |  |  |
| 47 | KNNR 1 0317-0100 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokość wg projektu, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym (analogia) | 23,91 | m3 |  |  |
| 48 | KNNR 1 0214-0501-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 74 kW; zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm; grunt kat. III-IV (analogia) | 118,7 | m3 |  |  |
| Razem |  |
| 2.3 | Roboty instalacyjno-montażowe |
| 49 | KNNR 4 1308-02-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk | 38,5 | m |  |  |
| 50 | KNNR 4 1417-0200 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 315 mm, zamknięcia rurami teleskopowymi z pokrywami żeliwnymi, kinety studzienek z PE, głębokości studzienek zgodnie z projektem (analogia + analiza własna) | 4 | szt |  |  |
| 51 | KNNR 4 1321-02-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk | 8 | szt |  |  |
| 52 | KNNR 4 1322-02-020 | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk | 8 | szt |  |  |
| 53 | Analiza własna | Włączenie do kanalizacji istniejących instalacji kanalizacyjnych | 8 | szt |  |  |
| Razem |  |
| OGÓŁEM – PRZYKANALIKI |  |
| OGÓŁEM – KANALIZACJA SANITARNA I PRZYKANALIKI |  |

…….……………………....			                                ……………….………………..

(miejscowość, data)                                                                                     (pieczęć firmowa oferenta)

……………………………...

(podpis osoby upoważnionej)