Załącznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS / PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp | Podstawa wyceny | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena zł | Wartość Zł (4x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Roboty rozbiórkowe, jednocześnie wykonanie koryta pod płytę boiska |
| 1 | KNR 2-31 0801-03 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 5 cm | 20*40*0,05 = 40 | m 3 |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych- koryto pod boisko | 43*22/10000 = 0.095 | ha |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0108-18 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo -żelbetonowych na odległość do 1 km | 20*40*0,04= 32 | m³ |  |  |
| 4 | Kalk. własna | Utylizacja betonu | 40*20*0,04=32 | m³ |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 100x25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | (41+21)*2= 124 | m |  |  |
| Razem dział : Roboty rozbiórkowe, jednocześnie wykonane koryta pod płytę boiska |  |
| Wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna) |
| 6 | Wycena indywidual. | Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej, wys. Włókna 15-20mm,gęstość 42000 pęczków/m², ciężar 2000 gr/m², z zasypaniem piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 00,4-1,2 mm w ilości 20 kg/m²(+-10%)granulat gumowy o frakcji 0,5-1,8 mm w ilości 17 kg. | 41*21= 861 | m ² |  |  |
| Razem dział : Wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna) |  |
| Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię |
| 7 | KNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm co 60 cm w obu kierunkach | 0.6 | t |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją -grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm /beton B-15/ | 40*20= 800 | m ² |  |  |
| Razem dział : Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię |  |
| Wykonanie piłkochwyty o wys. 4 m |
| 9 | KNR 2-25 0307-01 | Ogrodzenie wys. 4 m z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV fi 2 mm w kolorze zielonym, oczka 45x45 mm/ tolerancja 10% na słupkach stalowych z rur grubościennych o śr. 2” obetonowanych - budowa | 22*4= 88 | m ² |  |  |
| Razem dział : Wykonanie piłkochwyty o wys. 4 m |  |
| Zakup i montaż osprzętu |
| 10 | Wycena indywidualna | Zakup i montaż bramek albuminowych do piłki ręcznej 3x2m wraz z siatkami | 2,00 | szt |  |  |
| 11 | Wycena indywidual | Słupki indywidualne do siatkówki, kometki, tenisa wraz z siatką | 1.00 | kpl |  |  |
| 12 | Wycena indywidual | Zestaw do koszykówki | 2.00 | kpl |  |  |
| 13 | Wycena indywidual | Huśtawki 2- osobowe | 2.00 | kpl |  |  |
| 14 | Wycena indywidual | Karuzela dziecinna 4- osobowa (bez napędu) | 1.00 | kpl |  |  |
| Razem dział: zakup montaż osprzętu |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie : …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………