Kosztorys /przedmiar robót

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Wojnów, Kolonia Mordy i część Głuchowa

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednost. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sieć wodociągowa o śr. 225 mm, L= 3 180 m |
| 1a. Sieć wodociągowa o śr. 225 mm - roboty ziemne |
| 1 | Anal. Własna | Wytyczenie trasy sieci wodociągowej i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 3 |  |  |
| 2 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 189 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 189 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 5366 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 5366 |  |  |
| 6 | KNRR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I- III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. – transport żwiru z zakupem materiału | m3 | 120 |  |  |
| 7 | KNRR 2-01 0416-01 | Rozplantowanie żwiru w drodze | m³ | 120 |  |  |
| 8 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8 - 2,5 m i głęb. do 3,0 m w gr. kat.I-III z dowozem i zakupem piasku | m3 | 378 |  |  |
| 9 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.I-II | m3 | 5366 |  |  |
| 10 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.III-IV | m3 | 5366 |  |  |
| 11 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3,0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 1067 |  |  |
| 12 | Anal. Ind. | Pompowanie wody pompą spalinową | m-g | 34 |  |  |
| 13 | KNNR 6 1303-01 | Naprawa pełnego darniowania skarp przy przejściach przez rowy | m² | 10 |  |  |
| 14 | KNNR 10 0502-03 | Wykonywanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o śr. 20 cm | m umoc. | 10 |  |  |
| 15 | KNNR-W 10 2511-02 | Naprawa zbieraczy śr. 7,5 – 15 cm | m | 6 |  |  |
| 16 | KNNR-W 10 2511-02 | Naprawa sączków śr. 5 cm | m | 28 |  |  |
| 17 | Analiza własna | Koszty zajęcia pasów dróg wojewódzkich i powiatowych oraz organizacji ruchu na okres prowadzenia robót | kpl | 1 |  |  |
| Razem - Sieć wodociągowa o śr. 225 mm - roboty ziemne |  |
| 1b. Sieć wodociągowa o śr. 225 mm - roboty montażowe |
| 18 | KNNR 11 0301-04 | Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 225 mm wraz z kształtkami: trójnik 200x80 – 9 szt. zwężka 200x150 – 1 szt. FW 150 – 21 szt. | m | 3180 |  |  |
| 19 | KNNR 11 0304-05 | Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową, na rurociągach PCW i PE, o śr. nominalnej 200 mm | szt | 6 |  |  |
| 20 | KNNR 11 0305-0410 | Hydranty pożarowe nadziemne, ustawiane na kolanie stopowym kołnierzowym o średnicy nominalnej 80 mm | szt | 9 |  |  |
| 21 | KNNR 11 0304-0220 | Zasuwy żeliwne z obudową, na rurociągach PVC i PE, układane w gotowym wykopie umocnionym na głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, o średnicy nominalnej 80 mm – zasuwy kołnierzowe do hydrantów | szt | 9 |  |  |
| 22 | KNNR 2 1403-0101 | Malowanie hydrantów emalią ftalową | szt | 9 |  |  |
| 23 | KNNR 6 0503-0601 | Płytki betonowe wokół skrzynek ulicznych | m2 | 3,75 |  |  |
| 24 | KNNR 6 0503-0601 | Płytki betonowe wokół hydrantów | m2 | 4,5 |  |  |
| 25 | KNNR 4 1430-0101 | Różne elementy drobnowymiarowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B 15 – bloki oporowe | m3 | 3,4 |  |  |
| Razem - Sieć wodociągowa o śr. 225 mm - roboty montażowe |  |
| 1c. Sieć wodociągowa o śr. 225 mm - przejścia pod przeszkodami |
| 26 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 75 |  |  |
| 27 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 75 |  |  |
| 28 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.I-II | m3 | 75 |  |  |
| 29 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.III-IV | m3 | 75 |  |  |
| 30 | KNNR 4 1206-0220 | Przewierty wykonywane maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 356 mm, przy długości do 20m w grunt. kat. III-IV | m | 40 |  |  |
| 31 | KNNR 4 1005-06 | Sieci wodociągowe – rury stalowe o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 356 mm w wykopie otwartym | m | 29 |  |  |
| 32 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm,w rurach ochronnych | m | 69 |  |  |
| 33 | KNR 2-19 0122-06 | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 356 mm | szt | 14 |  |  |
| 34 | KNNR 4 0103-03 | Rurki sygnalizacyjne z rur stalowych ocynkowanych 25 mm | m | 11,9 |  |  |
| 35 | KNR 2-16 0619-01 | Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicy zewnętrznej 273 mm | m2 | 4,14 |  |  |
| 36 | Anal. Ind. | Skrzynki żeliwne | szt | 7 |  |  |
| 37 | KNNR 6 0503-0601 | Płytki betonowe wokół skrzynek ulicznych | m2 | 1,75 |  |  |
| 38 | KNR 2-19 0134-01 | Oznakowanie trasy wodociągu na murze | kpl | 2 |  |  |
| 39 | KNR 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl | 5 |  |  |
| Razem - Sieć wodociągowa o śr. 225 mm - przejścia pod przeszkodami |  |
| Ogółem - Sieć wodociągowa o śr. 225 mm |  |
| 2. Sieć wodociągowa PCV 160 mm, L= 5 035 m |
| 2a. Sieć wodociągowa o śr. 160 mm - roboty ziemne |
| 40 | Anal. Własna | Wytyczenie trasy sieci wodociągowej i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 3 |  |  |
| 41 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 290 |  |  |
| 42 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 290 |  |  |
| 43 | KNNR 10210-02 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 8251 |  |  |
| 44 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 8251 |  |  |
| 45 | KNRR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I- III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. – transport żwiru z zakupem materiału | m3 | 130 |  |  |
| 46 | KNRR 2-01 0416-01 | Rozplantowanie żwiru w drodze | m³ | 130 |  |  |
| 47 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8 - 2,5 m i głęb. do 3,0 m w gr. kat.I-III z dowozem i zakupem piasku | m3 | 580 |  |  |
| 48 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.I-II | m3 | 8251 |  |  |
| 49 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.III-IV | m3 | 8251 |  |  |
| 50 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3,0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 1643 |  |  |
| 51 | Anal. Ind. | Pompowanie wody pompą spalinową | m-g | 45 |  |  |
| 52 | KNNR 6 1303-01 | Naprawa pełnego darniowania skarp przy przejściach przez rowy | m² | 35 |  |  |
| 53 | KNNR 10 0502-03 | Wykonywanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o śr. 20 cm | m umoc. | 20 |  |  |
| 54 | KNNR-W 10 2511-02 | Naprawa zbieraczy śr. 7,5 – 15 cm | m | 9 |  |  |
| 55 | KNNR-W 10 2511-02 | Naprawa sączków śr. 5 cm | m | 21 |  |  |
| Razem - Sieć wodociągowa o śr. 160- mm - roboty ziemne |  |
| 2b. Sieć wodociągowa o śr. 160 mm - roboty montażowe |
| 56 | KNNR 11 0301-03 | Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm wraz z kształtkami: trójnik 150x150 – 2 szt trójnik 150x100 – 1 szt trójnik 150x80 – 24 szt Fw 150 – 55 szt zwężka 150x100 – 1 szt kołnierz ślepy 150 – 1 szt FF 80 – 24 szt | m | 5035 |  |  |
| 57 | KNNR 11 0304-0420 | Zasuwy żeliwne z obudową, na rurociągach PVC i PE, układane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności,o śr. nominalnej 150 mm – zasuwy kołnierzowe | szt | 13 |  |  |
| 58 | KNNR 11 0305-0410 | Hydranty pożarowe nadziemne, ustawiane na kolanie stopowym kołnierzowym o średnicy nominalnej 80 mm | szt | 24 |  |  |
| 59 | KNNR 11 0304-0220 | Zasuwy żeliwne z obudową, na rurociągach PVC i PE, układane w gotowym wykopie umocnionym na głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, o średnicy nominalnej 80 mm – zasuwy kołnierzowe do hydrantów | szt | 24 |  |  |
| 60 | KNNR 2 1403-0101 | Malowanie hydrantów emalią ftalową | szt | 24 |  |  |
| 61 | KNNR 6 0503-0601 | Płytki betonowe wokół skrzynek ulicznych | m2 | 9,25 |  |  |
| 62 | KNNR 6 0503-0601 | Płytki betonowe wokół hydrantów | m2 | 12 |  |  |
| 63 | KNNR 4 1430-0101 | Różne elementy drobnowymiarowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B 15 – bloki oporowe | m3 | 8,9 |  |  |
| Razem - Sieć wodociągowa o śr. 160 mm - roboty montażowe |  |
| 2c. Sieć wodociągowa o śr. 160 mm - przejścia pod przeszkodami |
| 64 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 125 |  |  |
| 65 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 125 |  |  |
| 66 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.I-II | m3 | 125 |  |  |
| 67 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.III-IV | m3 | 125 |  |  |
| 68 | KNNR 4 1206-0220 | Przewierty wykonywane maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 273 mm, przy długości do 20m w grunt. kat. III-IV | m | 174 |  |  |
| 69 | KNNR 4 1005-05 | Sieci wodociągowe – rury stalowe o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 273/8,8 mm w wykopie otwartym | m | 29 |  |  |
| 70 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm,w rurach ochronnych | m | 203 |  |  |
| 71 | KNR 2-19 0122-04 | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 273 mm | szt | 32 |  |  |
| 72 | KNNR 4 0103-03 | Rurki sygnalizacyjne z rur stalowych ocynkowanych 25 mm | m | 27,3 |  |  |
| 73 | KNR 2-16 0619-01 | Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicy zewnętrznej 273 mm | m2 | 2,73 |  |  |
| 74 | Anal. Ind. | Skrzynki żeliwne | szt | 16 |  |  |
| 75 | KNNR 6 0503-0601 | Płytki betonowe wokół skrzynek ulicznych | m2 | 4 |  |  |
| 76 | KNR 2-19 0134-01 | Oznakowanie trasy wodociągu na murze | kpl | 6 |  |  |
| 77 | KNR 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl | 10 |  |  |
| Razem - Sieć wodociągowa o śr. 160 mm - przejścia pod przeszkodami |  |
| 2d. Sieć wodociągowa o śr. 160 mm - przejścia pod torami PKP |
| 78 | Anal. własna | Koszty: opracowania warunków realizacji robót, zajęcia pasa kolejowego, umieszczenia urządzeń, nadzoru pracowników PKP nad robotami i uczestnictwa w komisjach przekazania i odbioru terenu, uzgodnień, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | kpl | 1 |  |  |
| 79 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 39 |  |  |
| 80 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 21 |  |  |
| 81 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. dp 1 m i głęb. do 3,0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 38 |  |  |
| 82 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4 m. | szt | 12 |  |  |
| 83 | Anal. Ind. | Pompowanie wody pompą spalinową | m-g | 16 |  |  |
| 84 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.I-II | m3 | 39 |  |  |
| 85 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.III-IV | m3 | 21 |  |  |
| 86 | KNNR 4 1207-0630 | Przewierty wykonywane maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 406/9,5 mm, przy długości przewiertu ponad 30 do 40 m w grunt. kat. III-IV | m | 36 |  |  |
| 87 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rury osłonowej PEHD 250 mm w rurze przeciskowej | m | 36 |  |  |
| 88 | Anal. ind. | Wypełnianie przestrzeni międzyrurowej betonem B15 | m3 | 2,9 |  |  |
| 89 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 160 mm, w rurach ochronnych | m | 36 |  |  |
| 90 | KNR 2-19 0122-07 | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 406 mm | szt | 2 |  |  |
| 91 | KNNR 4 1410-0201 | Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z betonu B-7,5, o grubości 10 cm | m3 | 0,029 |  |  |
| 92 | KNNR 4 1410-0401 | Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z betonu B-20, o grubości 20 cm | m3 | 0,058 |  |  |
| 93 | KNNR 4 1401-0210 | Ręczne przygotowanie zbrojenia dla prostych, przy użyciu prętów stalowych o średnicy 10 mm | t | 0,018 |  |  |
| 94 | KNNR 4 1403-02 | Montaż zbrojenia ław fundamentowych o śr. stali 10 mm | t | 0,018 |  |  |
| 95 | KNNR 4 1413-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie, na wymurowanej podstawie studni, o średnicy kręgów 1400 mm i głębokości studni 3,0 m, z włazem typu ciężkiego | stud. | 2 |  |  |
| 96 | KNNR 4 1413-06 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1400 mm – zakażde 0,5 m różnicy głębokości | szt. | -2=-2,00 |  |  |
| 97 | KNNR 4 1427-02 | Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi „PS” przy grubości ściany 20 cm – otwór o śr. 260 mm | szt. | 4 |  |  |
| 98 | KNNR 2 0601-0602 | Dwuwarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, wykonywane na goraco lepikiem asfaltowym, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym | m2 | 18,84 |  |  |
| 99 | KNNR 2 0601-0802 | Dwuwarstwowe izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, wykonywane z papy asfaltowej izolacyjnej odm. 400 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym | m2 | 18,84 |  |  |
| 100 | KNNR 2 0701-0220 | Ścianki działowe pełne, o grubości ½ cegły z cegieł budowlanych pełnych kl. 100 – ścianka dociskowa | m2 | 15 |  |  |
| 101 | KNNR 6 0205-01 | Bruk z kamienia polnego na zaprawie cementowej wokół studzienek | m2 | 6 |  |  |
| 102 | KNNR 4 1106-04 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy, o średnicy j 150 mm montowane w komorach | szt | 2 |  |  |
| 103 | KNNR 4 1014-04 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe 150 mm - FW | szt | 2 |  |  |
| Razem – przecisk pod torami PKP |  |
| Ogółem - Sieć wodociągowa o śr. 160 mm |  |
| 3. Sieć wodociągowa PCV 110 mm, L= 1 853 m |
| 3a. Sieć wodociągowa o śr. 110 mm - roboty ziemne |
| 104 | Anal. Własna | Wytyczenie trasy sieci wodociągowej i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 3 |  |  |
| 105 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 110 |  |  |
| 106 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 110 |  |  |
| 107 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 3129 |  |  |
| 108 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 3129 |  |  |
| 109 | KNRR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I- III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. – transport żwiru z zakupem materiału | m3 | 120 |  |  |
| 110 | KNRR 2-01 0416-01 analogia | Rozplantowanie żwiru w drodze | m³ | 120 |  |  |
| 111 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8 - 2,5 m i głęb. do 3,0 m w gr. kat.I-III z dowozem i zakupem piasku | m3 | 220 |  |  |
| 112 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.I-II | m3 | 3129 |  |  |
| 113 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.III-IV | m3 | 3129 |  |  |
| 114 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3,0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 619 |  |  |
| 115 | Anal. Ind. | Pompowanie wody pompą spalinową | m-g | 43 |  |  |
| 116 | KNNR 6 1303-01 | Naprawa pełnego darniowania skarp przy przejściach przez rowy | m² | 18 |  |  |
| 117 | KNNR 10 0502-03 | Wykonywanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych o śr. 20 cm | m umoc. | 10 |  |  |
| 118 | KNNR-W 10 2511-02 | Naprawa zbieraczy śr. 7,5 – 15 cm | m | 5 |  |  |
| 119 | KNNR-W 10 2511-02 | Naprawa sączków śr. 5 cm | m | 13 |  |  |
| Razem - Sieć wodociągowa o śr. 110- mm - roboty ziemne |  |
| 2b. Sieć wodociągowa o śr. 110 mm - roboty montażowe |
| 120 | KNNR 11 0301-02 | Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm wraz z kształtkami: trójnik 10x100 – 2 szt trójnik 100x80 – 11 szt Fw 100 – 21 szt kołnierz ślepy 100 – 5 szt FF 80 – 11 szt | m | 1853 |  |  |
| 121 | KNNR 11 0304-0320 | Zasuwy żeliwne z obudową, na rurociągach PVC i PE, układane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności,o śr. nominalnej 100 mm – zasuwy kołnierzowe | szt | 4 |  |  |
| 122 | KNNR 11 0305-0410 | Hydranty pożarowe nadziemne, ustawiane na kolanie stopowym kołnierzowym o średnicy nominalnej 80 mm | szt | 11 |  |  |
| 123 | KNNR 11 0304-0220 | Zasuwy żeliwne z obudową, na rurociągach PVC i PE, układane w gotowym wykopie umocnionym na głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, o średnicy nominalnej 80 mm – zasuwy kołnierzowe do hydrantów | szt | 11 |  |  |
| 124 | KNNR 2 1403-0101 | Malowanie hydrantów emalią ftalową | szt | 11 |  |  |
| 125 | KNNR 6 0503-0601 | Płytki betonowe wokół skrzynek ulicznych | m2 | 3,75 |  |  |
| 126 | KNNR 6 0503-0601 | Płytki betonowe wokół hydrantów | m2 | 5,5 |  |  |
| 127 | KNNR 4 1430-0101 | Różne elementy drobnowymiarowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B 15 – bloki oporowe | m3 | 4,6 |  |  |
| Razem - Sieć wodociągowa o śr. 110 mm - roboty montażowe |  |
| 3c. Sieć wodociągowa o śr. 110 mm - przejścia pod przeszkodami |
| 128 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 25 |  |  |
| 129 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 25 |  |  |
| 130 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.I-II | m3 | 25 |  |  |
| 131 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.III-IV | m3 | 25 |  |  |
| 132 | KNNR 4 1206-0220 | Przewierty wykonywane maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 219 mm, przy długości do 20 m w grunt. kat. III-IV | m | 23 |  |  |
| 133 | KNNR 4 1005-04 | Sieci wodociągowe – rury stalowe o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 219/8,0 mm | m | 25 |  |  |
| 134 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm,w rurach ochronnych | m | 48 |  |  |
| 135 | KNR-W 2-19 0122-03 | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 219 mm | szt | 12 |  |  |
| 136 | KNNR 4 0103-03 | Rurki sygnalizacyjne z rur stalowych ocynkowanych 25 mm o połączeniach gwintowych | m | 10,2 |  |  |
| 137 | KNR 2-16 0619-01 | Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicy zewnętrznej 273 mm | m2 | 1,02 |  |  |
| 138 | Anal. Ind. | Skrzynki żeliwne | szt | 6 |  |  |
| 139 | KNNR 6 0503-06 | Płytki betonowe wokół skrzynek ulicznych | m2 | 1,75 |  |  |
| 140 | KNR 2-19 0134-01 | Oznakowanie trasy wodociągu na murze | kpl | 2 |  |  |
| 141 | KNR- W 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl | 4 |  |  |
| Razem - Sieć wodociągowa o śr. 110 mm - przejścia pod przeszkodami |  |
| Ogółem - Sieć wodociągowa o śr. 110 mm |  |
| Razem sieć wodociągowa |  |
| VAT |  |
| OGÓŁEM – sieć wodociągowa |  |
| 4. Przyłącza wodociągowe |
| 4a. Przyłącza wodociągowe 63 mm – roboty ziemne |
| 142 | Anal. Własna | Wytyczenie trasy przyłączy wodociągowych i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 3 |  |  |
| 143 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 12 |  |  |
| 144 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 12 |  |  |
| 145 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 12 |  |  |
| 146 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 314 |  |  |
| 147 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 314 |  |  |
| 148 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. dp 1 m i głęb. do 3,0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 62 |  |  |
| 149 | Anal. Ind. | Pompowanie wody pompą spalinową | m-g | 13 |  |  |
| 150 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8 - 2,5 m i głęb. do 3,0 m w gr. kat. I-III | m3 | 24 |  |  |
| 151 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.I-II | m3 | 314 |  |  |
| 152 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.III-IV | m3 | 314 |  |  |
| Razem - Przyłącza wodociągowe 63 mm – roboty ziemne |  |
| 4b. Przyłącza wodociągowe 63 mm - roboty montażowe |
| 153 | KNNR 11 0307-02 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, o średnicy zewnętrznej 63 mm | m | 230 |  |  |
| 154 | KNNR 11 0306-02 | Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o średnicy zewnętrznej 225 mm | kpl | 3 |  |  |
| 155 | KNNR 11 0306-0210 | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm | kpl | 2 |  |  |
| 156 | KNNR 6 0503-0601 | Płytki betonowe wokół skrzynek ulicznych | m2 | 1,25 |  |  |
| Razem - Przyłącza wodociągowe 63 mm – roboty montażowe |  |
| 4c. Przyłącza wodociągowe 63 mm – przejścia pod przeszkodami |  |
| 157 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 35 |  |  |
| 158 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 35 |  |  |
| 159 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.I-II | m3 | 35 |  |  |
| 160 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.III-IV | m3 | 35 |  |  |
| 161 | KNNR 11 0402-01 | Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 114 mm w grunt. kat. I-II | m | 36 |  |  |
| 162 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm,w rurach ochronnych | m | 36 |  |  |
| 163 | KNR 2-19 0122-01 | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 114 mm | szt | 4 |  |  |
| 164 | KNNR 4 0103-03 | Rurki sygnalizacyjne z rur stalowych ocynkowanych 25 mm | m | 3,2 |  |  |
| 165 | KNR 2-16 0619-01 | Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicy zewnętrznej 27 mm | m2 | 0,32 |  |  |
| 166 | Anal. Ind. | Skrzynki żeliwne | szt | 2 |  |  |
| 167 | KNNR 6 0503-0601 | Płytki betonowe wokół skrzynek ulicznych | m2 | 0,5 |  |  |
| 168 | KNR 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl | 2 |  |  |
| Razem - Przyłącza wodociągowe 63 mm – przejścia pod przeszkodami |  |
| 4d. Przyłącza wodociągowe 50 mm – roboty ziemne |  |
| 169 | Anal. Własna | Wytyczenie trasy przyłączy wodociągowych i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 3 |  |  |
| 170 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 11 |  |  |
| 171 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 11 |  |  |
| 172 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 290 |  |  |
| 173 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 290 |  |  |
| 174 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. dp 1 m i głęb. do 3,0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 58 |  |  |
| 175 | Anal. Ind. | Pompowanie wody pompą spalinową | m-g | 6 |  |  |
| 176 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8 - 2,5 m i głęb. do 3,0 m w gr. kat. I-III | m3 | 22 |  |  |
| 177 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.I-II | m3 | 290 |  |  |
| 178 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.III-IV | m3 | 290 |  |  |
| Razem - Przyłącza wodociągowe 50 mm – roboty ziemne |  |
| 5e. Przyłącza wodociągowe 50 mm – roboty montażowe |
| 179 | KNNR 11 0307-0150 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, o średnicy zewnętrznej 50 mm | m | 203 |  |  |
| 180 | KNNR 11 0306-0210 | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm | kpl | 4 |  |  |
| 181 | KNNR 11 0304-0120 | Zasuwy Wavin 50 mm | szt | 8 |  |  |
| 182 | KNNR 6 0503-0601 | Płytki betonowe wokół skrzynek ulicznych | m2 | 3 |  |  |
| Razem - Przyłącza wodociągowe 50 mm – roboty montażowe |  |
| 4f. Przyłącza wodociągowe 50 mm – przejścia pod przeszkodami |
| 183 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 30 |  |  |
| 184 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 30 |  |  |
| 185 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.I-II | m3 | 30 |  |  |
| 186 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.III-IV | m3 | 30 |  |  |
| 187 | KNNR 11 0402-01 | Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 114 mm w grunt. kat. I-II | m | 21 |  |  |
| 188 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm,w rurach ochronnych | m | 21 |  |  |
| 189 | KNR 2-19 0122-01 | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 114 mm | szt | 4 |  |  |
| 190 | KNNR 4 0103-03 | Rurki sygnalizacyjne z rur stalowych ocynkowanych 25 mm | m | 3,2 |  |  |
| 191 | KNR 2-16 0619-01 | Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicy zewnętrznej 27 mm | m2 | 0,32 |  |  |
| 192 | Anal. Ind. | Skrzynki żeliwne | szt | 2 |  |  |
| 193 | KNNR 6 0503-0601 | Płytki betonowe wokół skrzynek ulicznych | m2 | 0,5 |  |  |
| 194 | KNR 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl | 2 |  |  |
| Razem - Przyłącza wodociągowe 50 mm – przejścia pod przeszkodami |  |
| 4g. Przyłącze wodociągowe Ø 40 mm - roboty ziemne |
| 195 | Anal. Własna | Wytyczenie trasy przyłączy wodociągowych i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 3 |  |  |
| 196 | KNNR 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | m3 | 152 |  |  |
| 197 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 152 |  |  |
| 198 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 4100 |  |  |
| 199 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 4100 |  |  |
| 200 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. dp 1 m i głęb. do 3,0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 810 |  |  |
| 201 | Anal. Ind. | Pompowanie wody pompą spalinową | m-g | 36 |  |  |
| 202 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8 - 2,5 m i głęb. do 3,0 m w gr. kat. I-III | m3 | 304 |  |  |
| 203 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.I-II | m3 | 4100 |  |  |
| 204 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.III-IV | m3 | 4100 |  |  |
| Razem - Przyłącze wodociągowe Ø 40 mm - roboty ziemne |  |
| 4h. Przyłącze wodociągowe Ø 40 mm - roboty montażowe |
| 205 | KNNR 11 0307-0130 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3 m, o normalnej wilgotności, o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 2663 |  |  |
| 206 | KNNR 11 0306-02 | Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o średnicy zewnętrznej 225 mm | kpl | 4 |  |  |
| 207 | KNNR 11 0306-0210 | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm | kpl | 38 |  |  |
| 208 | KNNR 11 0306-0120 | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm | kpl | 14 |  |  |
| 209 | KNNR 11 0304-01 | Zasuwy Wawin 40 mm | szt | 8 |  |  |
| 210 | KNNR 6 0503-06 | Płytki betonowe wokół skrzynek ulicznych | m2 | 16 |  |  |
| Razem - Przyłącze wodociągowe Ø 40 mm - roboty montażowe |  |
| 4i. Przyłącze wodociągowe Ø 40 mm - przejścia pod przeszkodami |
| 211 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 140 |  |  |
| 212 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 140 |  |  |
| 213 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.I-II | m3 | 140 |  |  |
| 214 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW (75KM) grunt kat.III-IV | m3 | 140 |  |  |
| 215 | KNNR 11 0402-01 | Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 114 mm w grunt. kat. I-II | m | 130 |  |  |
| 216 | KNNR 4 1005-02 | Sieci wodociągowe – rury stalowe o złączach spawanych o śr. zewnętrznej i grubości ścianek 114 mm w wykopie otwartym | m | 13 |  |  |
| 217 | KNNR 4 1209-01 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100-300 mm,w rurach ochronnych | m | 143 |  |  |
| 218 | KNR 2-19 0122-01 | Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nominalnej 114 mm | szt | 20 |  |  |
| 219 | KNNR 4 0103-03 | Rurki sygnalizacyjne z rur stalowych ocynkowanych 25 mm | m | 16,6 |  |  |
| 220 | KNR 2-16 0619-01 | Izolacja taśmą Denso plastyczna rurociągów o średnicy zewnętrznej 27 mm | m2 | 39,1 |  |  |
| 221 | Anal. Ind. | Skrzynki żeliwne | szt | 10 |  |  |
| 222 | KNNR 6 0503-0601 | Płytki betonowe wokół skrzynek ulicznych | m2 | 2,5 |  |  |
| 223 | KNR 2-19 0134-01 | Oznakowanie trasy wodociągu na murze | kpl | 2 |  |  |
| 224 | KNR 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl | 8 |  |  |
| Razem - przyłącze wodociągowe Ø 40 mm - przejścia pod przeszkodami |  |
| Razem - przyłącza wodociągowe |  |
| VAT |  |
| Ogółem |  |
| 5. Zakończenia wodomierzowe przyłączy |
| 5a. Zakończenia przyłączy typ A – 25 szt |
| 225 | KNNR 4 0140-0201 | Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych, z łącznikami redukcyjnymi, typu JS, o średnicy nominalnej 20 mm | kpl | 25 |  |  |
| 226 | KNNR 4 0105-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 75 |  |  |
| 227 | KNNR 4 0105-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 37,5 |  |  |
| 228 | KNNR 4 0130-0201 | Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, w instalacji wodociągowej z rur stalowych o średnicy nominalnej 20 mm – zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane | szt | 50 |  |  |
| 229 | KNNR 4 0130-0221 | Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej 20 mm – zawory zwrotne mosiężne | szt | 25 |  |  |
| 230 | KNNR 4 0130-0201 | Montaż zaworów antyskażeniowych EA 251 | szt | 25 |  |  |
| 231 | KNNR 4 0135-0103 | Montaż zaworów czerpalnych ze zwężką do węża, o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 25 |  |  |
| 232 | KNNR 4 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, bateri, mieszaczy, hydrantów itp. O połączeniu sztywnym o śr.nominalnej 15mm | szt | 25 |  |  |
| 233 | KNR 7-28 0204-03 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 cm w ścianach betonowych o grub. Do 15 cm | otw. | 25 |  |  |
| 234 | KNR 4-01 0203-08 | Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego | m3 | 0,25 |  |  |
| 235 | Anal. Ind. | Izolacja cieplna rur o śr. 20 mm łupkami z polietylenu | m | 37,5 |  |  |
| Razem - zakończenia przyłączy typ A – 25 szt |  |
| 5b. Zakończenia przyłączy typ C – 44 szt |
| 236 | KNNR 4 0140-0201 | Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych, z łącznikami redukcyjnymi, typu JS, o średnicy nominalnej 20 mm | kpl | 42 |  |  |
| 237 | KNNR 4 0140-03 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 25 mm | kpl | 2 |  |  |
| 238 | KNNR 4 0105-04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 66 |  |  |
| 239 | KNNR 4 0105-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 110 |  |  |
| 240 | KNNR 4 0130-0201 | Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, w instalacji wodociągowej z rur stalowych o średnicy nominalnej 20 mm – zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane | szt | 88 |  |  |
| 241 | KNNR 4 0130-0221 | Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej 20 mm – zawory zwrotne mosiężne | szt | 44 |  |  |
| 242 | KNNR 4 0130-0201 | Montaż zaworów antyskażeniowych EA 251 | szt | 44 |  |  |
| 243 | KNR 7-28 0204-03 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 cm w ścianach betonowych o grub. do 15 cm | szt | 44 |  |  |
| 244 | KNR 4-01 0203-08 | Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego | m3 | 0,44 |  |  |
| 245 | Anal. Ind. | Izolacja cieplna rur o śr. 32 mm łupkami z polietylenu | m | 66 |  |  |
| Razem - Zakończenia przyłączy typ C – 44 szt |  |
| 5c. Zakończenie przyłączy typ SW - 3 szt |
| 246 | KNNR 1 0212-01 | Wykopy jamiste o głębokości do 3,00m. wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 24 |  |  |
| 247 | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do3,0 m; kat. gr. I-III | m3 | 16,5 |  |  |
| 248 | KNNR 1 0504-01 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat. I-II | m3 | 7,5 |  |  |
| 249 | KNNR 4 1407-01 | Deskowanie ław fundamentowych | m2 | 2,7 |  |  |
| 250 | KNNR 4 1409-01 | Ławy fundamentowe z betonu | m3 | 0,9 |  |  |
| 251 | KNNR 11 0405-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonane w gotowym odwodnionym wykopie, na wymurowanej podstawie studni, o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości studni 2,0 m | stud. | 3 |  |  |
| 252 | KNR 7-28 0204-02 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 cm w ścianach betonowych o grub. do 10 cm | szt | 6 |  |  |
| 253 | KNNR 4 0140-0201 | Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych, z łącznikami redukcyjnymi, typu JS, o średnicy nominalnej 20 mm | kpl | 3 |  |  |
| 254 | KNNR 4 0106-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 9 |  |  |
| 255 | KNNR 4 130-0201 | Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, w instalacji wodociągowej z rur stalowych o średnicy nominalnej 20 mm – zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane | szt | 6 |  |  |
| 256 | KNNR 4 0130-0221 | Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej 20 mm – zawory zwrotne mosiężne | szt | 3 |  |  |
| 257 | KNNR 4 0130-0201 | Montaż zaworów antyskażeniowych EA 251 | szt | 3 |  |  |
| 258 | KNNR 4 0135-0103 | Montaż zaworów czerpalnych ze zwężką do węża, o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 3 |  |  |
| 259 | KNNR 4 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, bateri, mieszaczy, hydrantów itp. O połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | sztl | 3 |  |  |
| Razem - Zakończenie przyłączy typ SW - 3 szt |  |
| 5d. Zakończenia przyłączy typ SW + A - 2 szt |
| 260 | KNNR 1 0212-01 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie kat. I-II | m3 | 16 |  |  |
| 261 | KNNR 1 0317-01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3,0 m; kat. gr. I-III | m3 | 11 |  |  |
| 262 | KNNR 1 0504-01 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat. I-II | m3 | 5 |  |  |
| 263 | KNNR 4 1407-01 | Deskowanie ław fundamentowych | m2 | 1,8 |  |  |
| 264 | KNNR 4 1409-01 | Ławy fundamentowe z betonu | m3 | 0,6 |  |  |
| 265 | KNNR 11 0405-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonane w gotowym odwodnionym wykopie, na wymurowanej podstawie studni, o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości studni 2,0 m | stud. | 2 |  |  |
| 266 | KNR 7-28 0204-02 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 cm w ścianach betonowych o grub. do 10 cm | szt | 4 |  |  |
| 267 | KNNR 4 0140-0201 | Montaż wodomierzy skrzydełkowych domowych lub mieszkaniowych, z łącznikami redukcyjnymi, typu JS, o średnicy nominalnej 20 mm | kpl | 2 |  |  |
| 268 | KNNR 4 0106-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 3 |  |  |
| 269 | KNNR 4 0105-02 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 4 |  |  |
| 270 | KNNR 4 0105-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 3 |  |  |
| 271 | KNNR 4 0130-0201 | Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, w instalacji wodociągowej z rur stalowych o średnicy nominalnej 20 mm – zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane | szt | 4 |  |  |
| 272 | KNNR 4 0130-0221 | Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej 20 mm – zawory zwrotne mosiężne | szt | 2 |  |  |
| 273 | KNNR 4 0130-0201 | Montaż zaworów antyskażeniowych EA 251 | szt | 2 |  |  |
| 274 | KNNR 4 0135-0103 | Montaż zaworów czerpalnych ze zwężką do węża, o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 2 |  |  |
| 275 | KNNR 4 0115-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, bateri, mieszaczy, hydrantów itp. O połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm | szt | 2 |  |  |
| 276 | KNR 7-28 0204-03 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 cm w ścianach betonowych o grub. do 15 cm | szt | 2 |  |  |
| 277 | KNR 4-01 0203-08 | Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego | m3 | 0,02 |  |  |
| 278 | Anal. Ind. | Izolacja cieplna rur o śr. 20 mm łupkami z polietylenu | m | 2 |  |  |
| Razem - Zakończenia przyłączy typ SW + A - 2 szt |  |
| Razem - zakończenia wodomierzowe |  |
| VAT |  |
| Ogółem – zakończenia wodomierzowe |  |
| Razem przyłącza wodociągowe z zakończeniami ( bez VAT) |  |
| VAT |  |
| OGÓŁEM – przyłącza wodociągowe (z VAT) |  |
| RAZEM – SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI (bez VAT) |  |
| VAT |  |
| OGÓŁEM – SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI (z VAT) |  |

……………………………..                                 ………………………………………..

(pieczęć firmowa)                                                   (pieczęć i podpis oferenta)

ZESTAWIENIE RZECZOWE / TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Wojnów, część Głuchowa i Kolonia Mordy”

| Lp. | Nazwa elementu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. elementu netto | Wartość netto elementu | Podatek VAT 7 % | Podatek VAT 22 % | Wartość brutto elementu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sieć wodociągowa Ø 225 mm | mb | 3180 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sieć wodociągowa Ø 160 mm | mb | 5035 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sieć wodociągowa Ø 110 mm | mb | 1853 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przyłącza wodociągowe | mb | 3096 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zakończenia przyłączy wodociągowych | szt | 74 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  | x | x |  |

……………………………..                                 ………………………………………..

(pieczęć firmowa)                                                   (pieczęć i podpis oferenta)