Załącznik Nr 2 do SIWZ

Kosztorys ofertowy

„Remont drogi gminnej Olędy - Krynki - Hołubla długości 2.525 mb, od drogi powiatowej  nr 3626W Mordy - Paprotnia do drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinkach:

- Olędy - Krynki nr 360506W do granicy Miasta i Gminy Mordy długości 1225 mb

- Olędy - Krynki nr 360606W od granicy Miasta i Gminy Mordy długości 1300 mb

Remont skrzyżowania drogi gminnej nr 360606 Olędy-Krynki-Hołubla z drogą powiatową Nr 3617W

Siedlce - Korczew w miejscowości Hołubla”

| Lp. | Normatyw | Opis | Obmiar | Cena jedn. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1.1. | KNR 01.01.01 | Roboty pomiarowe-trasa dróg w terenie równinnym odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie w mb | 2,525 |  |  |
| RAZEM ELEMENT: |  |
| 2. | Element: PODBUDOWA |  |  |  |
| 2.1 | KNR 04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni mechanicznie 1225x5,0=6125 m2 | 6.125,00 |  |  |
| 2.2 | KNR 04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 1225x5,0=6125 m2 | 6125,00 |  |  |
| 2.3. | KNR 01-03-03 | Profilowanie i zgęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki samobieżnej i walca wibracyjnego w km 1+000-1+300 1500 m2 | 1500,00 |  |  |
| 2.4 | KNR 01.07.01 | Wyrównanie istniejącego podłoża tłuczniem kamiennym sortowanym grubości śr. 10 cm m3 | 150,00 |  |  |
| RAZEM ELEMENT: |  |
| 3. | Element: NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 3.1 | KNR 10.05.04 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z zanieczyszczeń mechanicznych i kurzu w km 0+000-1+000 m2 | 5000,00 |  |  |
| 3.2 | KNR 10.05.07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową (szybko rozpadową) przy 0,8 kg/m2 | 6500,00 |  |  |
| 3.3 | KNR 01.08.02 05 | Wykonanie warstwy profuilująco-wiążącej z masy betonu asfaltowego średnioziarnistego zamkniętego przy ilości 100kg/m2 (średnio gr. 4 cm) przy odległości dowozu masy 27 km - m2 | 12625,00 |  |  |
| 3.4 | KNR 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego D-70 o uziarnieniu 0,8 ścisłego grubości 3 cm. Standard I. m2 | 12625,00 |  |  |
| RAZEM ELEMENT: |  |
| 4. | Element: CHODNIK |  |  |
| 4.1. | KNR 08.05.05 | Ręczne rozebranie chodnika z płyt betonowych o wymiarach 35x35 na podsypce piaskowej m2 | 76.00 |  |  |
| 4.2. | KNR 01.11.01 | Roboty pomiarowe, wyznaczenie punktów wysokościowych w terenie mb | 100,00 |  |  |
| 4.3 | KNR 03.01.01 02.08.01 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości i głębokości 20 cm w gruncie kat. I-II z załadunkiem na samochód samowyładowczy 5 ton i odwiezienie na odl. 5 km po drogach gruntowych m2 | 150,00 |  |  |
| 4.4 | KNR 04.03.03 | Ręczne wykopanie wykopu pod krawężnik. Wyrównanie dna i ścian wykopu. Zagęszczenie podłoża. Ręczne przygotowanie i rozścielenie oraz ubicie mieszanki betonowej B-10 gr.10 cm. Ustawienie krawężnika 15x30 i zaspoinowanie zaprawą cementową mb | 100,00 |  |  |
| 4.5 | KNR 04.04.01 | Ustawienie obrzeży 6x20 na podsypce piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obsypanie zewnętrznej krawędzi ziemią wraz z jej ubiciem. mb | 84,00 |  |  |
| 4.6 | KNR 01.03.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane ręcznie w gruncie kat. II-III m2 | 150,00 |  |  |
| 4.7. | KNR 05.02.01 | Wykonanie chodnika z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm z zamuleniem spoin piaskiem m2 | 124,00 |  |  |
| RAZEM ELEMENT: |  |
| 5. | Element: ZJAZDY DO BRAM |  |  |
| 5.1 | KNR 04.04.01 | Ustawienie obrzeży 8x30 na podsypce pisakowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z obsypaniem zewnętrznej krawędzi ziemią wraz z jej ubiciem mb | 28,00 |  |  |
| 5.2 | KNR 01.09.01 | Wykonanie podbudowy z betonu B-10 gr. 10 cm z dowozem mieszanki betonowej z odl. 15 km z pielęgnacją piaskiem i wodą m2 | 26,00 |  |  |
| 5.3 | KNR 05.02.02 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej kolorowej (czerwonej) gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm w wypełnieniem spoin piaskiem. m2 | 26,00 |  |  |
| RAZEM ELEMENT: |  |
| 6. | Element: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 6.1 | KNR 06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm 1225x1,0x2=2450 m2 | 2450,00 |  |  |
| 6.2 | KNR 13.01.07 | Wyprofilowanie poboczy do żądanego spadku 5% m2 | 1300,00 |  |  |
| RAZEM ELEMENT: |  |
| 7. | Element: OZNAKOWANIE |  |  |
| 7.1 | KNR 07.02.01 | Wykopanie dołu, ustawienie słupków do znaków z rur metalowych ocynkowanych śr. 50 mm oraz zasypanie dołu wraz z ubiciem szt. | 13,00 |  |  |
| 7.2 | KNR 07.02.04 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych średnich na folii II generacji do gotowych słupków - tabl. znaku miejscowości E-17 szt. 2 - tabl. znaku miejscowości (koniec) E-18 szt. 2 - tabl. obszar zabudowany (początek) D-42 szt. 2 - tabl. ostrzegawcza A3 -szt.2, A-6a - szt.2 - tabl. znak nakazu (B-20) szt. 2 - tabl. znaku T-6a szt. 1 | 13,00 |  |  |
| 7.3. | KNR 07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową wykonane ręcznie - linia war. zatrzymania złożona z prostokątów (znak P-14) przed przejściem dla pieszych - m2 2,25 - Przejście dla pieszych (znak P-10) m2 12,00 - linia bezwzględnego zatrzymania - stop (znak P-12) m2 2,,50 | 16,75 |  |  |
| 7.4 |  | Ustawienie lustra drogowego na słupku metalowym ocynkowanym o śr.50 mm szt. | 1,00 |  |  |
| RAZEM ELEMENT: |  |
| RAZEM KOSZTORYS: |  |
| VAT 22% |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ |  |

Słownie:

tem kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z  o.o.