Plan Gospodarki Odpadami

dla  Miasta i Gminy Mordy

pow. siedlecki

woj. mazowieckie

Mordy  2006 rok

#### Spis treści

1. Wstęp.....................................................................................................................................	4

1.1.Podstawa opracowania ....................................................................................................	4

1.2.Zakres opracowania....................................................................................................	4

1.3. Podstawowe cele gospodarki odpadami .......................................................................	5

1.4. Charakterystyka miasta i gminy Mordy. 	6

1.4.1. Położenie.......................................................................................................................	6

1.4.2. Powierzchnia................................................................................................................ 7

1.4.3.Ludność..........................................................................................................................8

1.4.4.Infrastruktura..................................................................................................................9

2.  Aktualny stan gospodarki odpadami..................................................................................10

## 2.1. Rodzaje i źródła powstawania odpadów w sektorze komunalnym...............................10

## 2.1.1. Istniejący stan gospodarki odpadami  komunalnymi...........................................11

### 2.1.2. Stan gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji........................................12

### 2.1.3. Stan gospodarki odpadami opakowaniowymi .....................................................12

2.1.4. Odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych ....................................................12

# 2.1.5.  Odpady z sektora budowlanego i wielkogabarytowe..........................................13

2.1.6.  Wraki samochodowe i zużyte opony...................................................................13

2.1.7. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi. ......................................................13

### 2.1.7.1.  Odpady medyczne i weterynaryjne..........................................................13

### 2.1.7.2. Odpady zawierające azbest i PCB............................................................14

### 2.1.7.3. Oleje odpadowe........................................................................................15

2.1.7.4. Baterie i akumulatory................................................................................15

2.2.  Odpady  z sektora gospodarczego.................................................................................15

# 2. 3. Istniejący system zbierania  i unieszkodliwiania odpadów...........................................17

### 2.3.1.  Sprzęt do gromadzenia odpadów i częstotliwość wywozu odpadów..................17

2.3.2. Instytucje zajmujące się wywozem odpadów.......................................................18

2.3.3. Instalacje do  odzysku i unieszkodliwiania odpadów...........................................18

3.  Prognoza zmian...................................................................................................................21

## 3.1.Zmiany demograficzne....................................................................................................21

## 3.2.Zmiany w sektorze  odpadów komunalnych...................................................................21

3.2.1. Odpady ulegające biodegradacji. .........................................................................22

3.2.2. Odpady opakowaniowe.........................................................................................22

3.2.3. Odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych......................................................22

3.2.4. Odpady  budowlane i wielkogabarytowe..............................................................22

3.2.5. Wraki samochodowe i zużyte opony.....................................................................23

3.3. Odpady niebezpieczne....................................................................................................23

3.3.1. Odpady medyczne i weterynaryjne.......................................................................23

3.3.2. Odpady zawierające azbest i PCB.........................................................................23

## 3.3.3. Oleje odpadowe.....................................................................................................23

3.3.4. Baterie i akumulatory............................................................................................23

3.3.5. Odpady z sektora gospodarczego..........................................................................23

## 4. Założone cele i przyjęty system  gospodarki odpadami.......................................................24

### 4.1.Selektywna zbiórka odpadów komunalnych...................................................................25

4.2. Odpady ulegające   biodegradacji...................................................................................26

### Odpady opakowaniowe................................................................................................26

###### Odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych...............................................................28

# Odpady z sektora budowlanego i  odpady wielkogabarytowe.................................... 29

  - Wraki samochodowe i zużyte opony..............................................................................29

4.7. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.......................................29

4.7.1. Odpady medyczne i weterynaryjne.......................................................................29

4.7.2. Odpady zawierające azbest i PCB........................................................................30

4.7.3. Oleje odpadowe ...................................................................................................30

4.7.4. Baterie  i akumulatory..........................................................................................30

4.8. Odpady z sektora gospodarczego..................................................................................30

5. Planowane  zadania strategiczne  przez  Miasto i Gminę Mordy

w latach 2006 – 2013 ...............................................................................................31

6. Harmonogramy realizacji przedsięwzięć.............................................................................31

7. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko........................................33

# 8.  Sposób monitoringu  i oceny wdrażania planu...................................................................34

# 9. Instrumenty i źródła finansowe służące realizacji zamierzonych celów

# dla Miasta i Gminy Mordy...................................................................................................36

10.  Streszczenie w języku niespecjalistycznym......................................................................40

1.  Wstęp

Plan gospodarki odpadami dla  miasta i gminy Mordy został sporządzony jako realizacja  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), która wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie działań zmierzających do utworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami na lata 2006 – 2013. Plan gospodarki odpadami dla  miasta i gminy  Mordy zawiera zadania, które są konieczne do realizacji celów i innych obowiązujących aktów planistycznych.

W planie został przedstawiony aktualny stan gospodarki odpadami, przewidywane zmiany ilości i składu odpadów, określone zostały problemy i słabe strony oraz cele i priorytety dla gospodarki odpadami w mieście i gminie Mordy.

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy  Miastem i Gminą Mordy  a Przedsiębiorstwem Budowlano-Remontowym „ EKO- IMBAU”  Andrzej Ługowski ul. Brzeska 179 , 08-110 Siedlce  dotycząca wykonania opracowania pod nazwą: „Program ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami” dla  Miasta i Gminy Mordy do 2013 roku.

## Zakres opracowania

Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.04.2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. nr 66, poz.620)

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami w mieście i gminie Mordy

- identyfikację podstawowych problemów w zakresie gospodarki odpadami,

- przedstawienie propozycji działań zmierzających do wdrożenia rozwiązań

systemowych.

## Podstawowe cele gospodarki odpadami

Podstawowe cele prawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami to:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mordy,

- ochrona środowiska naturalnego,

- oszczędne gospodarowanie surowcami i zasobami naturalnymi.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, problem gospodarki odpadami komunalnymi został w całości przeniesiony na szczebel władz samorządowych. Za gospodarkę odpadami przemysłowymi odpowiadają natomiast ich wytwórcy lub importerzy towarów będących bezpośrednim źródłem odpadów.

Szczegółowe zadania związane z gospodarką odpadami określają:

- Ustawa  z dnia  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami) ,

- Ustawa z dnia 13 września 1966 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami),

Dodatkowo tematyka ta regulowana jest również  przez następujące akty prawne:

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr  62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) ,

- Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych     (Dz. U. Nr 63, poz. 638) ,

- Ustawę z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639) ,

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16/90, poz. 95 z późniejszymi zmianami) .

Ponadto organy samorządów terytorialnych mają uprawnienia do określania rodzajów i zasad rozmieszczenia urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenach nieruchomości oraz ulic i dróg publicznych.

System gospodarki odpadami komunalnymi składa się z trzech elementów:

- gromadzenie odpadów z odzyskiem surowców wtórnych,

- usuwanie (wywóz odpadów),

- ostateczne unieszkodliwianie (składowanie)

Najpoważniejszym i zarazem najbardziej skomplikowanym procesem jest unieszkodliwianie odpadów oraz maksymalne wykorzystanie przydatnych surowców. W tym zakresie niezbędna jest pomoc administracji państwowej szczebla wojewódzkiego.

1.4. Charakterystyka  Miasta i Gminy Mordy

### 1.4.1. Położenie

Gmina Mordy położona jest na wschodzie Polski, we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim. Graniczy z następującymi 7 gminami:

- od północnego-wschodu  z gminą Przesmyki (powiat siedlecki)

- od wschodu z gminą Łosice (powiat łosicki)

- od południowego-wschodu z gminą Olszanka (powiat łosicki)

- od południa z gminą Zbuczyn (powiat siedlecki)

- od zachodu z gminą Siedlce (powiat siedlecki)

- od północnego-zachodu z gminą Suchożebry (powiat siedlecki)

- od północy z gminą Paprotnia (powiat siedlecki)

Centralnym ośrodkiem gminy jest miasto Mordy, siedziba władz gminy.

Przez teren gminy i miasta Mordy z zachodu na wschód przebiega droga wojewódzka nr 698 Siedlce – Łosice – Konstantynów - Terespol, realizująca powiązania zewnętrzne gminy miastami powiatowymi Siedlce i Łosice.

Drogi powiatowe realizują powiązania gminy z siedzibą powiatu, z sąsiednimi gminami, powiązania wewnętrzne oraz obsługują przyległe zagospodarowanie.

Przez tereny gminy i teren administracyjny miasta Mordy przebiega linia kolejowa Siedlce – Mordy – Hajnówka – granica państwa z Białorusią.

Ważnym elementem usytuowania gminy jest bliskie sąsiedztwo ze wschodnią granicą Polski, z przejściami granicznymi w Terespolu i Koroszczynie, w odległości 90 km.

Odległości siedziby gminy od miast powiatowych:

-  Siedlce – 18 km,

-   Łuków – 35 km.

-   Łosice – 14 km

Ośrodki akademickie w najbliższym sąsiedztwie gminy to Siedlce, Warszawa, Lublin, Białystok i Biała Podlaska. Ważnym ośrodkiem w zakresie kształcenia akademickiego i wyspecjalizowanej opieki klinicznej jest Warszawa – w odległości 110 km oraz Lublin (130 km)

1.4.2. Powierzchnia

Miasto i gmina Mordy jest gminą o statusie miejsko-wiejskim z siedzibą w mieście Mordy.

Zajmuje powierzchnię 170,02 km2  (co stanowi 0,48% powierzchni województwa mazowieckiego) w tym powierzchnia miasta 4,54  km2 . Powierzchnia gminy w podziale na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

- użytki rolne – 12 256 ha (74,1%),

- grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzaczenia – 3 237 ha (19,6%),

- pozostałe grunty (zabudowane i zurbanizowane, drogi, grunty pod wodami,

nieużytki i tereny różne ) - 1 046 ha ( 6,3%).

Powierzchnia miasta w podziale na poszczególne kategorie przedstawia się następująco:

- użytki rolne – 319 ha (70,2%),

- grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzaczenia – 3 ha (0,7%),

- pozostałe grunty (zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami,

nieużytki i  tereny różne )  - 132 ha ( 29,1%).

Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią 74% powierzchni ogólnej gminy. Ich szczegółowy podział przedstawia poniższy wykres.

Podział użytków rolnych na terenie gminy (w ha)

### Ludność

Ludność miasta i gminy według danych Urzędu Miasta i Gminy Mordy z dnia 31 XII 2004r. wynosi 6552 osoby, stanowi ona 0,12 % ludności województwa mazowieckiego.

Zdecydowanie największą grupę to ludzie w wieku 65 lat i więcej, tj. 1 168.

Udział dzieci w wieku od 0 do 6 lat w stosunku do ogółu mieszkańców, to zaledwie 7,5 %, dzieci w wieku szkolnym, od 7 do 19 lat – 20,2 %, od 20 -64 lat – 54,2 % natomiast  powyżej 65 roku życia – 17,9 %.

Na terenie gminy znajduje się 32 miejscowości statystyczne: Czepielin, Czepielin Kolonia, Czołomyje, Doliwo, Głuchów, Klimonty, Kolonia Mordy, Krzymosze, Leśniczówka, Ogrodniki, Olędy, Ostoje, Pieńki, Pióry – Pytki, Pióry Wielkie, Płosodrza, Ptaszki, Radzików Kornica, Radzików Oczki, Radzików Stopki, Radzików Wielki, Rogóziec, Sosenki Jajki, Stara Wieś, Stok Ruski, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wielgorz, Wojnów, Wólka Biernaty, Wólka Soseńska i Wyczółki.

Miejscowości statystyczne stanowią 30 sołectw:

1.4.4. Infrastruktura

Na terenie gminy znajdują się 32 wsie i miasto Mordy. Mieszkańcy 16 wsi i miasta Mordy korzystają w całości z dostaw wody z systemów wodociągowych.

Miasto Mordy wyposażone jest w system kanalizacji sanitarnej odprowadzającej  wytwarzane przez mieszkańców ścieki komunalne do   miejskiej oczyszczalni ścieków.

Odpady  wytworzone na  terenie  miasta i gminy Mordy są unieszkodliwiane przez składowanie na gminnym składowisku odpadów w Kolonii Mordy.

2.  Aktualny stan gospodarki odpadami

## 2.1. Rodzaje i źródła powstawania odpadów w sektorze komunalnym

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o odpadach odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych

Skład, właściwości i ilości nagromadzonych odpadów w dużej mierze uzależniony jest od szeregu czynników występujących w miejscu ich występowania (typ zabudowy, wielkość jednostki osadniczej, system ogrzewania mieszkań, itp.).

Tereny wiejskie wykazują odpady z mniejszym udziałem materii organicznej, papieru oraz relatywnie większej zawartości tworzyw sztucznych oraz szkła. Jako, że omawiany teren ma w dużej mierze charakter wiejski, częstokroć odpady organiczne, papier, tektura, popiół     i żużel zagospodarowywane są we własnym zakresie.

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie jest prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów komunalnych (poza sprawozdawczością firm zajmujących się wywozem odpadów) - dla potrzeb niniejszego planu ustalono bilans odpadów powstających w sektorze komunalnym w oparciu o dane dostarczone przez Zakład  Gospodarki Komunalnej w Mordach.

W gospodarstwach domowych , zakładach przemysłowych i  obiektach użyteczności publicznej  powstają typowe rodzaje  odpadów ( odpady domowe i podobne do domowych) takie jak :

-  odpady organiczne( pochodzenia roślinnego i zwierzęcego)

-  papier i  tektura ,

-  tworzywa sztuczne,

-  materiały tekstylne,

-  szkło ,

-  metale ,

-  odpady mineralne.

Ponadto w skład strumienia odpadów komunalnych  wchodzą również odpady wielkogabarytowe, odpady z budowy , remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady            z pielęgnacji terenów zielonych , odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady niebezpieczne takie jak  baterie i akumulatory, świetlówki itp.

Podział strumienia odpadów trafiających na składowisko

## 2.1.1. Istniejący stan gospodarki odpadami  komunalnymi

Na terenie   miasta i gminy Mordy  prowadzona jest  selektywna zbiórka odpadów     u źródła ich powstawania , takich jak : makulatura, szkło, tworzywa sztuczne ( PET ), puszki aluminiowe.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych  prowadzona jest   systemem  wieloworkowym

(4 - workowym) , polegającym na gromadzeniu danego typu segregowanego odpadu w oznaczonym worku ( dla każdego rodzaju w innym kolorze ).

Na terenie miasta i gminy  Mordy nie jest prowadzona zbiórka odpadów niebezpiecznych.

Podmioty gospodarcze we własnym zakresie przekazują odpady niebezpieczne specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na  ich unieszkodliwianie.

Miasto i gmina Mordy to w przeważającej większości obszary wiejskie, gdzie strumień odpadów zebranych to ok. 60% odpadów wytworzonych, reszta natomiast trafia do środowiska w sposób niezorganizowany. Na terenach wiejskich część odpadów wytworzonych jest kompostowana lub spalana u źródła ich powstawania.

### Stan gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji

Na terenie miasta i gminy Mordy  odpady ulegające biodegradacji kompostowane są  w przydomowych kompostownikach i we własnym zakresie  zagospodarowywane przez ich wytwórców .

### 2.1.3. Stan gospodarki odpadami opakowaniowymi

Odpady opakowaniowe można podzielić na poszczególne grupy:

- makulatura

- stłuczka szklana

- odpady z tworzyw sztucznych

- puszki aluminiowe

Na terenie miasta  i gminy Mordy prowadzona jest  selektywna ich  zbiórka u źródła, obejmująca gospodarstwa na terenie całej gminy. Surowce wtórne zbierane są do różnokolorowych worków  i przekazywane  są do powtórnego wykorzystania . Natomiast komunalne odpady  wywożone są na  składowisko odpadów  zlokalizowane w miejscowości Kolonia Mordy.

2.1.4. Odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych

Na terenie miasta i gminy Mordy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków komunalnych.

W wyniku procesów  oczyszczania ścieków w ciągu roku powstają następujące odpady :

- skratki                                                    -   2,35 Mg

- zawartość piaskownika                         -   2,05 Mg

- ustabilizowane osady ściekowe             - 13,7 Mg    w przeliczeniu na suchą masę

Sposób postępowania z w/w odpadami jest następujący:

- skratki wybierane z kraty koszowej w pompowni głównej i kraty stałej w punkcie

zlewnym są gromadzone w pojemniku, dezynfekowane wapnem chlorowanym i okresowo

wywożone na składowisko odpadów w Kolonii Mordy,

- piach po piaskowniku, po odcieknięciu na poletku jest wybierany, dezynfekowany i

okresowo  wywożony na  w/w składowisko odpadów,

- powietrznie suchy i ustabilizowany osad jest używany jako składnik warstwy izolacyjnej

( w mieszaninie z ziemią z wykopów) odpadów komunalnych gromadzonych na

składowisku odpadów w Kolonii Mordy.

# 2.1.5.  Odpady z sektora budowlanego i wielkogabarytowe

Na odpady z sektora budowlanego składają się głównie odpady z rozbiórek obiektów (gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, elementy gipsowe, itp.)

Do odpadów budowlanych należy zaliczyć także odpady z obróbki powierzchni, drewno, stal.  Ilość wytwarzanych odpadów budowlanych zostały wyliczone w oparciu o wskaźniki nagromadzenia (na jednego mieszkańca przyjęto 20 kg/rok).

Zgodnie z powyższym, szacuje się, że na terenie miasta i gminy Mordy  wytwarzanych jest ok.110 ton/rok odpadów z sektora budowlanego.

Na terenie miasta i gminy Mordy nie jest prowadzona zbiórka odpadów budowlanych i wielkogabarytowych..

2.1.6.  Wraki samochodowe i zużyte opony

Na terenie gminy nie stwierdza się  porzuconych  samochodowych  i nie funkcjonuje   żadna firma demontażu  pojazdów samochodowych. W niewielkiej odległości od miasta Mordy znajdują się złomowiska pojazdów ( np. w miejscowościach:  Niemojki gmina Łosice, Pruszyn gmina Siedlce, miasto Siedlce ). Wykaz   stacji  upoważnionym do złomowania pojazdów  jest umieszczony na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.

Zużyte  opony   od pojazdów  mieszkańcy miasta i gminy Mordy przekazują we własnym zakresie  do Firmy “ CHROMEX” mającej siedzibę w  Nowym  Opolu k/Siedlec .

2.1.7. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi

### 2.1.7.1.  Odpady medyczne i weterynaryjne

Na terenie  miasta i gminy Mordy znajdują się cztery Zakłady Opieki Zdrowotnej. Placówki  te nie dysponują instalacjami do utylizacji odpadów medycznych.. Wszystkie placówki mają podpisane umowy na odbiór odpadów medycznych z firmą Clean - Med  z/s w Woli Suchożebrskiej 6a , 08-125 Suchożebry .

Na terenie  miasta i gminy Mordy  znajduje się jedna lecznica weterynaryjna   zlokalizowana na terenie miasta Mordy również posiadająca umowę na odbiór odpadów weterynaryjnych. z firmą Clean - Med  z/s w Woli Suchożebrskiej 6a , 08-125 Suchożebry .

### 2.1.7.2. Odpady zawierające azbest i PCB

W Polsce od 1997 r. istnieje zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 161 poz. 628). W maju 2002r Rada Ministrów przyjęła „ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Uwzględniając żywotność wyrobów cementowo – azbestowych program zakłada realizację usuwania tych wyrobów z budynków i budowli  do 2032r.

Oszacowanie ilości tego odpadu na terenie  gminy będzie możliwe w wyniku realizacji gminnego  programu inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

W gminie  przeprowadzana jest aktualnie  inwentaryzacja azbestu  i zostanie zakończona  do końca 2006 roku. Plan jego usuwania zostanie opracowany  w latach 2007 -2012.

Zaleca się ze względów zdrowotnych usunięcie wyrobów zawierających azbest  i unieszkodliwienie poprzez składowanie w wyznaczonych do tego celu obiektach.

Odpady tego typu  przekazywane są  firmom zajmującym się utylizacją azbestu, których wykaz  podany jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

Przerobem odpadów z azbestu zajmują się m.in.:

- Insbud Montana Sp. z o.o., Warszawa, tel. 022-673-11-71,

- Wastrol Sp. z o.o., Poznań, tel. 061-874-10-07.

Własne nowoczesne składowisko odpadów azbestowych posiada np. Firma Izopol S.A. z Trzemeszna  (tel. 052-315-43-30) (województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński).

Poniżej podano adresy kilku firm posiadających  wymagane przepisami zezwolenia i

zajmujących się  usuwaniem oraz transportem  odpadów azbestowych:

1)  ALGADER Hofman Spółka z o.o.
       01-010 Warszawa, ul. Wólczyńska 133 budynek 11B

tel.  (022)  864-94-97

2)  EKOCHEM-EKOSERVICE Spółka z o.o.

90-441 Łódź,  ul. Kościuszki 99

tel. (042) 636-97-63

3)   Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO”

22-400 Zamość,  ul. Zamojskiego 51

4)   K.Jakimiak

08-110 Siedlce, ul. Kwiatowa 5

5)   Zakład Usług Budowlanych Grzegorz Czarnocki

08-110 Siedlce,  Żabokliki 120

W gminie Mordy  nie występują odpady zawierające PCB.

### 2.1.7.3. Oleje odpadowe

Oleje odpadowe powstające na terenie gminy  magazynowane są na terenie F.H.U. „BOMIX” ( stacja napraw i kontroli pojazdów w mieście Mordy) i  warsztatu naprawy pojazdów zlokalizowanego w miejscowości Stok Ruski. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, odpad jest odbierany przez uprawnionego odbiorcę w celu przekazania do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania. Transport odbiorcy pojazdem przystosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

2.1.7.4. Baterie i akumulatory

Na terenie miasta i gminy Mordy nie ma zorganizowanego sytemu  odbioru zużytych baterii.  Zużyte akumulatory  są oddawane  do punktów prowadzących sprzedaż.

2.2.  Odpady  z sektora gospodarczego

Teren  miasta i gminy Mordy  jest terenem  słabo uprzemysłowionym i nie ma na nim większych zakładów przemysłowych. Wśród podmiotów gospodarczych przeważają osoby prowadzące działalność gospodarczą  na własny rachunek, głównie w zakresie usług.

Na terenie miasta i gminy Mordy  zarejestrowane  są podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami. Wykaz tych  podmiotów wraz z obszarem działalności  został przedstawiony  w poniższej  tabeli:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Obszar działalności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jacek Kosyl ,08-140 Mordy ul. 11 –go Listopada 27 (metale żelazne i nieżelazne) | transport – Teren całej Polski |
| 2. | „ARTPO-AGRO” – Mordy Artur Obrępalski , ul. Kościuszki 96 | Zbieranie odpadów po środkach ochrony roślin Teren gminy Mordy |
| 3. | Borkowski Piotr, Krzymosze 34 08-140 Mordy | Odzysk, transport, magazynowanie kurzaka Krzymosze 34 |
| 4. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach | Magazynowanie i wytwarzanie odpadów niebezpiecznych Teren zakładu |
| 5. | F.H.U. „BOMIX” Maciej Bolesta | Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych Teren stacji kontroli pojazdów |
| 6. | P.P.H.U. „HELMER” Garbarnia H.L. Kurowscy, Kol. Mordy | Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych Teren zakładu |
| 7. | „ALKOSS” Aleksander Kossakowski , ul. Składowa 3, 08-140 Mordy | Zbieranie , transport i odzysk żużli, aluminium, żelaza, stali i złomu Teren zakładu |

Wytwarzane odpady  to przede wszystkim:

- przepracowane oleje,

- zużyte opony, akumulatory, świetlówki i złom,

- makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, puszki

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

Pewna część odpadów przemysłowych w niekontrolowany sposób trafia  do  pojemników i kontenerów  na odpady komunalne.

Przepracowane oleje wymieniane są w zakładach serwisowych i dalej przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia na ich unieszkodliwianie.

Zużyte akumulatory zostawiane są w punktach sprzedaży.

Świetlówki przekazywane są specjalistycznym firmom zajmującym się ich unieszkodliwianiem.

Zużyte opony  przekazywane są do Firmy “ CHROMEX” mającej siedzibę w  Nowym  Opolu k/Siedlec .

Złom przekazywany jest do punktów skupu złomu zlokalizowanych w mieście Siedlce.

# Makulatura, szkło, tworzywa sztuczne , puszki są  segregowane u źródła w różnokolorowych workach foliowych dostarczanych przez zakłady  świadczące usługi w zakresie  wywozu odpadów  i przekazywane za ich pośrednictwem wyspecjalizowanym firmom zajmujących się odzyskiem tych odpadów ( np. Firmie: A-Z  w Warszawie, “Chegos” w Sokołowie Podlaskim, “RECYKLING GS” w Siedlcach).

# 2. 3. Istniejący system zbierania  i unieszkodliwiania odpadów

Odpady stałe zbierane są do pojemników zlokalizowanych na terenie zakładów i  obiektów użyteczności publicznej . Mieszkańcy prywatnych posesji położonych na terenie miasta Mordy oraz  wsi Wyczółki i Pieńki odpady komunalne gromadzą w pojemnikach, natomiast odpady segregowane zbierane są do  kolorowych worków. Mieszkańcy z pozostałych miejscowości gminy Mordy odpady komunalne i segregowane zbierają tylko do  kolorowych, odpowiednio oznakowanych  worków .

Firma zajmująca się wywozem  odpadów tj. Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych               w Siedlcach Spółka  z. o.o.  dostarcza  mieszkańcom miasta i gminy Mordy pojemniki oraz  odpowiednio oznakowane, różnokolorowe worki na odpady segregowane i odpady komunalne.

Odpady komunalne składowane na składowisku odpadów zlokalizowanym  na terenie gminy Mordy w miejscowości Kolonia Mordy.

Odpady segregowane są  zabierane  przez PUK Sp. z o.o. Siedlce, sortowane  i przekazywane specjalistycznym firmom ( posiadającym stosowne zezwolenia) do powtórnego przerobu. Segregacja odpadów ma  na celu wydzielenie z ogólnego strumienia odpadów komunalnych: szkła, tworzyw sztucznych i makulatury.

### 2.3.1.  Sprzęt do gromadzenia odpadów i częstotliwość wywozu odpadów

Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Mordy obecnie  wykorzystywane są  pojemniki metalowe i z tworzyw sztucznych o pojemności 110 litrów (typ SM 110)  oraz worki 110 litrowe w czarnym kolorze.

Odpady nadające się do ponownego wykorzystania, pozyskane z całego strumienia wytwarzanych odpadów zbierane są w workach 110 litrowych. Worki są w różnych kolorach przypisanych do poszczególnego rodzaju  odpadu.

Aktualna częstotliwość wywozu odpadów komunalnych:

- dla punktów handlowo-usługowych - co miesiąc,

- budownictwo zwarte i osiedlowe – co drugi miesiąc,

- dla terenów typowo wiejskich – co drugi miesiąc,

natomiast odpadów segregowanych raz na kwartał.

2.3.2. Instytucje zajmujące się wywozem odpadów

Instytucją zajmującą się wywozem odpadów komunalnych i segregowanych z terenu miasta   i gminy Mordy jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach Spółka z o.o.

08-110 Siedlce, ul. Brzeska 110. Odpady z  zakładów, obiektów użyteczności publicznej         i  prywatnych posesji  odbierane są transportem  w/w firmy.

Odpady pochodzące z:

- omiatania placów i ulic,

- sprzątania targowisk ,

- opróżniania koszy ulicznych,

- pielęgnacji drzew i terenów zielonych ,

- oczyszczalni ścieków,

wywożone są na składowisko odpadów  przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach.

2.3.3. Instalacje do  odzysku i unieszkodliwiania odpadów

## Na terenie miasta i gminy Mordy nie występują instalacje do odzysku  odpadów.  Unieszkodliwianie  odpadów odbywa się na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowanym w miejscowości Kolonia Mordy.

Składowisko odpadów zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mordach, ul. Parkowa 2.

Powierzchnia całkowita wynosi 2,8 ha a przygotowana i wykorzystywana do składowania odpadów wynosi 0,57 ha. Wykorzystano około 50 % powierzchni składowania.

Dopuszczalne jest  rocznie składowanie 350 Mg odpadów, a planowana pojemność całkowita składowiska wynosi 7000  Mg.

W tabeli poniżej zestawiono nagromadzenie odpadów na składowisku na dzień 31.12.2005 r.

| Lp | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Nagromadzenie w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | niesegregowane odpady komunalne | 200301 | 1386 |
| 2 | z targowisk | 200302 | 121 |
| 3 | z czyszczenia ulic i placów | 200303 | 253 |
| 4 | nie ulegające biodegradacji | 200203 | 21 |
| 5 | skratki | 190801 | 17 |
| 6 | zawartość piaskownika | 190802 | 24 |
| 7 | ustabilizowane komun. osady ściekowe | 190805 | 38 |

Sumaryczna ilość zdeponowanych opadów wynosi 1860 Mg co stanowi około 27 % całkowitej pojemności składowiska.

Składowisko posiada uszczelnienie sztuczne, z folii HDPE o grubości 1,5 mm i wyposażone jest w trzy piezometry kontrolne. Odciek ze składowiska gromadzony jest w czterech zbiornikach bezodpływowych i sukcesywnie wywożony na oczyszczalnię ścieków w Mordach celem unieszkodliwienia. Teren składowiska jest ogrodzony. Pas zieleni wokół wysypiska chroni otoczenie.

Eksploatacja składowiska prowadzona jest w warunkach tlenowych co zapobiega powstawaniu gazu składowiskowego. Na składowisku na bieżąco pracuje spychacz typu Białoruś.

Niewykorzystana  pojemność składowiska wystarczy w zupełności na gromadzenie powstałych na terenie miasta i gminy Mordy  odpadów do 2012 roku.

Nie planuje się do 2012 roku modernizacji czy rozbudowy składowiska.

Zgodnie z harmonogramem zamykania składowisk odpadów komunalnych  proponowane jest     zamknięcie w/w składowiska  po 2012 roku.

## Po  zamknięciu składowiska odpady pochodzące z terenu miasta i gminy Mordy będą  unieszkodliwiane na składowisku regionalnym w Woli Suchożebrskiej zlokalizowanym na terenie gminy Suchożebry.

Zebrane na terenie miasta i gminy Mordy odpady komunalne jak i pochodzące            z selektywnej zbiórki tj. szkło, makulatura , tworzywa sztuczne, złom aluminiowy ( puszki ) są odbierane i przewożone transportem  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Siedlcach Spółka z o o.. Odpady komunalne wywożone są na gminne składowisko odpadów w Kolonii Mordy.

Odpady pochodzące z segregacji, przedsiębiorstwo świadczące usługi przewozowe składuje, ponownie sortuje i odzyskane surowce wtórne przekazuje do dalszego wykorzystania firmom posiadającym zezwolenia na działalność związaną z odzyskiem i  recyklingiem.

Na podstawie ilości umów zawartych przez osoby fizyczne, instytucje, zakłady i punkty usługowe z terenu miasta i gminy Mordy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych               w Siedlcach Spółka z o.o. określa się , że 64 % podmiotów zobowiązanych do posiadania umów na wywóz odpadów ma je zawarte.

Ponieważ od 2004 na terenie miasta i gminy Mordy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów u źródła, procentowa skala umów dotyczy selektywnej zbiórki odpadów.

W poniższych tabelach zestawiono ilości zdeponowanych na składowisku odpadów komunalnych oraz zebranych w wyniku segregacji u źródła:

| Rok | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość dowiezionych odpadów komunalnych w Mg | 151 | 190 | 157 |

| Rodzaj odpadu | Szkło | Tworzywa sztuczne ( PET ) | Makulatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość ( Mg ) zebrana W 2004 r | 12 | 0,4 | 0,3 |
| Ilość ( Mg ) zebrana w 2005 roku | 8 | 0,3 | 2,5 |

3.  Prognoza zmian.

## 3.1.Zmiany demograficzne

Na ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na danym terenie w znaczący sposób wpływa liczba mieszkańców. W poniższej tabeli przedstawiono zmiany w liczbie ludności zamieszkującej  teren miasta i gminy Mordy (wg danych statystycznych.)

| Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności | 6750 | 6702 | 6646 | 6602 | 6552 | 6472 |

Z powyższego zestawienia wynika , że liczba ludności  maleje i prognozuje się , że w  następnych latach  będzie ona  następująca :

| Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba ludności | 6400 | 6350 | 6300 | 6250 | 6200 | 6150 | 6100 | 6050 |

## 3.2.Zmiany w sektorze  odpadów komunalnych

W prognozowaniu tych zmian oprócz czynnika demograficznego należy uwzględnić fakt , że jeszcze nie wszystkie gospodarstwa z terenu miasta i gminy mają zawarte umowy na wywóz odpadów- obecnie 64% posesji ma je zawarte .W związku z powyższym   prognozuje  się, że w  latach 2006 - 2009 nastąpi nieznaczny wzrost ilości  odpadów komunalnych  powstających na terenie miasta i gminy Mordy .

Na omawianym terenie nie  przewiduje się rozwoju gospodarczo-ekonomicznego , zatem ten czynnik nie będzie znacząco wpływał na ilość powstających odpadów.

Przy zakładanym na koniec 2008 r.  objęciu wszystkich gospodarstw z terenu miasta i gminy Mordy selektywną zbiórką i wywozem odpadów udział odpadów komunalnych w całym strumieniu wytwarzanych odpadów powinien zmaleć.

Przewiduje się, że ilość wytworzonych  i składowanych odpadów komunalnych w kolejnych latach będzie następująca:

| Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odpadów komunalnych W Mg | 180 | 190 | 220 | 210 | 200 | 180 | 160 | 140 |

3.2.1. Odpady ulegające biodegradacji

Malejąca liczba ludności spowoduje   proporcjonalny spadek ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji.

3.2.2. Odpady opakowaniowe

Planowane objęcie wszystkich mieszkańców  programem selektywnej zbiórki odpadów          u źródła  spowoduje w początkowym okresie zwiększenie ilości odpadów opakowaniowych. Po osiągnięciu w  2009 roku maksymalnego poziomu ilość odpadów opakowaniowych           z przyczyn demograficznych będzie maleć.

3.2.3. Odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych

W związku z przewidywaną budową dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków  oraz rozwojem systemu dowożenia ścieków ze zbiorników bezodpływowych ulegnie zwiększeniu ilość powstających odpadów z oczyszczalni ścieków. Przewiduje się, że docelowo powstawać będzie  w ciągu roku:

- skratki – 8Mg

- zawartość piaskownika – 3 Mg

- ustabilizowane  osady ściekowe -   40 Mg w przeliczeniu na suchą masę.

3.2.4. Odpady  budowlane i wielkogabarytowe

Uwzględniając czynnik demograficzny i brak w perspektywie  rozwoju gospodarczego regionu przyjmuje się zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów budowlanych i wielkogabarytowych.

3.2.5. Wraki samochodowe i zużyte opony

Prognoza zmian nie wskazuje na zwiększenie liczby pojazdów samochodowych na terenie miasta i gminy .

3.3. Odpady niebezpieczne

3.3.1. Odpady medyczne i weterynaryjne

Nie jest przewidziane na terenie gminy zwiększenie liczby placówek opieki zdrowotnej oraz lecznic weterynaryjnych. Ilość wytwarzanych odpadów pozostanie na dotychczasowym poziomie.

    - Odpady zawierające azbest i PCB

Przewiduje się , że  ilość odpadów zawierających azbest będzie w kolejnych latach wzrastała z uwagi na  wymianę pokryć dachowych. Oszacowanie ilości mogących powstać odpadów będzie możliwe po zakończeniu prowadzonej inwentaryzacji  obiektów.

## Odpady zawierające PCB nie będą występować.

## 3.3.3. Oleje odpadowe

Ze względów demograficznych  , przy braku perspektyw rozwoju gospodarczego gminy ilość odpadowych olejów będzie malała.

3.3.4. Baterie i akumulatory

Ze względów demograficznych  , przy braku perspektyw rozwoju gospodarczego gminy ilość  zużytych baterii i wymienianych akumulatorów będzie malała.

3.3.5. Odpady z sektora gospodarczego

Prognozy nie przewidują  zwiększenia ilości odpadów  pochodzących z sektora gospodarczego w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych z uwagi na czynniki demograficzne        i ekonomiczne.

## 4. Założone cele i przyjęty system  gospodarki odpadami

Założone cele w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Mordy  to :

- objęcie wszystkich mieszkańców  selektywną zbiórką odpadów komunalnych,

- rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów  opakowaniowych,

- podnoszenie świadomości społecznej poprzez działania edukacyjne.

W oparciu o wyżej wymienione priorytety w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi określono szczegółowe cele do ich osiągnięcia na lata 2006 – 2009.

Cele krótkookresowe 2006 – 2009r.

- kampania edukacyjno – informacyjna mieszkańców  miasta i gminy  Mordy w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów komunalnych,

- osiągnięcie zakładanych limitów odzysku  i recyklingu,

- systemy ewidencjonowania odpadów.

Cele długookresowe 2009-2013r.

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń w celu podnoszenia świadomości społecznej mieszkańców,

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych (100% mieszkańców),

- zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych i segregowanych,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki oraz osiągnięcie odpowiedniego limitu odzysku i recyklingu,

- skierowanie w roku 2012 na składowisko odpadów  w m. Kolonia Mordy   nie więcej niż 55 %(wagowo) całkowitej ilości   odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji ( w stosunku do roku 1995).

Projektowany i przyjęty system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy  Mordy opiera się  na  dalszym rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła ich powstawania.

### 4.1.Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Sposób gromadzenia usuniętych z mieszkań odpadów ma znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny gminy. Zgromadzone odpady będą przetrzymywane możliwie najkrócej. Odpady będą gromadzone w workach różnokolorowych i pojemnikach .

Minimalizacja ilości odpadów przekazywanych na składowisko  zostanie osiągnięta  poprzez selektywną zbiórkę odpadów oraz  kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach.

Segregacji poddawane będą takie odpady jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, puszki metalowe.

Przyjmuje się system  wieloworkowy  selektywnej zbiórki odpadów.

Każde gospodarstwo  będzie zobowiązane do nabycia kompletu worków foliowych w różnych kolorach: worki niebieskie do gromadzenia makulatury, worki zielone do zbierania szkła, worki żółte do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych oraz worki różowe  na puszki aluminiowe. W worki w kolorze czarnym, przeznaczone na odpady komunalne wyposaża się gospodarstwa, w których nie ma specjalistycznych pojemników do ich gromadzenia.

Zmieszane odpady komunalne w zakładach i  instytucjach użyteczności publicznej  będą zbierane do pojemników lub kontenerów.

Surowce wtórne na terenach o zabudowie niskiej zbierane będą  w następujący sposób:

  - każde gospodarstwo domowe będzie zobowiązane do zakupu odpowiedniej ilości worków

foliowych w różnych  kolorach,

  - mieszkańcy wraz z workami otrzymają  harmonogram odbioru odpadów. Odpady

zgromadzone w odpowiednim worku będą wystawiane przed posesje i zgodnie z

harmonogramem odbierane od mieszkańców,

  - w latach 2008-2013 będą prowadzone działania w celu doprowadzenia do wywozu

odpadów komunalnych z częstotliwością:

- dla placówek handlowo-usługowych - raz w tygodniu,

- budownictwo zwarte i osiedlowe – co dwa tygodnie,

- dla budownictwa rozproszonego – 1 raz w miesiącu,

- dla terenów typowo wiejskich – 1 raz w miesiącu.

-   nagromadzone odpady selektywne planuje się odbierać od mieszkańców jeden raz w

miesiącu.

Na workach ,w formie nadruku,   dołączona będzie informacja o zasadach selektywnej

zbiórki odpadów i sposobie ich segregacji

Odbiorcą odpadów ze zbiórki selektywnej będzie  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  w Siedlcach Spółka z o.o.

W celu uniknięcia niekontrolowanego zaśmiecania  terenu  miasta i gminy drobnymi odpadami ustawione będą kosze na odpady przy przystankach autobusowych., obiektach handlowych, szkołach, budynkach  użyteczności publicznej oraz ośrodkach zdrowia.

4.2.  Odpady ulegające   biodegradacji.

Istotnym zagadnieniem jest zmniejszenie w odpadach komunalnych ilości odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

Na terenie miasta i gminy Mordy  odpady ulegające biodegradacji będą kompostowane są     w przydomowych kompostownikach i we własnym zakresie  zagospodarowywane przez ich wytwórców .

Nie są planowane obiekty do odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji.

### 4.3. Odpady opakowaniowe

Plan gospodarki odpadami dla  miasta i gminy Mordy  zakłada, że wprowadzony system gospodarki odpadami opakowaniowymi zapewni następujące osiągnięcia

minimalnych  poziomów odzysku i recyklingu:

- do końca 2009r., odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%,

- do końca 2013r., uzyskanie poziomów określonych w krajowych regulacjach wynikających z nowelizacji Dyrektywy 94/62/EC.

###### Lata 2006 – 2009

Aby osiągnąć zamierzone cele odzysku i recyklingu odpadów potrzebna jest  przede wszystkim kampania  informacyjno-edukacyjna  prowadzona przez  Miasto i Gminę Mordy dla wytwórców odpadów opakowaniowych.

Lata 2010 – 2013

W okresie tym zostanie ułatwione mieszkańcom selektywne gromadzenie odpadów opakowaniowych poprzez szersze udostępnienie  kolorowych worków  foliowych i odbieranie zebranych selektywnie odpadów  w terminach i z częstotliwością najbardziej  im odpowiadającą.

Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku

Lata 2006 – 2009

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i ograniczenie masy tych odpadów deponowanych na składowisku.

W tym celu będzie:

- prowadzona ewidencja odpadów opakowaniowych deponowanych na składowisku,

- odbierane odpady  nagromadzone w miejscach  przeznaczonych do ich  magazynowania.

Jednostki odpowiedzialne za w/w zadania  :

-   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Siedlcach

##### -   Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach

##### -   Miasto i Gmina Mordy.

##### Działania informacyjno – edukacyjne

Lata 2006-2013

Miasto i Gmina Mordy zamierza wspierać i popierać wszelkiego rodzaju formy edukacji ekologicznej prowadzonej na  jej terenie.

Do działań takich  zalicza się :

- działania informacyjno – edukacyjne dla przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z recyklingiem odpadów opakowaniowych,

- prowadzenie informacji, organizacja konferencji, seminariów i szkoleń w zakresie gospodarki odpadami   przez  jednostki naukowo - badawcze,

- seminaria, konferencje i szkolenia,

- programy, kursy i akcje selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych organizowane na terenie miasta i gminy,

- zapewnienie doradztwa merytorycznego dla działań edukacyjnych prowadzonych przez władze samorządowe gminy w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych.

Jednostka odpowiedzialna - Miasto i Gmina Mordy.

###### System gospodarki odpadami opakowaniowymi sprowadza się do kontynuacji wprowadzonej selektywnej zbiorki odpadów.

###### 4.4. Odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych

Sposób postępowania z  powstającymi w procesie oczyszczania ścieków odpadami ( skratki, zawartość piaskownika, osady ściekowe) polegający na odwodnieniu, dezynfekcji i wywozie na  gminne składowisko odpadów komunalnych będzie obowiązujący w latach 2006-2012.

Po planowanym zamknięci  składowiska gminnego wytwarzane odpady będą składowane na składowisku w Woli Suchożebrskiej.

# 4.5. Odpady z sektora budowlanego i  odpady wielkogabarytowe

Założone  w PGO cele w zakresie  gospodarki odpadami z sektora budowlanego  sprowadzają się do działań polegających na kontroli przez Urząd Miasta i Gminy Mordy   czy wytwarzający  tego typu odpady pozbywają się ich  zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

W odniesieniu do odpadów wielkogabarytowych   na terenie miasta i gminy Mordy będzie zorganizowana zbiórka odpadów tego typu. Dwa  razy w roku (wiosną i jesienią) w wyznaczone dni pracownicy  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach  będą odbierać  bezpośrednio od posiadaczy zebrane odpady wielkogabarytowe .Po segregacji i rozdrobnieniu  odpady te będą  unieszkodliwiane przez składowanie na   gminnym składowisku  odpadów w Kolonii Mordy.

Cele krótkookresowe 2006 – 2009r.

- uzyskanie limitów odzysku  i recyklingu dla odpadów wielkogabarytowych na poziomie   22% poprzez organizację i wdrożenie systemu odbioru

Cele długookresowe 2006-2013r.

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki oraz osiągnięcie odpowiedniego limitu odzysku      i recyklingu  na poziomie 57 %.

4.6. Wraki samochodowe i zużyte opony

Założonym w planie celem  jest pełna informacja mieszkańców o aktualnych wykazach stacji upoważnionym do złomowania pojazdów oraz przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem zużytych opon do pojazdów.

Informacje tego typu ,w formie wykazu, będą umieszczane na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miasta i Gminy Mordy oraz  w  miejscach zwyczajowo przyjętych. na terenie gminy.

4.7. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

4.7.1. Odpady medyczne i weterynaryjne

Odbiór  i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych będzie realizowany przez  wyspecjalizowaną firmę CleanMed. z siedzibą w Woli Suchożebrskiej.

4.7.2. Odpady zawierające azbest i PCB

Podstawowe zadania, realizowane przez  Urząd Miasta i Gminy Mordy to:

  - sporządzenie do końca 2006 roku aktualnego wykazu obiektów zawierających wyroby

z  azbestu,

-  opracowanie w latach 2007-2012  planu usuwania wyrobów azbestowych, głównie

pokryć dachowych.

Odpady zawierające PCB na terenie miasta i gminy Mordy nie występują.

4.7.3. Oleje odpadowe

Nie przewiduje się  zmiany  istniejącego systemu  postępowania   ze zużytymi  olejami odpadowymi.

4.7.4. Baterie  i akumulatory

Planowane jest  do końca 2006 roku wdrożenie sytemu zbiórki zużytych baterii opartego na gromadzeniu ich w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie szkół, placówek oświatowych i instytucji użytku publicznego. Zgromadzone baterie będą przekazywane  do utylizacji specjalistycznej firmie posiadającej wymagane zezwolenia . Dotychczasowy sposób postępowania ze zużytymi akumulatorami  będzie  obowiązywał       w latach 2006-2013.

4.8. Odpady z sektora gospodarczego

Będzie obowiązywał funkcjonujący obecnie system postępowania z odpadami             z sektora gospodarczego rozszerzony o zbiórkę zużytych baterii i odpadów wielkogabarytowych.

5. Planowane  zadania strategiczne  przez  Miasto i Gminę Mordy

w latach 2006 – 2013

Planowane  zadania strategiczne w latach 2006-2013  dla Miasta i Gminy Mordy

- objęcie selektywną zbiórką odpadów  terenu całej gminy

- wprowadzenie zbiórki zużytych baterii

- wdrożenie systemu zbiórki i wywozu odpadów wielkogabarytowych

- inwentaryzacja obiektów wyposażonych w  materiały zawierające azbest

- opracowanie programu  usuwania materiałów zawierających azbest

- kampania informacyjno-edukacyjna

6. Harmonogramy realizacji przedsięwzięć

Harmonogram realizacji przedsięwzięć  na lata 2006 -2009

| Lp. | Zadanie | Termin realizacji | Wykonawca | Przewidziane nakłady w PLN | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Selektywna zbiórka odpadów na terenie całej gminy | 2006-2009 | Miasto i Gmina Mordy | 15 000 | budżet gminy |
| 2. | Zbiórka zużytych baterii | 2006-2009 | Miasto i Gmina Mordy | 3 000 | budżet gminy |
| 3. | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych | 2006-2009 | Miasto i Gmina Mordy | 6 000 | budżet gminy |
| 4 | Inwentaryzacja obiektów wyposażonych w materiały zawierające azbest | 2006-2009 | Miasto Gmina Mordy | 500 | budżet gminy |
| 5. | Opracowanie programu usuwania materiałów zawierających azbest | 2007-2009 | Miasto Gmina Mordy | 4 000 | budżet gminy |
| 6 | Kampania informacyjno edukacyjna | 2006-2009 | Miasto Gmina Mordy | 3 000 | budżet gminy |
| 7. | Monitoring | 2006-2009 | Miasto Gmina Mordy | 3 000 | budżet gminy |
| Ogółem | 34 500 |  |

Harmonogram realizacji przedsięwzięć  na lata 2010 -2013

| Lp. | Zadanie | Termin realizacji | Wykonawca | Przewidziane nakłady w PLN | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Selektywna zbiórka odpadów na terenie całej gminy | 2010-2013 | Miasto i Gmina Mordy | 15 000 | budżet gminy |
| 2. | Zbiórka zużytych baterii | 2010-2013 | Miasto i Gmina Mordy | 2 000 | budżet gminy |
| 3. | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych | 2010-2013 | Miasto i Gmina Mordy | 6 000 | budżet gminy |
| 4. | Opracowanie programu usuwania materiałów zawierających azbest | 2010-2013 | Miasto Gmina Mordy | 3 000 | budżet gminy |
| 6 | Kampania informacyjno edukacyjna | 2010-2013 | Miasto Gmina Mordy | 2 000 | budżet gminy |
| 7. | Monitoring | 2010-2013 | Miasto Gmina Mordy | 3 000 | budżet gminy |
| Ogółem | 31 000 |  |

7. Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko.

W wyniku realizacji gminnego planu gospodarki odpadami przewiduje się  kompleksowe uporządkowanie gospodarki na obszarze miasta i gminy Mordy oraz zmniejszenie negatywnych uciążliwości dla środowiska.

Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów obejmującym 100% mieszkańców przyczyni się do stopniowego obniżania  udziału odpadów o cechach surowców wtórnych (zwłaszcza odpadów opakowaniowych) w strumieniu odpadów skierowanych na składowisko i spowoduje osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych , odbioru zużytych baterii oraz odpadów wielkogabarytowych przyczyni się niewątpliwie do zmniejszenia ilości odpadów wywożonych na  składowisko.

Właściwa gospodarka odpadami zawierającymi azbest   przyczyni się do wyeliminowania zagrożeń środowiska  tj. emisji pyłów, zanieczyszczenia gleby.

Wszystkie opisane powyżej zmiany  poprawią stan jakości środowiska na obszarze analizowanego  terenu (głównie na skutek  zapobiegania  powstawania dzikich wysypisk, selektywnej zbiórki odpadów oraz uporządkowania gospodarki odpadami).

Ponadto wdrożenie Planu gospodarki odpadami spowoduje poprawę ekologicznych warunków życie ludności w mieście i gminie Mordy oraz poprawę i wzrost atrakcyjności rekreacyjnej tego terenu.

# 8.  Sposób monitoringu  i oceny wdrażania planu

Za wdrażanie planu i  sposób monitoringu odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy Mordy.

Plan gospodarki odpadami powinien być aktualizowany nie rzadziej niż raz na 4 lata. Jeżeli w gminie nastąpią znaczne zmiany w gospodarce odpadami to plan taki powinien być wcześniej zaktualizowany. Weryfikacji podlega cały plan, tj. aktualny stan gospodarki odpadami zmienionej w wyniku realizacji planu krótkoterminowego, przyjęte priorytety, cele                  i działania, program długoterminowy oraz analiza oddziaływań. Najważniejszą częścią będzie uściślenie bilansów odpadów wytwarzanych i poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania.

Bardzo istotnym elementem zarządzania i monitorowania sytemu gospodarki odpadami jest sporządzanie co 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu gospodarki odpadami.

Do najważniejszych zadań w zakresie monitoringu gospodarki odpadami prowadzonego przez Urząd  Miasta i Gminy Mordy  należą:

- kontrola przestrzegania przepisów z dziedziny gospodarki odpadami,

- kontrola przestrzegania warunków zawartych w pozwoleniach i decyzjach z zakresu gospodarki odpadami,

- prowadzenie nadzoru nad planami i zamierzeniami w zakresie gospodarki odpadami.

Podmioty i obiekty objęte nadzorem i kontrolą to:

- posiadacze odpadów,

- podmioty zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,

- podmioty zajmujące się zbiórką i transportem odpadów,

System nadzoru i kontroli odbywać się będzie zgodnie z ustawowymi zadaniami                i kompetencjami odpowiednich służb. Proponuje się rozszerzenie zakresu kontroli nad sektorem gospodarki odpadami poprzez ciągłą ankietyzację poszczególnych podmiotów         i obiektów. Taki cykl kontroli pozwoli kompleksowo ująć zagadnienia ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

W tym celu zostaną wykorzystane:

- ankiety dla podmiotów wytwarzających odpady,

- ankiety dla podmiotów zajmujących się zbiórką i transportem odpadów,

- ankiety dla podmiotów zajmujących się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,

- ankiety dla instytucji ekologicznych,

- ankiety dla placówek służby zdrowia.

Zebrane informacje dotyczyć będą:

- rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów,

- sposobów postępowania z odpadami (odzysk, unieszkodliwianie w tym składowanie),

- sposobów minimalizacji powstawania odpadów (istniejących i planowanych),

- monitoringu elementów środowiska związanych z gospodarką odpadami (zanieczyszczenia wód podziemnych, liczby i powierzchni dzikich wysypisk).

Wdrażanie Planu gospodarki odpadami jest procesem ciągłym, wymagającym stałej obserwacji ilościowych i jakościowych zmian wybranych wskaźników środowiskowych, ekonomicznych i społecznych , mającym na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań oraz inicjowanie ich zmian w przypadku rozbieżności pomiędzy założeniami a realizacją  Narzędziem tego procesu jest monitoring.

Monitoring Planu gospodarki odpadami dla  Miasta i Gminy Mordy będzie się składał            z oceny osiągnięcia zamierzonych celów w gospodarce odpadami w gminie i stopnia realizacji zadań zapisanych w Planie.

# 9. Instrumenty i źródła finansowe służące realizacji zamierzonych celów

# dla Miasta i Gminy Mordy

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami wymaga zarezerwowania środków finansowych, które znacząco przewyższają możliwości budżetowe gminy. Istnieje zatem konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:

- środki własne,

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

- kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucji wspierające rozwój gmin,

- dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych,

- emisja obligacji.

Podstawowymi źródłami finansowania działań proekologicznych są fundusze ekologiczne, fundacje i programy wspomagające, własne środki inwestorów. Podstawę tego systemu tworzą fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W Polsce działają:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – największa instytucja finansująca przedsięwzięcia ochrony środowiska,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) – dofinansowuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w poszczególnych województwach,

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PWOŚiGW),

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW).

Gromadzą one wpływy z opłat płaconych za korzystanie ze środowiska i jego zasobów przez podmioty gospodarcze (m.in. za składowanie odpadów) oraz kar nakładanych za ponadnormatywne zanieczyszczanie środowiska.

Oprócz tego funkcjonuje szereg instytucji i organizacji (m.in. Ekofundusz, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska) wspierający działanie proekologiczne.

W kontekście akcesji polski do struktur Unii Europejskiej, najważniejszymi środkami  realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami będą środki Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych.

Istnieją cztery fundusze strukturalne Unii Europejskiej:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund – ERDF),

- Europejski Fundusz Socjalny (European Social Fudn – ESF),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (European Agriculture Guidance and Guarantee Fudn EAGGF) sekcja ’’Orientacji”,

- Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa (Financial Instrument for Fisheries Guidance – FIFG).

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rada Ministrów przyjęła 14 stycznia 2003 roku Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 2006 (NPR) będący kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Jest to strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny, scalający rozwiązania horyzontalne, sektorowe         i regionalne na poziomie krajowym, wskazującym na kierunki rozwoju gospodarczego polski w pierwszych latach po akcesji.

Priorytety środowiskowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, przygotowanych przez rząd Polski na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006:

- Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost  Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem Sektorowego Programu Operacyjnego – „Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw” jest wsparcie działań (także proekologicznych) prowadzących do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki i zwiększających jej zdolność do funkcjonowania w warunkach otwartego rynku. SPO – WKP opiera się na trzech priorytetach:

- Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu,

- Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim,

- Pomoc techniczna.

Wsparcie w ramach programu adresowane jest do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw z wyłączeniem komunalnych. Program nie jest kierowany do podmiotów publicznych.

Celem generalnym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest zapewnienie  wszystkim regionom w Polsce udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF)                  i Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) oraz ze środków krajowych. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego bazuje na czterech priorytetach:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

- Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich,

- Rozwój lokalny,

- Pomoc techniczna.

W ramach priorytetu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu

konkurencyjności regionów przewiduje się działanie: Infrastruktura ochrony środowiska.

Z kolei, w kontekście priorytetu: Rozwój lokalny wymienia się działania: Rozwój obszarów wiejskich oraz Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Nakłady finansowe ZPORR na przedsięwzięcia inwestycyjne w obszarze ochrony środowiska sięgną ok. 1576 mln euro.

Benifecjantami końcowymi pomocy są przede wszystkim samorządy województw, powiatów i gmin, stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości.

Kolejnym bardzo ważnym instrumentem finansowym Unii Europejskiej jest Fundusz Spójności. Z jego środków finansowane są duże (o minimalnej wartości 10 mln EUR) projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska oraz transeuropejskich sieci transportowych . Fundusz Spójności różni się od funduszy strukturalnych:

- Krajowym, a nie regionalnym zasięgiem pomocy,

- Podejmowaniem finalnej decyzji o przyznaniu środków na dofinansowanie przez Komitet Zarządzający Funduszem Spójności. Kompetencją państwa aplikującego do funduszu jest wskazanie propozycji do dofinansowania.

Korzystanie ze środków Funduszu Spójności w Polsce oparte będzie na Strategii

Wdrażania Funduszu Spójności utworzonej na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006. Strategia Wdrażania Funduszu Spójności jest dokumentem przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w ścisłej współpracy z Ministerstwem Infrastuktury i Ministerstwem Ochrony Środowiska.

Jednym z priorytetów środowiskowych proponowanych do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach NPR 2004 – 2006 jest Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Inną metodą realizacji zadań jednostki samorządowej może być rozważenie (zalecanego w rozporządzeniach unijnych ) Partnerstwa Prywatno-Publicznego (PPP).

Termin „prywatno-publiczne partnerstwo”  (PPP) jest pojęciem ogólnym, które może oznaczać co najmniej kilka form powierzania podmiotom prywatnym obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym. Poszczególne formy partnerstwa różnią się między sobą stopniem ponoszonego ryzyka gospodarczego, podziałem odpowiedzialności za jakość świadczenia, okresem świadczenia usług oraz charakterem własności majątku służącego do spełniania świadczeń. Główne formy publiczno-prywatnego partnerstwa to:

- Umowa o świadczenie usług.

- Kontrakt menedżerski.

- Leasing.

- Koncesja publiczna.

- Umowa typu: budowa-eksploatacja-przekazanie.

- Przeniesienia prawa własności mienia komunalnego.

Poszczególne formy partnerstwa mogą stać się atrakcyjne dopiero wtedy, gdy

określone zostaną stabilne regulacje prawne zapewniające równowagę pomiędzy interesami prywatnych podmiotów gospodarczych a interesami ich klientów.

10.  Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Plan gospodarki odpadami dla  Miasta i Gminy Mordy został opracowany zgodnie z polityką ekologiczną państwa oraz wymaganiami określonymi w Ustawie o  odpadach, w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

Plan zawiera: charakterystykę terenu miasta i gminy,  analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami z omówieniem istniejącego systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów i prognozę zmian ilości powstających odpadów. W planie przedstawiono również założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami,  zadania strategiczne w latach 2006 - 2013, harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz sposób monitoringu i oceny wdrażania planu.

W mieście i gminie Mordy istnieje potrzeba intensyfikacji wprowadzonej w poprzednich latach selektywnej zbiórki odpadów oraz  potrzeba wdrożenia systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytych baterii. Z prognozy zmian w gospodarce odpadami,  wynika, że w najbliższych latach wystąpi niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów powstających na terenie gminy. Przewiduje się wzrost odpadów z udziałem frakcji organicznej; przejściowo może  nastąpić wzrost udziału tworzyw sztucznych. W związku       z koniecznością eliminowania materiałów zawierających azbest  nastąpi  wzrost ilości  tego typu odpadu.

Zadaniem nadrzędnym w gospodarce odpadami niebezpiecznymi będzie inwentaryzacja obiektów posiadających elementy wykonane z materiałów zawierających azbest i opracowanie programu ich unieszkodliwienia.,

Najważniejszym zadaniem strategicznym Miasta i Gminy Mordy w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Służyć temu będzie szereg przedsięwzięć, m.in. doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie segregacji odpadów i gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

W planie zawarto systemowe rozwiązania w zakresie monitoringu i oceny wdrażania planu, harmonogram działań uwzględniający nakłady finansowe  oraz omówiono zewnętrzne źródła finansowania .

# Text boxes

Odpady trafiające na składowisko

Odpady

niebezpieczne

Odpady inne

niż niebezpieczne

Odpady

komunalne

Odpady z pomieszczeń

użytkowanych na cele biurowe

Odpady wielkogabarytowe

z gosp. komunalnej

Odpady z gospodarstw

domowych

Odpady uliczne

Odpady z obiektów

użyteczności publicznej

Odpady

przemysłowe (technologiczne)

Odpady z handlu

i gastronomii

Odpady inne:

gruz, wielkogabarytowe z przemysłu, itp.