Kosztorys ofertowy

Nazwa projektu: Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Klimonty.

Adres budowy: Klimonty, gm. Mordy.

Inwestor:							Wykonawca:

Miasto i Gmina Mordy

08-140 Mordy

Ul. Kilińskiego 9

Cena wykonania zadania netto:

Podatek VAT 23 %:

Cena wykonania (z podatkiem VAT):

Słownie:

PRZEDMIAR / OBMIAR  ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | SALA |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0428-03-050 | Rozebranie podłóg białych na wpust 2,2*2,87+2,2*1,65+2,2*2,54+7,36*11,10+7,36*0,8+ 3,0*2,1 | m2 | 109,42 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109,42 |
| 2 | KNR 4-01 0428-04-040 | Rozebranie legarów 2,2*12+7,36*12+4,13*6 | m | 139,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 139,50 |
| 3 | KNR 4-01 1011-02-060 | Rozbiórka pieców licowanych kaflami 0,8*1,1*2,35+0,8*0,5*1,7+0,8*0,6*1,7 | m3 | 3,56 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,56 |
| 4 | KNR 4-01 0310-02-060 | Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych ponad dachem o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego 0,84*0,4*1,0*4 | m3 | 1,34 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,34 |
| 5 | KNR 4-01 0348-03-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,36*3,25+2,84*3,25+1,0*2,1+0,55*0,75*2 | m2 | 16,57 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,57 |
| 6 | KNR 4-01 0329-02-050 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych 1,0*2,1*3+0,8*1,0 | m2 | 7,10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,10 |
| 7 | KNR 4-01 0354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1+1 | szt | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 8 | KNR 4-01 0354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1,25*2,43+1,2*2,15 | m2 | 5,62 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,62 |
| 9 | KNR 4-01 0429-06-050 | Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych 2,2*2,87+2,2*1,65+2,2*2,54+11,35*7,36+4,13*5,1+ 2,87*5,1+2,9*2,14+3,64*1,98 | m2 | 148,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148,18 |
| 10 | KNR 4-01 0609-01-050 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm 148,18 | m2 | 148,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148,18 |
| 11 | KNR 4-01 0609-02-050 | Rozebranie podsypek izolacyjnych z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem, za 10 cm 148,18 | m2 | 148,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148,18 |
| 12 | KNR 2-02 0613-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa gr. 10 cm 148,18 | m2 | 148,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148,18 |
| 13 | KNR 2-02 0613-04-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Każda następna warstwa gr 10 cm 148,18 | m2 | 148,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148,18 |
| 14 | KNR 4-01 0304-02-060 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach zewnętrznych z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ (1,25*2,43-0,95*1,2)*0,38 | m3 | 0,72 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,72 |
| 15 | KNR 4-01 0303-02-050 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły 0,8*1,0+1,2*2,15 | m2 | 3,38 | m2 |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,38 |
| 16 | KNR 4-01 0303-01-050 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/4 cegły (1,5+2,06)*2,1-1,0*2,1*2 | m2 | 3,28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,28 |
| 17 | KNR 4-01 0349-02-060 | Rozebranie ścian zewnętrznych,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (1,25*2,34-0,95*1,2)*0,38 | m3 | 0,68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,68 |
| 18 | KNR 4-01 0349-03-060 | Rozebranie nadproży okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych (1,55+1,25)*0,38*0,25 | m3 | 0,27 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,27 |
| 19 | KNR 4-01 0711-0201-050 | Uzupeł. tynków wewn.kat.III, zaprawa cem-wap./wap. suchogasz na ścianach płaskich 0,8*1,0*2+1,25*2,43-0,95*1,2+1,2*2,15*2+3,64*3,25*2+(1,5+2,06)*2,1*2 | m2 | 47,27 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47,27 |
| 20 | KNR 2-02 0126-05-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych okno i drzwi w ścianie zewnętrznej 2*(1,25+1,55) | m | 5,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,60 |
| 21 | KNR 4-01 0708-0101-040 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.w miejscach rozebranych scian i ościeży wykutych otworów 3,25*2+1,36+0,8*2 | m2 | 9,46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,46 |
| 22 | KNR 2-02 2007-02-050 | Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt gipsowych,na stropach 148,18 | m2 | 148,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148,18 |
| 23 | KNR 2-02 2006-0401-050 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie. 148,18 | m2 | 148,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148,18 |
| 24 | KNR 2-02 U 0837-04-050 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (1,0+1,5)*2*2*2,1+(2,14+2,06)*2*2,1+(4,92+2,2)*2* 2+0,84*2*2,0-0,9*2,0*6 | m2 | 59,68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59,68 |
| 25 | KNR 2-02U 0842-01-040 | Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 (1,0+2,0)*2*5+8*2,0*2+23 | m | 85,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85,00 |
| 26 | KNR 2-02 0129-02-020 | Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m z konglomeratu 1 | szt | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 27 | KNR 4-01 0322-02-020 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 7 | szt | 7,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |
| 28 | KNR 2-02 1101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego gr 10 cm 148,14*0,1 | m3 | 14,81 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,81 |
| 29 | KNR 2-02 0607-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. 148,18 | m2 | 148,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148,18 |
| 30 | KNR 2-02 0609-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. 148,18 | m2 | 148,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148,18 |
| 31 | KNR 2-02 1101-01-060 | Szlichta gr 5 cm 148,18*0,05 | m3 | 7,41 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,41 |
| 32 | KNR 2-02U 2808-0501-050 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych grub.warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 148,18 | m2 | 148,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148,18 |
| 33 | KNR 2-02U 2809-0301-040 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES 15x15cm na zaprawach klejowych o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 (2,2+4,92)*2+(2,2+2,54)*2+(7,39+11,35)*2+(4,13 +5,1)*2+(2,9+2,14)*2+(2,87+4,9)*2 | m | 105,28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105,28 |
| 34 | KNR 2-02U 0842-02-040 | Osadzenie listew wykańczających przy cokolikach 105,28 | m | 105,28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105,28 |
| 35 | KNR 2-02U 1025-03-050 | Okna o powierzchni do 1,50 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem kotwami elastycznymi 0,95*1,2 | m2 | 1,14 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,14 |
| 36 | KNR 00-19 0929-06-050 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na kotwach stalowych 0,95*1,2*4 | m2 | 4,56 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,56 |
| 37 | KNR 00-19 0929-10-050 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2, obsadzone na kotwach stalowych 1,45*1,65*8 | m2 | 19,14 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19,14 |
| 38 | KNR 00-19 0929-12-050 | Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV, obsadzone na kotwach stalowych 1,4*2,46 | m2 | 3,44 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,44 |
| 39 | KNR 2-02 1015-01-040 | Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową 1,25+2*2,43 | m | 6,11 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,11 |
| 40 | KNR 2-02 1017-02-050 | Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,25*2,43 | m2 | 3,04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,04 |
| 41 | KNR 2-02 1015-0101-040 | Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone (1,0+2,1*2)*6 | m | 31,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31,20 |
| 42 | KNR 2-02 1019-01-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone 0,9*2,0*6 | m2 | 10,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,80 |
| 43 | KNR 2-02 1019-04-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne dwudzielne z ościeżnicą o powierzchni ponad 2,50 m2, fabrycznie wykończone 1,25*2,43+1,48*2,15+1,2*2,15 | m2 | 8,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,80 |
| 44 | KNR 4-01 0713-01-050 | Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet 3,25*((2,2+4,92)*2+(2,2+2,54)*2+(7,39+11,35)*2+ (4,13+5,1)*2+(2,9+2,14)*2+(2,87+4,9)*2)+ ((2,9+2,14)*2+(2,06+3,64)*2)*1,25 | m2 | 369,01 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 369,01 |
| 45 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem , podłoży gipsowych farbą emulsyjną akrylowa 148,18 | m2 | 148,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 148,18 |
| 46 | KNR 2-02 1505-01-050 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylowa 369,01 | m2 | 369,01 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 369,01 |
| 47 | KNR 4-01 0106-04-060 | Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię 103,12*0,035+139,5*0,05*0,08+3,56+16,57*0,12+ 148,18*0,012+0,68+0,23 | m3 | 12,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,40 |
| 48 | KNR 2-15 0224-03-090 | Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" 2 | kpl | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 49 | KNR 2-15 0221-02-020 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne) 2 | szt | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 50 | KNR 2-15 0220-0501-020 | Zlewozmywak stalowy na szafce 1 | szt | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 51 | KNR 2-15 0115-02-020 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm 3 | szt | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 52 | KNKRB 04A 0108-01-020 | Urządzenia do podgrzewania wody 3 | szt | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 53 | KNR 2-15 0103-03-040 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 25 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym 30 | m | 30,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,00 |
| 54 | KNR 2-15 0228-03-040 | Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków 25 | m | 25,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,00 |
| 55 | KNR 19-01 1124-02-090 | Wykonanie kominka z rozprowadzeniem ciepła na pomieszczenia 1 | kpl | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| II |  | DACH |  |  |  |
| 56 | KNR 4-01 0511-03-050 | Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 22,0*5,5*2 | m2 | 242,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 242,00 |
| 57 | (AW) wg o erty-050 | Utylizacja płyt azbestowo-cementowych 242 | m2 | 242,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 242,00 |
| 58 | KNR 4-01 0535-04-040 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 22*2 | m | 44,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44,00 |
| 59 | KNR 4-01 0535-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,5*4 | m | 14,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,00 |
| 60 | KNR 2-02 0607-01-050 | Folia wiatroszczelna 22,0*5,5*2 | m2 | 242,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 242,00 |
| 61 | KNR 2-02 0410-03-050 | Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm.- kontrłaty 242 | m2 | 242,00 | m2 |
|  |  |  |  | RAZEM | 242,00 |
| 62 | KNR 2-02 U 0536-04-050 | Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach 242 | m2 | 242,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 242,00 |
| 63 | KNR 2-02 U 0539-03-040 | Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych, wiatrownic 5,5*4 | m | 22,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,00 |
| 64 | KNR 2-02 U 0539-01-040 | Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów 22 | m | 22,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,00 |
| 65 | KNR 2-02 U 0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – kominów (0,84+0,4)*2*4*0,5 | m2 | 4,96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,96 |
| 66 | KNR 2-02 U 0539-02-040 | Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych, okapów 22*2 | m | 44,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44,00 |
| 67 | KNR 2-02 U 0546-01-040 | Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115 mm łącznych na klej 22*2 | m | 44,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44,00 |
| 68 | KNR 2-02 U 0550-04-040 | Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 125 mm z polichlorku winylu 3,5*4 | m | 14,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,00 |
| III |  | ELEWACJA |  |  |  |
| 69 | KNR 00-17 2610-02-050 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynkarskiej (tynk szlachetny akrylowy lub mineralny kryty farbami) (21,5+8,15)*2*3,45+8,15*0,5*2,7*2-(0,95*1,2*5+ 1,45*1,65*8+1,5*2,5+1,25*2,43+1,4*2,46) | m2 | 191,52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 191,52 |
| 70 | KNR 00-17 2609-01-050 | Przyklejenie płyt styropianowych do ściangr 5 cm | m2 | 191,52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 191,52 |
| 71 | KNR 00-17 2609-06-050 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (21,5+8,15)*2*2,5-35,42 | m2 | 112,83 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112,83 |
| 72 | KNR 00-17 2610-08-050 | Docieplanie ościeży z cegły szer.do 30cm płytami styrop.metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejow.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynkarskiej (tynk szlachetny akrylowy lub mineralny kryty farbami). ((0,95+1,2*2)*5+(1,45+1,65*2)*8+1,5+2*2,5+1,25+ 2*2,43+1,4+2*2,46)*0,25 | m2 | 18,42 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,42 |
| 73 | KNR 00-17 2610-10-040 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 73,68+4*3,45+21,5*4+8,15*4 | m | 206,08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 206,08 |
| 74 | KNR 2-02W 0923-01-050 | Osłony okien folią polietylenową 0,95*1,2*5+1,45*1,68*8+1,5*2,5+1,25*2,43+1,4*2,46 | m2 | 35,42 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,42 |
| 75 | KNR 2-02 0923-04-050 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie. 0,25*(0,95*5+1,45*8) | m2 | 4,09 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,09 |
| 76 | KNR 2-02U 0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne (1,05*5+1,55*8)*0,35 | m2 | 6,18 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,18 |
| IV |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE –remont |  |  |  |
|  |  | Element: Prace demontażowe |  |  |  |
| 77 | KNNR 00-09-0201-0700 | Demontaż obudów o powierzchni do 0 5 m2 1 | szt | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 78 | KNNR 00-09-0401-0700 | Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 6 | szt | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 79 | KNNR 00-09-0401-0800 | Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego 2 | szt | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 80 | KNNR 00-09-0402-0500 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtynkowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 10 | szt | 10,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,00 |
| 81 | KNNR 00-09-0501-0500 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 18 | szt | 18,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,00 |
|  |  | Element: Wewnętrzna instalacja elektryczna i tablica rozdzielcza |  |  |  |
| 82 | KNNR 00-05 0404-0100 | Tablica rozdzielcza o masie do 10 kg RWN 2x12 z drzwiczkami izolacyjnymi i zamkiem 1 | szt | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 83 | KNNR 00-05 0407-0400 | Wyłącznik przeciwprzepięciowy w rozdzielnicach 3 | szt | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 84 | KNNR 00-05 0407-0100 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B 10 A - szt. 2 B 16 A - szt. 4 6 | szt | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 85 | KNNR 00-05 0407-0301 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2) biegunowy w rozdzielnicach 1 | szt | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 86 | KNNR 00-05 1209-0100 | Przebijanie otworów o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 23 | otw. | 23,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23,00 |
| 87 | KNNR 00-05 1209-0200 | Przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 16 | otw. | 16,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,00 |
| 88 | KNNR 00-05 1207-0400 | Wykucie bruzd dla przewodów kabelkowych pod tynkiem 300 | m | 300,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300,00 |
| 89 | KNNR 00-05 0205-0300 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe – YDY 3x6 mm² „lub równoważne o parametrach niegorszych” 15 | m | 15,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,00 |
| 90 | KNNR 00-05 0204-0500 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane w tynku innym niż betonowy – YDYp 2 x 1,5 mm² „lub równoważne o parametrach niegorszych” 60 | m | 60,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,00 |
| 91 | KNNR 00-05 0204-0500 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane w tynku innym niż betonowy – YDYp 3 x 1,5 mm² „lub równoważne o parametrach niegorszych” 260 | m | 260,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 260,00 |
| 92 | KNNR 00-05 0205-0200 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowy – YDYp 4 x 1,5 mm² „lub równoważne o parametrach niegorszych” 60 | m | 60,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,00 |
| 93 | KNNR 00-05 0301-1100 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej – wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 64 | szt | 64,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64,00 |
| 94 | KNNR 00-05 0302-0100 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. 60 mm 26 | szt | 26,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26,00 |
| 95 | KNNR 00-05 0302-0500 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. 80 mm o 3 wylotach 36 | szt | 36,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36,00 |
| 96 | KNNR 00-05 0304-0100 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo 8 | szt | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 97 | KNNR 00-05 0307-0100 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 4 | szt | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 98 | KNNR 00-05 0306-0200 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 4 | szt | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 99 | KNNR 00-05 0306-0300 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej 5 | szt | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 100 | KNNR 00-05-0308-0100 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe o obciążalności do 10A i przekroju przewodów do 2,5 mm² podwójne 12 | szt | 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 101 | KNNR 00-05 0308-0500 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2,5 mm² 5 | szt | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 102 | KNNR 00-05 0504-0200 | Oprawy oświetleniowe żarowe lub świetl. kompaktowa bryzgoodporne strugoodporne przykręcane 100W 4 | kpl | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 103 | KNNR 00-05 0502-0200 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (szczelne) – świetlówkowa - 100W lub żarowa ścienna 4 | kpl | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 104 | KNNR 00-05 0502-0100 | Oprawy oświetleniowe kompaktowe przykręcane (szczelne z interwerem) 2 | kpl | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 105 | KNNR 00-05 0512-0500 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 3 | kpl | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 106 | KNNR 00-05 0502-0300 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówkowa 13 | kpl | 13,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,00 |
| 107 | KNNR 00-05 0502-0200 | Oprawy oświetleniowe przykręcane – świetlówkowa ewakuacyjne 4 | kpl | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 108 | KNNR 00-05 1301-0100 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 7 | pomiar | 7,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |
| 109 | KNNR 00-05 1304-0100 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1 | szt | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 110 | KNNR 00-05 1304-0500 | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony p.porażeniowej 50 | szt | 50,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,00 |
|  |  | Element: Instalacja odgromowa |  |  |  |
| 111 | KNNR 00-05 0601-0100 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 20 | m | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 112 | KNNR 00-05 0601-0500 | Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome 100 | m | 100,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100,00 |
| 113 | KNNR 00-05 0601-0600 | Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe 30 | m | 30,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,00 |
| 114 | KNNR 00-05 0605-0800 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,6 m; kat. gruntu III 24 | m | 24,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,00 |
| 115 | KNNR 00-05 0605-0200 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,6 m; Fe/Zn 20 x 4 mm 120 | m | 120,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120,00 |
| 116 | KNNR 00 -05 1304-0300 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 6 | szt | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| V |  | UTWARDZENIE TERENU |  |  |  |
| 117 | KNR 2-31 0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 380 | m2 | 380,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 380,00 |
| 118 | KNR 2-31 0104-01-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 380 | m2 | 380,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 380,00 |
| 119 | KNR 2-31 0109-03-050 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 380 | m2 | 380,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 380,00 |
| 120 | KNR 2-31 0511-01-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej 380 | m2 | 380,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 380,00 |
| 121 | KNR 2-31 0407-01-040 | Obrzeża na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*3+3,6+10+35*2+2*8 | m | 105,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105,60 |
| VI |  | WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY |  |  |  |
| 122 |  | Stoły 8-osobowe | szt. | 10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 123 |  | Krzesła drewniane | szt. | 40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40 |
| 124 |  | Karnisze i zasłony | kpl | 13 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13 |
| 125 |  | Stół do gry w tenisa stołowego | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 126 |  | Szafki kuchenne | szt | 10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10 |
| 127 |  | Kuchenka gazowa z butlą | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |
| 128 |  | Słupki do gry w piłkę siatkową (rozstawiene) | kpl | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 |

KOSZTORYS  OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I |  | SALA |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0428-03-050 | Rozebranie podłóg białych na wpust | 109,42 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0428-04-040 | Rozebranie legarów | 139,50 | m |  |  |
| 3 | KNR 4-01 1011-02-060 | Rozbiórka pieców licowanych kaflami | 3,56 | m3 |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0310-02-060 | Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych ponad dachem o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego | 1,34 | m3 |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0348-03-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | 16,57 | m2 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0329-02-050 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych | 7,10 | m2 |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | 2,00 | szt |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | 5,62 | m2 |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0429-06-050 | Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych | 148,18 | m2 |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0609-01-050 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm | 148,18 | m2 |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0609-02-050 | Rozebranie podsypek izolacyjnych z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem, za 10 cm | 148,18 | m2 |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0613-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa gr 10 cm | 148,18 | m2 |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0613-04-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Każda następna warstwa gr 10 cm | 148,18 | m2 |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0304-02-060 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach zewnętrznych z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ | 0,72 | m3 |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0303-02-050 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły | 3,38 | m2 |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0303-01-050 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/4 cegły | 3,28 | m2 |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0349-02-060 | Rozebranie ścian zewnętrznych,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | 0,68 | m3 |  |  |
| 18 | KNR 4-01 0349-03-060 | Rozebranie nadproży okiennych i drzwiowych w ścianach zewnetrznych | 0,27 | m3 |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0711-0201-050 | Uzupeł. tynków wewn.kat.III, zaprawa cem-wap./wap. suchogasz na ścianach płaskich | 47,27 | m2 |  |  |
| 20 | KNR 2-02 0126-05-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych okno i drzwi w ścianie zewnętrznej | 5,60 | m |  |  |
| 21 | KNR 4-01 0708-0101-040 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.w miejscach rozebranych scian i ościeży wykutych otworów | 9,46 | m2 |  |  |
| 22 | KNR 2-02 2007-02-050 | Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach | 148,18 | m2 |  |  |
| 23 | KNR 2-02 2006-0401-050 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie. | 148,18 | m2 |  |  |
| 24 | KNR 2-02 U 0837-04-050 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej | 59,68 | m2 |  |  |
| 25 | KNR 2-02U 0842-01-040 | Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2 | 85,00 | m |  |  |
| 26 | KNR 2-02 0129-02-020 | Obsadzanie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m z konglomeratu | 1,00 | szt |  |  |
| 27 | KNR 4-01 0322-02-020 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | 7,00 | szt |  |  |
| 28 | KNR 2-02 1101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego gr 10 cm | 14,81 | m3 |  |  |
| 29 | KNR 2-02 0607-01-050 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. | 148,18 | m2 |  |  |
| 30 | KNR 2-02 0609-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. | 148,18 | m2 |  |  |
| 31 | KNR 2-02 1101-01-060 | Szlichta gr 5 cm | 7,41 | m3 |  |  |
| 32 | KNR 2-02U 2808-0501-050 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10m2 | 148,18 | m2 |  |  |
| 33 | KNR 2-02U 2809-0301-040 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES 15x15cm na zaprawach klejowych o grub. warstwy 3 mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 | 105,28 | m |  |  |
| 34 | KNR 2-02U 0842-02-040 | Osadzenie listew wykańczających przy cokolikach | 105,28 | m |  |  |
| 35 | KNR 2-02U 1025-03-050 | Okna o powierzchni do 1,50 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem kotwami elastycznymi | 1,14 | m2 |  |  |
| 36 | KNR 00-19 0929-06-050 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2, obsadzone na kotwach stalowych | 4,56 | m2 |  |  |
| 37 | KNR 00-19 0929-10-050 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2, obsadzone na kotwach stalowych | 19,14 | m2 |  |  |
| 38 | KNR 00-19 0929-12-050 | Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV, obsadzone na kotwach stalowych | 3,44 | m2 |  |  |
| 39 | KNR 2-02 1015-01-040 | Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową | 6,11 | m |  |  |
| 40 | KNR 2-02 1017-02-050 | Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone | 3,04 | m2 |  |  |
| 41 | KNR 2-02 1015-0101-040 | Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe fabrycznie wykończone | 31,20 | m |  |  |
| 42 | KNR 2-02 1019-01-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone | 10,80 | m2 |  |  |
| 43 | KNR 2-02 1019-04-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne dwudzielne z ościeżnicą o powierzchni ponad 2,50 m2, fabrycznie wykończone | 8,80 | m2 |  |  |
| 44 | KNR 4-01 0713-01-050 | Przetarcie wapnem gaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet | 369,01 | m2 |  |  |
| 45 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną akrylowa | 148,18 | m2 |  |  |
| 46 | KNR 2-02 1505-01-050 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylowa | 369,01 | m2 |  |  |
| 47 | KNR 4-01 0106-04-060 | Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię | 12,40 | m3 |  |  |
| 48 | KNR 2-15 0224-03-090 | Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | 2,00 | kpl |  |  |
| 49 | KNR 2-15 0221-02-020 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne) | 2,00 | szt |  |  |
| 50 | KNR 2-15 0220-0501-020 | Zlewozmywak stalowy na szafce | 1,00 | szt |  |  |
| 51 | KNR 2-15 0115-02-020 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | 3,00 | szt |  |  |
| 52 | KNKRB 04A 0108-01-020 | Urządzenia do podgrzewania wody | 3,00 | szt |  |  |
| 53 | KNR 2-15 0103-03-040 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym | 30,00 | m |  |  |
| 54 | KNR 2-15 0228-03-040 | Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | 25,00 | m |  |  |
| 55 | KNR 19-01 1124-02-090 | Wykonanie kominka z rozprowadzeniem ciepła na pomieszczenia | 1,00 | kpl |  |  |
|  |  | SALA - Razem: |  |
| II |  | DACH |  |  |  |  |
| 56 | KNR 4-01 0511-03-050 | Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku | 242,00 | m2 |  |  |
| 57 | (AW) wg o erty-050 | Utylizacja płyt azbestowo-cementowych | 242,00 | m2 |  |  |
| 58 | KNR 4-01 0535-04-040 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | 44,00 | m |  |  |
| 59 | KNR 4-01 0535-06-040 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | 14,00 | m |  |  |
| 60 | KNR 2-02 0607-01-050 | Folia wiatroszczelna | 242,00 | m2 |  |  |
| 61 | KNR 2-02 0410-03-050 | Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm.- kontrłaty | 242,00 | m2 |  |  |
| 62 | KNR 2-02 U 0536-04-050 | Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach | 242,00 | m2 |  |  |
| 63 | KNR 2-02U 0539-03-040 | Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych, wiatrownic | 22,00 | m |  |  |
| 64 | KNR 2-02U 0539-01-040 | Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów | 22,00 | m |  |  |
| 65 | KNR 2-02U 0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - kominów | 4,96 | m2 |  |  |
| 66 | KNR 2-02U 0539-02-040 | Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych, okapów | 44,00 | m |  |  |
| 67 | KNR 2-02 U 0546-01-040 | Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115 mm łącznych na klej | 44,00 | m |  |  |
| 68 | KNR 2-02 U 0550-04-040 | Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 125 mm z polichlorku winylu | 14,00 | m |  |  |
|  |  | DACH - Razem: |  |
| III |  | ELEWACJA |  |  |  |  |
| 69 | KNR 00-17 2610-02-050 | Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynkarskiej (tynk szlachetny akrylowy lub mineralny kryty farbami). | 191,52 | m2 |  |  |
| 70 | KNR 00-17 2609-01-050 | Przyklejenie płyt styropianowych do ściangr 5 cm | 191,52 | m2 |  |  |
| 71 | KNR 00-17 2609-06-050 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | 112,83 | m2 |  |  |
| 72 | KNR 00-17 2610-08-050 | Docieplanie ościeży z cegły szer.do 30cm płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejow. Wyprawa cienkowarstwowa z suchej mieszanki tynkarskiej (tynk szlachetny akrylowy lub mineralny kryty farbami). | 18,42 | m2 |  |  |
| 73 | KNR 00-17 2610-10-040 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | 206,08 | m |  |  |
| 74 | KNR 2-02W 0923-01-050 | Osłony okien folią polietylenową | 35,42 | m2 |  |  |
| 75 | KNR 2-02 0923-04-050 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie. | 4,09 | m2 |  |  |
| 76 | KNR 2-02U 0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne | 6,18 | m2 |  |  |
|  |  | ELEWACJA - Razem: |  |
| IV |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE –remont |  |  |  |  |
|  |  | Element: Prace demontażowe |  |  |  |  |
| 77 | KNNR 00-09-0201-0700 | Demontaż obudów o powierzchni do 0 5 m2 | 1,00 | szt |  |  |
| 78 | KNNR 00-09-0401-0700 | Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego | 6,00 | szt |  |  |
| 79 | KNNR 00-09-0401-0800 | Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego | 2,00 | szt |  |  |
| 80 | KNNR 00-09-0402-0500 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtynkowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych | 10,00 | szt |  |  |
| 81 | KNNR 00-09-0501-0500 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | 18,00 | szt |  |  |
|  |  | Element: Wewnętrzna instalacja elektryczna i tablica rozdzielcza |  |  |  |  |
| 82 | KNNR 00-05 0404-0100 | Tablica rozdzielcza o masie do 10 kg RWN 2x12 z drzwiczkami izolacyjnymi i zamkiem | 1,00 | szt |  |  |
| 83 | KNNR 00-05 0407-0400 | Wyłącznik przeciwprzepięciowy w rozdzielnicach | 3,00 | szt |  |  |
| 84 | KNNR 00-05 0407-0100 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S 301 B(C) „lub równoważne o parametrach niegorszych” B 10 szt. 2 B 16 szt. 4 | 6,00 | szt |  |  |
| 85 | KNNR 00-05 0407-0301 | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2) biegunowy w rozdzielnicach | 1,00 | szt |  |  |
| 86 | KNNR 00-05 1209-0100 | Przebijanie otworów o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | 23,00 | otw. |  |  |
| 87 | KNNR 00-05 1209-0200 | Przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | 16,00 | otw. |  |  |
| 88 | KNNR 00-05 1207-0400 | Wykucie bruzd dla przewodów kabelkowych pod tynkiem | 300,00 | m |  |  |
| 89 | KNNR 00-05 0205-0300 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe – YDY 3x6 mm² „lub równoważne o parametrach niegorszych” | 15,00 | m |  |  |
| 90 | KNNR 00-05 0204-0500 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane w tynku innym niż betonowy – YDYp 2 x 1,5 mm² „lub równoważne o parametrach niegorszych” | 60,00 | m |  |  |
| 91 | KNNR 00-05 0204-0500 | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane w tynku innym niż betonowy – YDYp 3 x 1,5 mm² „lub równoważne o parametrach niegorszych” | 260,00 | m |  |  |
| 92 | KNNR 00-05 0205-0200 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowy – YDYp 4 x 1,5 mm² „lub równoważne o parametrach niegorszych” | 60,00 | m |  |  |
| 93 | KNNR 00-05 0301-1100 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej – wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | 64,00 | szt |  |  |
| 94 | KNNR 00-05 0302-0100 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. 60 mm | 26,00 | szt |  |  |
| 95 | KNNR 00-05 0302-0500 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. 80 mm o 3 wylotach | 36,00 | szt |  |  |
| 96 | KNNR 00-05 0304-0100 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo | 8,00 | szt |  |  |
| 97 | KNNR 00-05 0307-0100 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | 4,00 | szt |  |  |
| 98 | KNNR 00-05 0306-0200 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | 4,00 | szt |  |  |
| 99 | KNNR 00-05 0306-0300 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | 5,00 | szt |  |  |
| 100 | KNNR 00-05-0308-0100 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe o obciążalności do 10A i przekroju przewodów do 2,5 mm² podwójne | 12,00 | szt |  |  |
| 101 | KNNR 00-05 0308-0500 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2,5 mm² | 5,00 | szt |  |  |
| 102 | KNNR 00-05 0504-0200 | Oprawy oświetleniowe żarowe lub świetl. kompaktowa bryzgoodporne strugoodporne przykręcane 100W | 4,00 | kpl |  |  |
| 103 | KNNR 00-05 0502-0200 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (szczelne) – świetlówkowe - 100W lub żarowa ścienna | 4,00 | kpl |  |  |
| 104 | KNNR 00-05 0502-0100 | Oprawy oświetleniowe kompaktowe przykręcane (szczelne z interwerem) | 2,00 | kpl |  |  |
| 105 | KNNR 00-05 0512-0500 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe | 3,00 | kpl |  |  |
| 106 | KNNR 00-05 0502-0300 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – świetlówka | 13,00 | kpl |  |  |
| 107 | KNNR 00-05 0502-0200 | Oprawy oświetleniowe przykręcane – świetlówka ewakuacyjne | 4,00 | kpl |  |  |
| 108 | KNNR 00-05 1301-0100 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | 7,00 | pomiar |  |  |
| 109 | KNNR 00-05 1304-0100 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | 1,00 | szt |  |  |
| 110 | KNNR 00-05 1304-0500 | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony p.porażeniowej | 50,00 | szt |  |  |
|  |  | Element: Instalacja odgromowa |  |  |  |  |
| 111 | KNNR 00-05 0601-0100 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych | 20,00 | m |  |  |
| 112 | KNNR 00-05 0601-0500 | Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome | 100,00 | m |  |  |
| 113 | KNNR 00-05 0601-0600 | Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe | 30,00 | m |  |  |
| 114 | KNNR 00-05 0605-0800 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,6 m; kat. gruntu III | 24,00 | m |  |  |
| 115 | KNNR 00-05 0605-0200 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,6 m; Fe/Zn 20 x 4 mm | 120,00 | m |  |  |
| 116 | KNNR 00 -05 1304-0300 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | 6,00 | szt |  |  |
|  |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE –remont – RAZEM: |  |
|  |  | RAZEM (pozycje I, II, III i IV) |  |
| V |  | UTWARDZENIE TERENU |  |  |  |  |
| 117 | KNR 2-31 0101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV | 380,00 | m2 |  |  |
| 118 | KNR 2-31 0104-01-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 380,00 | m2 |  |  |
| 119 | KNR 2-31 0109-03-050 | Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 380,00 | m2 |  |  |
| 120 | KNR 2-31 0511-01-050 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej | 380,00 | m2 |  |  |
| 121 | KNR 2-31 0407-01-040 | Obrzeża na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 105,60 | m |  |  |
|  |  | UTWARDZENIE TERENU - Razem: |  |
| VI |  | WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY |  |  |  |  |
| 122 |  | Stoły 8-osobowe | 10 | szt. |  |  |
| 123 |  | Krzesła drewniane | 40 | szt. |  |  |
| 124 |  | Karnisze i zasłony | 13 | kpl |  |  |
| 125 |  | Stół do gry w tenisa stołowego | 1 | kpl |  |  |
| 126 |  | Szafki kuchenne | 10 | szt |  |  |
| 127 |  | Kuchenka gazowa z butlą | 1 | kpl |  |  |
| 128 |  | Słupki do gry w piłkę siatkową (rozstawiene) | 1 | kpl |  |  |
|  |  | WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY - Razem |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU |  |
|  |  | PODATEK VAT 23 % |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |