In. 2215/SUW/02/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia”.

1. Zamawiający.

Miasto i Gmina Mordy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9

tel. 0-25  6415402    fax  0-25 6415403

NIP 8212364231              REGON  711582457

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Roboty budowlane.

Przetarg nieograniczony.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia” zgodnie posiadanym przez Zamawiającego pozwoleniem na budowę i projektami budowlanymi będącymi załącznikami do pozwolenia na budowę.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia warunkiem rozwoju miasta i gminy Mordy”.

Stację uzdatniania wody zaprojektowano o wydajności 170 m³/h.

Na działce o nr ew. 35 o pow. 2,98 ha w miejscowości Czepielin wykonane są dwa otwory rozpoznawcze pod studnie wodociągowego ujęcia wód podziemnych o ustalonej i zatwierdzonej wydajności ujęcia Q=170 m³/h.

3.2 Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.25.21.20-5, 45.23.14.00-9, 45.23.13.00-8, 45.25.51.10-3, 45.22.30.00-6, 45.30.00.00-0, 39.10.00.00-3

3.3 W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi wykonanie niżej wymienionych budynków i budowli.

3.3.1. Budynek technologiczny stacji uzdatniania wody o parametrach technicznych:

- powierzchnia zabudowy 215,91 m²,

- powierzchnia całkowita  215,91 m²,

- powierzchnia użytkowa  182,18 m²,

- kubatura                        1159,39 m³,

Budynek ma być obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, konstrukcji murowanej, ze stropem gęsto żebrowym nad parterem. Dach dwuspadowy kryty blachą dachówką powlekaną.

Roboty przygotowawcze, ziemne i budowlano-montażowe.

W zakres robót wchodzi wykonanie: robót ziemnych i przygotowawczych, fundamentów, ścian fundamentowych, ścian nadziemia, stropów i wieńców, konstrukcji dachu, podłoży i posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, robót wykończeniowych, pokrycia dachu, robót przygotowawczych dot. docieplenia ścian budynku, docieplenia ścian budynku powyżej cokołu, ułożenia wypraw z tynku akrylowego i dekoracyjnego i montażu obróbek blacharskich. Ilości elementów robót do wykonania określone są w załączonym (załącznik 2a) przedmiarze robót.

Szczegółowy opis elementów robót i rysunki konstrukcyjne zawarte są w projekcie budowlanym budowy budynku stacji uzdatniania wody (branża budowlana).

Instalacje sanitarne i technologiczne.

Ten zakres zamówienia obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej, instalacji wody ciepłej, instalacji wentylacyjnej oraz instalacji technologicznych uzdatniania wody zgodnie z projektem budowy stacji uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz zabudową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej (branża technologiczna – instalacje i sieci sanitarne) oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (branża – sanitarna, instalacje i sieci technologiczne). Ilości elementów robót do wykonania określone są w załączonym (załącznik 2d) przedmiarze robót.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zaprojektowanej i uzgodnionej technologii uzdatniania wody. Napowietrzanie wody surowej musi następować bezpośrednio w filtrze ciśnieniowym stanowiącym (odżelaziacz i odmanganiacz), wyposażonym w układ kontroli i utrzymywania stałej poduszki powietrznej. Dozowanie powietrza do wody surowej proporcjonalne do przepływu wody. Zamawiający nie dopuszcza instalowania dodatkowych urządzeń technologicznych (aeratorów, mieszaczy) zewnętrznych służących napowietrzaniu wody poza filtrem.

Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne.

Szczegółowe opisy i schematy instalacji elektrycznych zawarte są w projekcie budowlanym stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników  technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną, zasilanie urządzeń technologicznych w energię elektryczną, budynek technologiczny – instalacje wewnętrzne, oświetlenie terenu (branża elektryczna). W zakres robót wchodzi także wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji nadzorującego pracę stacji uzdatniania wody zgodnie z projektem budowlanym systemu wizualizacji danych (branża elektryczna). Ilości elementów robót do wykonania określone są w załączonym (załącznik 2f) przedmiarze robót.

3.3.2.  Linia napowietrznej SN i stacji transformatorowej.

Zamówienie obejmuje wykonanie odgałęzienia linii napowietrznej SN 15 kV o długości 222 m i stacji transformatorowej zgodnie z projektem budowlanym stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną – budowa odgałęzienia  linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stację trafo typu STSR-20/400 – budowa stacji trafo typu STRSR-20/400 (branża elektryczna) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (branża elektryczna) - stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną – odgałęzienie  linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej słupową stację trafo typu STSR-20/400 – stacja trafo  typu STRSR-20/400. Ilości elementów robót do wykonania określone są w załączonym (załącznik 2e) przedmiarze robót.

3.3.3.  Zbiornika na ścieki z chlorowni  o pojojemności V = 4,5 m³.

3.3.4.  Zbiornika na ścieki sanitarne  o pojojemności V = 4,5 m³.

Zbiorniki należy wykonać zgodnie z zgodnie z projektem budowy stacji uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz zabudową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej (branża technologiczna – instalacje i sieci sanitarne) oraz w szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (branża – sanitarna, instalacje i sieci technologiczne). Ilości elementów robót do wykonania określone są w załączonym (załącznik 2d) przedmiarze robót.

3.3.5.  Zbiornika magazynowego wody uzdatnionej o parametrach technicznych:

- średnica wewnętrzna 15,5 m

- wysokość całkowita wewnętrzna 4,7 m

- pojemność całkowita zbiornika Vc = 861,5 m³,

- pojemność czynna zbiornika Vcz = 732,8 m³.

Zbiornik zaprojektowano podzielony na dwie niezależne komory.

Zbiornik należy wykonać z zgodnie z projektem budowlanym zbiornika

magazynowego na wodę uzdatnioną Vczynne=732,8 m³ (branża budowlana). Ilości

elementów robót do wykonania określone są w załączonym (załącznik 2b)

przedmiarze robót.

    - Zbiornika sedymentacyjnego podziemnego do klarowania wód popłucznych o parametrach technicznych:

- średnica wewnętrzna  cylindra 10 m

- pojemność całkowita Vc = 162,8 m³,

- pojemność czynna zbiornika Vcz = 128,9 m³.

Zbiornik należy wykonać zgodnie z zgodnie z projektem budowlanym odstojnika popłuczyn (branża kostrukcyjna). Ilości elementów robót do wykonania określone są w załączonym (załącznik 2c) przedmiarze robót.

3.3.7.  Zbiornika ziemnego otwartego na wody sklarowane.

Zaprojektowano zbiornik ziemny o wymiarach w niecce 40m x 20m i średniej głębokości 1,5 m.

3.3.8.  Poletka odciekowego do odwadniania osadów.

W projekcie budowlanym przyjęto wymiary filtru piaskowego 15m x 3m.

3.3.9.   Szachtu technologicznego studni Nr 1.

3.3.10. Szachtu technologicznego studni Nr 2.

3.3.11. Szachtu technologicznego studni Nr 3 (z odwiertem).

Zamawiający posiada zatwierdzony projekt prac geologicznych. Wiercona studnia stanowić będzie rezerwowe źródło wody i nie wpłynie na wydajność ujęcia. Po wykonaniu odwiertu, przed podłączeniem studni, należy przeprowadzić pompowanie oczyszczające i próbne oraz wykonać badania wody. Głębokość wywierconych studni wynosi odpowiednio 97 m i 89,6 m. Do wywiercenia pozostała studnia usytuowana pomiędzy studniami odwierconymi.

3.3.12. Niezbędnych sieci technicznych wodociągowych i kanalizacyjnych – łączących obiekty technologiczne stacji uzdatniania wody.

Elementy zamówienia 3.3.7. – 3.3.12. należy wykonać zgodnie z projektem budowy stacji uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz zabudową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej (branża technologiczna – instalacje i sieci sanitarne) oraz  szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (branża – sanitarna, instalacje i sieci technologiczne). Ilości elementów robót do wykonania określone są w załączonym (załącznik 2d) przedmiarze robót.

3.3.13. Oświetlenie terenu.

Oświetlenie terenu należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników  technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną, zasilanie urządzeń technologicznych w energię elektryczną, budynek technologiczny – instalacje wewnętrzne, oświetlenie terenu (branża elektryczna). Ilości elementów robót do wykonania określone są w załączonym (załącznik 2f) przedmiarze robót.

3.3.14. Ogrodzenia suw i studni o dł. 515 mb z bramą wjazdową.

3.3.15. Utwardzenie placu (chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm o pow. 89 m²) oraz drogi lokalnej ze zjazdem (o nawierzchni z koski nieregularnej gr. 8 cm o pow. 1988 m²). Zjazd należy wykonać zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym budowy nawierzchni zjazdu na działkę nr geod. 35 z drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czepielin (branża drogowa).

3.3.16.  Sieci wodociągowej Ø 315 mm o długości 2090 mb w miejscowościach Czepielin i

Czepielin-Kolonia, łączącej suw z istniejącą siecią wodociągową rozdzielczą. Sieć wodociągowa budowana będzie przez działki prywatne, w drodze powiatowej i drogach gminnych. Przed przystąpieniem do robót wymagających zajęcie pasa drogowego należącego do Starostwa Powiatowego w Siedlcach Wykonawca ma obowiązek uzyskania zgody na jego zajęcie od właściwego Zarządcy drogi, a po wykonaniu robót przywrócić zajmowany odcinek drogi do stanu pierwotnego. Koszty zajęcia pasa drogowego i projektu organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u  uczestników ruchu drogowego podczas wykonywania robót w pasach drogowych.

Należy szczególną uwagę zwrócić na skrzyżowanie budowanej sieci wodociągowej z istniejącą siecią gazową wysokiego ciśnienia Ø 700. Element ten należy wykonać zgodnie projektem budowlanym skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej Ø315 mm PEHD z istniejącą siecią gazową Ø700 ST. wysokiego ciśnienia.

Elementy zamówienia 3.3.14. – 3.3.16. należy wykonać zgodnie z projektem budowy stacji uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz zabudową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej (branża technologiczna – instalacje i sieci sanitarne) oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (branża – sanitarna, instalacje i sieci technologiczne). Ilości elementów robót do wykonania określone są w załączonym (załącznik 2d) przedmiarze robót.

    - Wyposażenie suw w niezbędne meble biurowe i sprzęt laboratoryjny:

a) stół laboratoryjny – 1 kpl.,

b) spektrofotometr – 1 kpl.,

c) zestaw kuwet – 2 kpl,

d) krzesło z obiciem ze skóry ekologicznej – 3 szt.,

e) wieszak stalowy - 2 kpl,

f) wertykale – 2 kpl,

g) lodówka 120-150 litrów – 1 szt.,

h) biurko narożne - 1 szt.,

i) fotel obrotowy z oparciem wysokim z obiciem ze skóry ekologicznej - 1 szt.,

j) regał z półkami o wymiarach: wys. ok. 2,20 m, szer. ok. 2 m, gł. ok. 0,4 m,

k) szafka ubraniowa dzielona – 1 szt.

Szczegółowe wyposażenie jest zamieszczone w załączonym kosztorysie / przedmiarze wyposażenia suw w sprzęt laboratoryjny i meble biurowe (załącznik nr 2g).

3.4. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie:

1) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

2) wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu pozytywnych fizyko-chemicznych i

bakteriologicznych rozszerzonych badań wody uzdatnionej,

3) opracowanie oraz uzgodnienie dokumentacji i instrukcji ruchowej współpracy agregatu

prądotwórczego z siecią,

4) wyposażenie stacji uzdatniania wody w sprzęt przeciwpożarowy oraz opracowanie i

dostarczenie Zamawiającemu instrukcji p. poż. z wyznaczeniem dróg ewakuacji,

5) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru i rejestracji urządzeń w Urzędzie

Odbioru Technicznego,

6) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji suw,

7) opracowanie schematów technologicznych i elektrycznych w stacji uzdatniania wody,

8) przeszkolenia obsługi i przeprowadzenia rozruchu stacji uzdatniania wody,

9) opracowanie projektu organizacji ruchu i poniesienie wszelkich kosztów związanych z

zajęciem pasa drogowego przy budowie wodociągu w pasie drogi powiatowej,

10) opracowanie dokumentacji i poniesienie kosztów nadzoru przejścia wodociągu pod   gazociągiem,

11) uzyskanie wszelkich innych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na

użytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego.

3.5. Wykonawca ma obowiązek zamówienie wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonymi do realizacji projektami budowlanymi, będącymi załącznikami do pozwolenia na budowę, a także specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektem prac geologicznych oraz przepisami prawa budowlanego i geologicznego oraz normami technicznymi.

3.6. W celu potwierdzenia, że wykonawca wycenił wszystkie elementy zamówienia, do oferty należy dołączyć sumaryczną tabelę elementów scalonych zadania sporządzoną zgodnie z załączonym wzorem do SIWZ  (załącznik nr 4).

3.7. Oferenci mają możliwość zapoznania się z projektem budowlanym i terenem budowy. Projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9, pok. 17 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek, od godz. 8 do godz. 16).

3.8. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w przy realizacji zamówienia muszą posiadać w języku polskim wymagane stosownymi przepisami prawa: atesty, świadectwa jakości, aprobaty, specyfikacje, certyfikaty kraju pochodzenia oraz być zgodne z wymaganiami projektu budowlanego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty dopuszczające zastosowanie materiałów i urządzeń przy realizacji zamówienia.

3.9. W przypadku montażu przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń „równoważnych” do   typów materiałów i urządzeń określonych w projekcie budowlanym, Wykonawca musi mieć pisemną akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu budowlanego na zastosowanie tego typu materiałów i urządzeń. Stosowane materiały i urządzenia proponowane przez Wykonawcę do zastosowania muszą mieć parametry nie gorsze od typów materiałów i urządzeń określonych w projekcie budowlanym.

3.10. Nadzór inwestorski nad realizacją robót inwestycyjnych będzie sprawowany przez zatrudnionych przez Zamawiającego inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonawca na budowie musi dysponować kierownikami budowy w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej posiadającymi stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

3.11. Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom

Dodatkowe informacje o zamówieniu.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert  częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert  wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie do 28 maja  2010 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

5.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłości ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego:

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

5.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie  okresu związania ofertą.

5.4. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.5. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1) Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 oraz że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 6 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty:

1) Pełnomocnictwo  dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 4, zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

2) Podpisane przez każdego wspólnika oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 oraz że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ).

6.4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.5. Oferent dołącza do oferty upoważnienie do podpisania oferty – jeżeli nie wynika z załączonego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.6. Każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub imienną osoby podpisującej ofertę oraz napisem „za zgodność z oryginałem” lub poświadczenie notarialne).

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

7.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9

lub faksem: numer faksu (025) 6415403

7.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

7.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

7.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

7.5. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami

jest:

Leszek Konstańczuk – pracownik Urzędu Miasta i Gminy główny specjalista d/s inwestycji w dniach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy w Mordach

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9 pok. nr 17

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)	pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  B.S. Łosice  O/Mordy   75 8038 0007 0042 2756 2000 0050

8.5. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli (przed terminem składania ofert) kwota wadium znajduje się na powyższym rachunku zamawiającego.

8.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a)	upłynął termin związania ofertą;

b)	zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

c)	zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia;

8.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy:

a)	który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b)	który został wykluczony z postępowania;

c)	którego oferta została odrzucona.

8.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ppkt 6 lit. b) oraz c), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

8.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b)	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Oferenci pozostają związani ofertą 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

10.1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (odręcznie, na

maszynie, komputerze lub inną trwała techniką).  Wszystkie dokumenty sporządzone w

języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim,

sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.

10.3. Treść oferty musi być podpisana  przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

10.4. Wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej załączników) muszą być:

- kolejno ponumerowane (błędy w numeracji nie powodują odrzucenia ofert),

- zaparafowane przez osobę wymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji, upoważnioną przez wyżej wymienioną osobę do podpisania oferty; w tym ostatnim przypadku do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty – podpisane przez osoby figurujące w rejestrze lub ewidencji: (uchybienia w parafowaniu nie powodują odrzucenia oferty),

- oświadczenia Wykonawcy (tj. formularz ofertowy, załączona do niego tabela elementów i oświadczenia) muszą być podpisane przez osobę wymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji (oświadczenie nie podpisane zgodnie z niniejszym wymogiem traktowane będzie jak nie złożone),

- ponadto każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, pieczątka firmową lub imienną  osoby podpisującej ofertę oraz napisem „za zgodność z oryginałem” lub musi zostać poświadczona notarialnie – (brak poświadczenia strony kopii dokumentu będzie traktowany jak jej niezałączenie do oferty).

10.5. Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

10.6. Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie.

10.7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miasto i Gmina Mordy

ul. Kilińskiego 9

08-140 Mordy

oraz oznakowane następująco:

Oferta o udzielenie zamówienia „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach: Czepielin i Czepielin-Kolonia”

„Nie otwierać przed 02.06.2009 r. godz. 10:30”

10.8. Koperta z ofertą ma zawierać:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty z podaniem ceny,

b) sumaryczną tabelę elementów scalonych, sporządzoną wg wzoru (załącznik nr 4 do

SIWZ),

c) dowód wpłaty wadium,

d) dokumenty do oceny wiarygodności oferenta, określone w pkt 6 SIWZ,

e) oparafowany wzór umowy.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 02 czerwca 2009 r. do godz. 10:00 w:

Urzędzie Miasta i Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9, pok. nr 29 (sekretariat; I piętro)

Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca  złożenia ofert.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu ich składania będą zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02 czerwca 2009 r. o godz. 10:30 w:

Urzędzie Miasta i Gminy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9 (sala konferencyjna – I p.).

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Następnie odbędzie się ocena ofert.

O wynikach przetargu Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawców, którzy ubiegali się o  udzielenie zamówienia.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1.Cenę ofertową (cenę brutto) należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.2. Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę w ofercie są stawkami i cenami stałymi w okresie realizacji umowy nie będą podlegały w tym okresie żadnej waloryzacji.

12.3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

12.4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

12.4. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

| Lp. | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 (%) |

Kryteria wyboru ofert oceniane będą w skali 0-100 pkt.

Sposób obliczania wartości punktowej:

Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczane wg wzoru

cena oferty najniższej

-----------------------------  x 100 =  ………..  pkt

cena ofert badanej

Części dziesiętne punktów zostaną zaokrąglone do całości, zgodnie z zasadami matematycznymi.

Z ofert, spełniających wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ, zostanie wybrana oferta o najniższej cenie zamówienia. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Z ofert spełniających wymagania Zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie wybrana oferta o najniższej cenie wykonania zamówienia.

14.2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

14.3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt 4, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a)	nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy,

b)	cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c)	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d)	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.7. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a)	ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)	złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.8. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

14.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

15.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla przedmiotu zamówienia w wysokości 7 % ceny oferowanej brutto (z podatkiem VAT).

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a)	pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, który zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

15.5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

15.6. Kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Zamawiający ustala w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota ta zwrócona będzie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

16.1. W załączeniu do SIWZ (załącznik nr 5) zamieszczono projekt umowy o wykonanie zamówienia.  Wykonawca akceptując treść umowy dołącza do oferty parafowaną umowę o udzielenie zamówienia.

16.2. W treści wzoru umowy wprowadzono wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

16.3. Łączny termin gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy ustala się na okres 36 miesięcy, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

16.4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy należy ustalić jako „ryczałtowe” z      doliczeniem obowiązującego podatku od towarów i usług VAT.

16.5. Terminy i zakresy płatności za wykonanie robót określa wzór umowy.

16.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy, który zostanie sporządzony przed podpisaniem umowy Zamawiającego z Wykonawcą na wykonanie udzielonego zamówienia, musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w trakcie realizacji inwestycji, po uzgodnieniu z Wykonawcą, w przypadku uzyskania środków finansowych spoza budżetu samorządowego.

16.7. Przewidywany zakres elementów przedmiotowego zamówienia do wykonania w 2009 r. jest następujący:

1) budynek technologiczny stacji uzdatniania wody (roboty przygotowawcze, ziemne i budowlano-montażowe) – 100 %,

2) budynek technologiczny stacji uzdatniania wody (instalacje sanitarne i technologiczne) – ok. 75 %,

3) budynek technologiczny stacji uzdatniania wody (instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne) – ok. 45 %,

4) linia SN i stacja transformatorowa – 100 %,

5) zbiornik na ścieki z chlorowni – 100 %,

6) zbiornik na ścieki sanitarne – 100 %,

7) zbiornik magazynowy wody uzdatnionej – 100 %,

8) zbiornik podziemny do klarowania wód popłucznych – 100 %,

9) szacht technologiczny studni nr 3 – wykonanie odwiertu studni,

10) niezbędne sieci techniczne wodociągowe i kanalizacyjne suw – 100 %,

16.8. Przewidywany zakres elementów przedmiotowego zamówienia do wykonania w 2010 r. jest następujący:

1) budynek technologiczny stacji uzdatniania wody (instalacje sanitarne i technologiczne) – ok. 25 %,

2) budynek technologiczny stacji uzdatniania wody (instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne) – ok. 55 %,

3) zbiornik ziemny otwarty na wody sklarowane – 100 %,

4) poletko do odwadniania osadów – 100 %,

5) szacht technologiczny studni nr 1 – 100 %,

6) szacht technologiczny studni nr 2 – 100 %,

7) szacht technologiczny studni nr 3 (bez odwiertu),

8) oświetlenie terenu – 100 %,

9)  ogrodzenie suw i studni – 100 %,

10) utwardzenie placu i droga dojazdowa – 100 %,

11) sieć wodociągowa z rur fi 315 mm, L=2090 mb – 100 %,

12) wyposażenie suw w sprzęt laboratoryjny i niezbędne meble biurowe  - 100%.

17. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia” jest przewidziane do finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Nazwa projektu: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia warunkiem rozwoju miasta i gminy Mordy”

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku         postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacje na ten temat zawiera DZIAŁ VI  Środki ochrony prawnej ustawy Prawo   zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 r. z późn. zm.).

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia      mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 r. z późn. zm.).

19. Załączniki:

1.  Wzór formularza oferty.

2.  Kosztorysy / przedmiary robót do wyceny wartości zamówienia:

a) budowa stacji uzdatniania wody (branża budowlana),

b) zbiornik wody czystej OB 4 fiw=15,5 m  Vc = 861,5 m³ - konstrukcja zbiornika wody

czystej Vc = 861,5 m³,

c) zbiornik na wody popłuczne OB 5 fiw=10,0 m  Vc = 162,8 m³ - konstrukcja zbiornika

Vc = 162,8 m³,

d) roboty inżynieryjne, technologiczne, instalacje sanitarne, zagospodarowanie terenu –

instalacje i obiekty technologiczne SUW, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu SUW,

sieć wodociągowa D315 mm (bez przyłączy wodociągowych),

e) stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną – budowa odgałęzienia  linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stację trafo STSR-20/400 – budowa stacji trafo STRSR-20/400 (roboty elektryczne),

f) stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników  technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną, zasilanie urządzeń technologicznych w energię elektryczną, budynek technologiczny – instalacje wewnętrzne, oświetlenie terenu (roboty elektryczne),

g) wyposażenie SUW w sprzęt laboratoryjny i meble biurowe.

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4. Sumaryczna tabela elementów scalonych.

5. Wzór umowy.

6. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża –

technologia, instalacje i sieci sanitarne).

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża elektryczna) - stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną – odgałęzienie  linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej słupową stację trafo typu STSR-20/400 – stacja trafo  typu STRSR-20/400,

8.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża elektryczna) - stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników  technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną, zasilanie urządzeń technologicznych w energię elektryczną, budynek technologiczny – instalacje wewnętrzne, oświetlenie terenu.

9. Podstawowe opisy i rysunki z  projektu budowlanego.

Zatwierdzam:

Mordy, dnia 28.04.2009 r.                                                       BURMISTRZ

/-/ Andrzej Piotrowski

In. 2215/SUW/02/2009						Załącznik nr 1 do SIWZ

## OFERTA  WYKONAWCY

### Dane dotyczące oferenta

Nazwa …………………………………………………………………………………………….

……....................................................................................................................................

Siedziba  ………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu/faksu ................................................................................................................

NIP ........................................................................

REGON ................................................................

### Dane dotyczące Zamawiającego

Miasto i Gmina Mordy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9

tel. (025) 6415402    faks (025) 6415403

NIP 8212364231

REGON  711582457

### Zobowiązanie oferenta

1. Zobowiązuję się do wykonania zadania pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia” zgodnie z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, będącym załącznikiem do pozwolenia na budowę oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacją istotnych warunków zamówienia w terminie do 28 maja 2010 r. za kwotę (wynagrodzenie ryczałtowe):

### Cena netto:  ................................................................................................. PLN

### Podatek  VAT:  ............................................................................................  PLN

Cena brutto (z podatkiem VAT): ................................................................ PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………).

2. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem budowlanym i placem budowy.

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszą do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Udzielam 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oraz rękojmi za wady na wszystkie wykonane roboty, licząc od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

5. Akceptuje warunki płatności ustalone przez Zamawiającego w SIWZ.

6. Oświadczam, że akceptuję proponowaną treści umowy. Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.

7. Wadium w kwocie 50 000,00 złotych zostało uiszczone w dniu ............................. 2009 r. w  formie  ………….................................................................................................

8. Wyrażam zgodę na propozycję, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd miejscowy i rzeczowo właściwy dla Zamawiającego.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są :

…………………………………………….

……………………………………………..

……………………………………………..

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………....			      ……………………………..

(miejscowość, data)                                                            (pieczęć firmowa oferenta)

……………………………...

(czytelny podpis osoby upoważnionej)

wzór

………………………………………					Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia”

Ja (imię i nazwisko): ……………………………………………………………………………

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy)

Jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam, że:

1)  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z ustawami, które nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Miejscowość i data: …………... 2009 r.                        …………………………………………

(podpis i pieczęć firmowa

lub czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

wzór

Załącznik nr 5 do SWIZ

UMOWA  Nr ……/………./2009

zawarta w dniu …………….…2009 r. w Mordach pomiędzy Miastem i Gminą Mordy

08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9    NIP 8212364231    REGON 711582457

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez

Burmistrza Miasta i Gminy - …………………………………………………………………...

za kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy –  ………………………………………………...

a …………………………………………………………………………………………………

z siedzibą ………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

. ………………………………………………………………………………………………...

W wyniku zakończenia postępowania przetargowego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pod nazwą: „Budowa

stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w      miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia”.

2. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

1) budynku technologicznego stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 215,91 m²:       a) roboty przygotowawcze, ziemne i budowlano-montażowe,

b) instalacje sanitarne i technologiczne,

c) instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne.

2) linii napowietrznej SN o długości 222 m i stacji transformatorowej,

3) zbiornika na ścieki z chlorowni  o poj. V = 4,5 m³,

4) zbiornika na ścieki sanitarne  o poj. V = 4,5 m³,

5) zbiornika magazynowego wody uzdatnionej o pojemności całkowitej Vc = 861,5 m³,

6) zbiornika podziemnego do klarowania wód popłucznych o   pojemności całkowitej       Vc = 162,8 m³,

7) zbiornika ziemnego otwartego na sklarowane wody popłuczne o wymiarach w niecce dna 40m x 20m i średniej głębokości 1,5 m,

8) poletka odciekowego do odwadniania osadów,

9) szachtu technologicznego studni Nr 1,

10) szachtu technologicznego studni Nr 2,

11) szachtu technologicznego studni Nr 3 (z odwiertem),

12) niezbędnych sieci technicznych wodociągowych i kanalizacyjnych,

13) oświetlenia terenu,

14) ogrodzenia suw i studni o dł. 515 mb z bramą wjazdową,

15) utwardzenie placu (chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm o pow. 89 m²) oraz drogi   lokalnej ze zjazdem (o nawierzchni z koski nieregularnej o wys. 8 cm o pow. 1988 m²).

16) sieci wodociągowej Ø 315 mm o długości 2090 mb w miejscowościach Czepielin i

Czepielin-Kolonia, łączącej suw z istniejącą siecią wodociągową rozdzielczą.

17) wyposażenie suw w niezbędny sprzęt laboratoryjny i meble biurowe:

a) stół laboratoryjny – 1 kpl.,

b) spektrofotometr – 1 kpl.,

c) zestaw kuwet – 2 kpl,

d) krzesło z obiciem ze skóry ekologicznej – 3 szt.,

e) wieszak stalowy - 2 kpl,

f) wertykale – 2 kpl,

g) lodówka 120-150 litrów – 1 szt.,

h) biurko narożne - 1 szt.,

i) fotel obrotowy z oparciem wysokim z obiciem ze skóry ekologicznej - 1 szt.,

j) regał z półkami o wymiarach: wys. ok. 2,20 m, szer. ok. 2 m, gł. ok. 0,4 m,

k) szafka ubraniowa dzielona – 1 szt.

3. Zakres umowy obejmuje również wykonanie:

1) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

2) dostarczenie Zamawiającemu pozytywnych fizyko-chemicznych i bakteriologicznych

rozszerzonych badań wody uzdatnionej,

3) opracowanie oraz uzgodnienie dokumentacji i instrukcji ruchowej współpracy agregatu

prądotwórczego z siecią,

4) wyposażenie stacji uzdatniania wody w sprzęt przeciwpożarowy oraz opracowanie i

dostarczenie Zamawiającemu instrukcji p. poż. z wyznaczeniem dróg ewakuacji,

5) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru i rejestracji urządzeń w Urzędzie

Odbioru Technicznego,

6) instrukcji obsługi i eksploatacji suw,

7) schematów technologicznych i elektrycznych w stacji uzdatniania wody,

8) przeszkolenia obsługi i przeprowadzenia rozruchu stacji uzdatniania wody,

9) opracowanie projektu organizacji ruchu i poniesienie wszelkich kosztów związanych z

zajęciem pasa drogowego przy budowie wodociągu w pasie drogi powiatowej,

10) uzyskanie wszelkich innych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na

użytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach       niniejszej umowy oraz w:

1)  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy),

2)  harmonogramie rzeczowo-finansowym  (Załącznik nr 2 do umowy),

3)  ofercie wykonawcy (Załącznik nr 3 do umowy),

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonymi do realizacji projektami budowlanymi, będącymi załącznikami do pozwolenia na budowę, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektem prac geologicznych oraz przepisami prawa budowlanego i geologicznego oraz normami technicznymi.

§ 2

1. Wykonawca rozpocznie realizację zadania w dniu ………………… 2009 r. i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących jej załączniki wykona w terminie do 28 maja  2010 r.

2. Termin zakończenia rozumiany jest jako termin przekazania do eksploatacji zadania realizowanego w ramach niniejszej umowy.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę w dniu podpisania umowy.

2.  Ze strony Wykonawcy kierownikami budowy w poszczególnych branżach będą:

branża budowlana  ………….… …… posiadający uprawnienia nr ………………………..

branża sanitarna  ………….………… posiadający uprawnienia nr ………………………..

branża elektryczna  ………….……… posiadający uprawnienia nr ………………………..

3. Inspektorami nadzoru inwestorskiego upoważnionymi przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będą w poszczególnych branżach:

branża budowlana  ………….… …… posiadający uprawnienia nr ……………………….

branża sanitarna  ………….………… posiadający uprawnienia nr ………………………..

branża elektryczna  ………….……… posiadający uprawnienia nr ………………………..

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są upoważnieni przez Zamawiającego poza pełnieniem swoich obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) do kontrolowania rozliczeń budowy, do korygowania w porozumieniu z autorem projektu, zauważonych błędów w dokumentacji technicznej oraz zmian wynikających z nieprzewidzianych okoliczności.

§ 4

- Przez umowę o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem budowlanym, będącym załącznikiem do pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy własnymi siłami, bez powierzania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

§ 5

1.  Zamawiający przekaże plac (teren) budowy w terminie do ……………………….. 2009 r.

2. Po protokólarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

3.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej,

2)   oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

3)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dróg, urządzeń bądź ich części w toku       realizacji robót do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

4)   demontażu, napraw w przypadku zniszczenia, montażu ogrodzeń posesji oraz innych

uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

5)   wykonania projektu organizacji ruchu i poniesienia kosztów zajęcia pasa drogi

powiatowej w okresie wykonywania zamówienia,

6)   wykonania prób ciśnieniowych, dezynfekcji urządzeń i sieci oraz dostarczenia

pozytywnych wyników badań wody pitnej od służb sanitarno-epidemiologicznych,

7)  wykonania pomiarów i wyników badań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na

użytkowanie wybudowanej inwestycji,

8)  zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej

wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

9)  zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

10)  utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

11)  umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i  pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym

przedstawicielom Zamawiającego,

12)  porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu

najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń stanowiących jego własność.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt 1 powinny posiadać w języku polskim świadectwa jakości, aprobaty, specyfikacje, certyfikaty kraju pochodzenia oraz być zgodne z wymaganiami projektu budowlanego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty dopuszczające zastosowanie materiałów i urządzeń przy realizacji zamówienia.

3. W przypadku montażu przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń „równoważnych” do typów materiałów i urządzeń określonych w projekcie budowlanym, Wykonawca musi mieć pisemną akceptację autora projektu budowlanego na zastosowanie tego typu materiałów i urządzeń. Stosowane materiały i urządzenia proponowane przez Wykonawcę do zastosowania muszą mieć parametry lepsze od typów materiałów i urządzeń określonych w projekcie budowlanym.

§ 7

1.  Zamawiający dokona odbioru zadania od Wykonawcy po wykonaniu całości robót i po spełnieniu następujących warunków:                                                                                     1) po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika  budowy i  potwierdzeniu gotowości zadania do odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości zadania do odbioru,                          2) do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a)  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,                                                                    b)  protokóły odbiorów technicznych instalacji i urządzeń,                                             c)  atesty, aprobaty lub specyfikacje  na wbudowane materiały i urządzenia,                                   d)  wypełniony dziennik budowy,                                                                                         e)  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem                  budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i  normami,                                                                                                                            f)  pozytywne wyniki badań wody.

3)  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia i powiadomi

uczestników odbioru.

4)  zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć się) w ciągu 3 dni

roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

5)  protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

2. Jeżeli w trakcie trwania czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2)   jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)  jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)  jeśli są to wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy

po raz drugi.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 8

1.  Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego.

3. Warunki realizacji napraw w okresie gwarancji:                                                                          1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie        3 dni od dnia ich ujawnienia,                                                                                                   2) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 3 dni od dnia doręczenia     zawiadomienia o ujawnionych usterkach przez Zamawiającego,                                            3) strata lub szkoda w energii, wodzie lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbań Wykonawcy.                                                                                     		                      4) Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie      terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokólarne stwierdzenie      usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

§ 9

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę.

§ 10

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte

wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1)  zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia

umownego netto za każdy dzień zwłoki,

2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i

rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia  terminu ustalonego na usunięcie wad.

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości

10 %  wynagrodzenia umownego netto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

1)  zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia

umownego netto za każdy dzień zwłoki.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§11

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie

….............................. PLN w formie ……………………………………………………. ,

co stanowi 7 % wartości umowy brutto (z podatkiem VAT).

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3. Zamawiający ustala kwotę pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za

wady lub gwarancji jakości wykonania zamówienia w wysokości 30 % wysokości

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się             własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót      i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.                                              Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do      instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

§ 12

1.  Za wykonanie zadania pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości

Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia” Strony

umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości ……………………………

złotych, a z podatkiem od towarów i usług VAT  w wysokości……………..……………..

złotych, wartość przedmiotu umowy brutto wynosi: ………….……………………………

złotych, (słownie: ……………………………………………………………………………

……….………………………………..……………………..………….………………… ).

2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje koszt wszelkich materiałów, urządzeń oraz prac wynikających z dokumentacji projektowej, jak również tych, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie      konieczności użycia materiałów lub wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 wraz z wszelkimi kosztami związanymi z przygotowaniem dokumentów wchodzących w skład operatu powykonawczego a niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego wykonanego w ramach tej umowy.

5.  Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny jednostkowe nie będą waloryzowane w

okresie realizacji umowy.

6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, w niżej wymienionych terminach po wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego następujących etapów robót (pozycje z tabeli elementów scalonych):

I etap - po wybudowaniu budynku technologicznego suw (poz. 1), zbiornika magazynowego wody uzdatnionej (poz. 7), zbiornika do klarowania wód popłucznych (poz. 8) - 20 % wartości wynagrodzenia, określonego w ust. 1  - 120 dni od daty popisania umowy,

II etap -  po wybudowaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych (poz. 3 bez ppkt 3.2), linii SN i stacji trafo (poz. 4), zbiorników na ścieki z chlorowni i sanitarne (poz. 5 i 6), odwiertu studni nr 3, niezbędnych sieci technologicznych wodociągowych i kanalizacyjnych (poz. 14) oraz 75 % instalacji sanitarnych i technologicznych (poz. 2) - 35 % wartości wynagrodzenia, określonego w ust. 1  - 15 grudnia 2009 r.

III etap -  po wybudowaniu i przekazaniu w użytkowanie przedmiotu umowy - pozostała kwota wynagrodzenia,

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zakresów wykonania elementów robót i transz płatności w poszczególnych etapach w trakcie realizacji inwestycji, po uzgodnieniu z Wykonawcą.

7.   Faktury będą wystawione na adres Zamawiającego – Miasto i Gmina Mordy; 08-140

Mordy, ul. Kilińskiego 9   NIP 8212364231

8.  Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonanych scalonych elementów

robót, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowany przez

Zamawiającego.

9.   Płatności za faktury VAT będą dokonywane przelewem z konta Zamawiającego na konto    Wykonawcy w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

1)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy          nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia          umowy,

2)  jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3)  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie      odpowiada zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

1)  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego

wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur,

określonego w niniejszej umowie,

2)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań

umownych wobec Wykonawcy.

4. W każdym przypadku rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W każdym przypadku dowodem doręczenia pisma rozwiązującego umowę jest dowód nadania pisma przez Zamawiającego listem poleconym za dowodem doręczenia na adres wykonawcy wskazany w propozycji cenowej. Skutek rozwiązania umowy następuje z chwilą doręczenia pisma rozwiązującego umowę przez Zamawiającego Wykonawcy.

5.  W przypadku rozwiązania umowy zostanie sporządzony przez Strony protokół inwentaryzacji na dzień rozwiązania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym na własny koszt.

6. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia następujących obowiązków:

a) natychmiastowego wstrzymania wykonywanych prac, za wyjątkiem prac których wstrzymanie naraziło by Zamawiającego na znaczne szkody,

b) w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

c) zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,

d) sporządzenia wykazu materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac, nie objętych niniejszą umową, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

e) zgłoszenia do dokonania odbioru przez Zamawiającego prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

§ 14

Postanowienia końcowe:

    - Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.  Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest   zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszenia roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

§15

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 16

Załączniki:

1.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2.   Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3.   Oferta Wykonawcy.

4.   Tabela elementów scalonych.

5.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

a) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża

–  technologia, instalacja i sieci sanitarne),

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża elektryczna) -  stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną – odgałęzienie  linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej słupową stację trafo typu STSR-20/400 – stacja trafo  typu STRSR-20/400,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża elektryczna) - stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników  technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną, zasilanie urządzeń technologicznych w energię elektryczną, budynek technologiczny – instalacje wewnętrzne, oświetlenie terenu.

6.  Projekty budowlane następujących branż:

a) budowa budynku stacji uzdatniania wody (branża budowlana),

b) budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz zabudową zbiorników

technologicznych i sieci wodociągowej (branża technologiczna – instalacje i sieci

sanitarne),

c) zbiornika magazynowego na wodę uzdatnioną Vczynne=732,8 m³ (branża budowlana),

d) odstojnika popłuczyn (branża konstrukcyjna),

e) stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną – budowa odgałęzienia  linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stację trafo typu STSR-20/400 – budowa stacji trafo typu STRSR-20/400 (branża elektryczna),

f) stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników  technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną, zasilanie urządzeń technologicznych w energię elektryczną, budynek technologiczny – instalacje wewnętrzne, oświetlenie terenu (branża elektryczna),

g) systemu wizualizacji danych (branża elektryczna),,

h) budowa nawierzchni zjazdu na działkę nr geod. 35 z drogi powiatowej nr 3615W w

miejscowości Czepielin (branża drogowa),

i) skrzyżowanie projektowanej sieci wodociągowej Ø315 mm PEHD z istniejącą siecią

gazową Ø700 ST. wysokiego ciśnienia,

j) projekt prac geologicznych w zakresie wykonania otworów rozpoznawczych nr 1-3 pod

studnie wodociągowego ujęcia wód podziemnych na terenie wsi Czepielin.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA:

wzór

………………………………………					Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Sumaryczna tabela elementów scalonych zadnia pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia”

| Lp. | Nazwa elementu | Wartość elementu (bez podatku VAT) | Podatek VAT | Wartość elementu (z podatkiem VAT) | Pozycja z kosztorysu częściowego (branżowego) wg pozycji pod tabelą* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek technologiczny suw - roboty przygotowawcze, ziemne i budowlano-montażowe, tym |  |  |  | Przedmiar robót – I całość |
| 1.1 | roboty ziemne i przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1.2 | fundamenty |  |  |  |  |
| 1.3 | ściany fundamentowe |  |  |  |  |
| 1.4 | ściany nadziemia |  |  |  |  |
| 1.5 | stop i wieńce |  |  |  |  |
| 1.6 | konstrukcja dachu |  |  |  |  |
| 1.7 | podłoża i posadzki |  |  |  |  |
| 1.8 | stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |
| 1.9 | roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 1.10 | pokrycie dachu |  |  |  |  |
| 1.11 | roboty przygotowawcze dot. docieplenia ścian budynku |  |  |  |  |
| 1.12 | docieplenie ścian powyżej cokołu |  |  |  |  |
| 1.13 | układanie wypraw – tynk akrylowy i dekoracyjny |  |  |  |  |
| 1.14 | montaż obróbek blacharskich |  |  |  |  |
| 1.15 | rusztowania do docieplania |  |  |  |  |
| 2. | Budynek technologiczny suw – instalacje sanitarne i technologiczne, w tym |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV odpowiednio pkt 1; 2; 3; 4 i 5 |
| 2.1 | kanalizacja wewnętrzna PVC – budynek technologiczny – OB.3 |  |  |  |  |
| 2.2 | instalacja wody zimnej – budynek technologiczny – OB.3 |  |  |  |  |
| 2.3 | instalacja wody ciepłej – budynek technologiczny – OB.3 |  |  |  |  |
| 2.4 | instalacja wentylacyjna – budynek technologiczny – OB.3 |  |  |  |  |
| 2.5 | instalacje technologiczne w budynku SUW – OB.3 |  |  |  |  |
| 3. | Budynek technologiczny suw – instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, w tym |  |  |  | Przedmiar robót – VI – odpowiednio pkt 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10 i 11 |
| 3.1 | zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną |  |  |  |  |
| 3.2 | zasilanie stacji uzdatniania wody ze spalinowego zespołu prądotwórczego |  |  |  |  |
| 3.3 | drabinki kablowe, rury osłonowe w budynku technologicznym |  |  |  |  |
| 3.4 | budynek technologiczny – zasilanie i sterowanie urządzeń technologicznych |  |  |  |  |
| 3.5 | budynek technologiczny – instalacja oświetleniowa, gniazd 1 i 3 fazowych |  |  |  |  |
| 3.6 | budynek technologiczny – instalacja ogrzewania elektrycznego |  |  |  |  |
| 3.7 | budynek technologiczny – instalacja odgromowa |  |  |  |  |
| 3.8 | Monitoring stacji uzdatniania wody |  |  |  |  |
| 3.9 | Badania i pomiary |  |  |  |  |
| 4. | Linia SN i stacja trafo |  |  |  | Przedmiar robót – V - całość |
| 5. | Zbiornik na ścieki z chlorowni |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 12 |
| 6. | Zbiornik na ścieki sanitarne |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 13 |
| 7. | Zbiornik magazynowy wody uzdatnionej, w tym |  |  |  | Kosztorys ofertowy – II – całość |
| 7.1 | fundament zbiornika |  |  |  |  |
| 7.2 | konstrukcja ścian zbiornika |  |  |  |  |
| 7.3 | konstrukcja stropu zbiornika |  |  |  |  |
| 7.4 | próba szczelności zbiornika |  |  |  |  |
| 7.5 | roboty wykończeniowe ścian i osypka zbiornika |  |  |  |  |
| 7.6 | zbiornik magazynowy wody czystej Vc=861,5 m³ - OB.4 |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 14 |
| 7.7 | zbiornik wody uzdatnionej – instalacja odgromowa |  |  |  | Przedmiar robót – VI – pkt 8 |
| 8. | Zbiornik podziemny do klarowania wód popłucznych, w tym |  |  |  | Kosztorys ofertowy – III - całość |
| 8.1 | fundament zbiornika |  |  |  |  |
| 8.2 | konstrukcja ścian zbiornika |  |  |  |  |
| 8.3 | konstrukcja stropu zbiornika |  |  |  |  |
| 8.4 | próba szczelności zbiornika |  |  |  |  |
| 8.5 | roboty wykończeniowe ścian i osypka zbiornika |  |  |  |  |
| 8.6 | zbiornik sedymentacyjny na wody popłuczne Vc=162,8 m³ - OB.5 |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 15 |
| 9. | Zbiornik ziemny otwarty na sklarowane wody popłuczne |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 16 |
| 10. | Poletko do odwadniania osadów |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 17 |
| 11. | Szacht technologiczny studni nr 1 |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 18 |
| 12. | Szacht technologiczny studni nr 2 |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 19 |
| 13. | Szacht technologiczny studni nr 3 (z odwiertem) |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 20 |
| 14. | Niezbędne sieci techniczne wodociągowe i kanalizacyjne |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV odpowiednio pkt 6; 7; 8; 9; 10 i 11 |
| 14.1 | sieć kanalizacyjna, Dn 160 mm PEHD SN8 l=70 m, - zewnętrzna |  |  |  |  |
| 14.2 | sieć kanalizacyjna, Dn 250 mm PEHD SN8 l=108 m - zewnętrzna |  |  |  |  |
| 14.3 | woda surowa – sieć wodociągowa zewnętrzna D 160 mm PEHD SDR 17 l=171 m |  |  |  |  |
| 14.4 | woda surowa – sieć wodociągowa zewnętrzna D 250 mm PEHD SDR 17 l=158 m |  |  |  |  |
| 14.5 | woda uzdatniona – sieć wodociągowa zewnętrzna D 250 mm PEHD SDR 17 l=55 m |  |  |  |  |
| 14.6 | woda uzdatniona – sieć wodociągowa zewnętrzna D 355 mm PEHD SDR 17 l=52 m |  |  |  |  |
| 15. | Oświetlenie terenu |  |  |  | Przedmiar robót – VI – pkt 9 |
| 16. | Ogrodzenie suw i studni |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 21 |
| 17. | Utwardzenie placu, droga dojazdowa ze zjazdem |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 22 |
| 18. | Sieć wodociągowa z rur Ø 315 mm PEHD PN L=2090 m. |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 23 |
| 19. | Wyposażenie suw w sprzęt laboratoryjny i niezbędne meble biurowe |  |  |  | Kosztorys ofertowy- VII -całość |

* Nazwa załączonego do SIWZ kosztorysu / przedmiaru robót:

I.      Budowa stacji uzdatniania wody (branża budowlana).

II.     Zbiornik wody czystej OB 4 fiw=15,5 m  Vc = 861,5 m³ (branża budowlana).

III.    Zbiornik na wody popłuczne OB 5 fiw=10,0 m  Vc = 162,8 m³ (branża budowlana).

IV.   Instalacje i obiekty technologiczne SUW, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu SUW, sieć wodociągowa  D315 mm - roboty inżynieryjne, technologiczne, instalacje sanitarne, zagospodarowanie terenu (bez przyłączy wodociągowych).

V.    Stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci   wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną – budowa odgałęzienia  linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stację trafo STSR-20/400 – budowa stacji trafo STRSR-20/400 (roboty elektryczne),

VI.   Stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci  wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną, zasilanie urządzeń technologicznych w energię elektryczną, budynek technologiczny – instalacje wewnętrzne, oświetlenie terenu (roboty elektryczne),

VII.   Wyposażenie SUW w sprzęt laboratoryjny i meble biurowe.

Miejscowość i data: …………... 2009 r.                       	…………………………………………

(podpis i pieczęć firmowa

lub czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)