ZGK – 30/07

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust. 8 - ustawy z 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej

08-140 Mordy; ul. Parkowa 2;

NIP:  8211313906       REGON:  710490440

Tel. 025 6415291   fax 025 6415403      e-mail: ug_mordy@pro.onet.pl

Adres strony internetowej na której została opublikowana jest SIWZ: www.umigmordy.bip.org.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 137 000 EUR.

Rodzaj: dostawa

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach z  wykupem przedmiotu leasingu przez Zamawiającego, po spłaceniu rat  leasingowych.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:        29.52.26.00-0

Dodatkowy przedmiot:  66.14.00.00-3

3.1 Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki

Fabrycznie nowy pojazd koparko–ładowarka kołowa (rok produkcji 2007) spełniająca         wymagania pojazdu dopuszczonego do  poruszania się po drogach publicznych na własnych          kołach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  „Prawo o ruchu drogowym” – maszyna ma posiadać stosowne zezwolenia (homologację), która umożliwia zarejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji .

silnik:

- moc: min 100 KM,

- 4-suwowy, wysokoprężny z turbodoładowaniem,

skrzynia biegów:

- w pełni przełączalna pod obciążeniem (Full Power Shift), automatyczna z możliwością przełączania na pół automatyczny tryb pracy,

- napęd na 4 koła,

- most przedni wahliwy, przednie koła skrętne,

hamulce:

- hamulec zasadniczy hydrauliczny oraz hamulec postojowy awaryjny,

układ hydrauliczny:

- zasilany pompą (podać wydatek pompy),

kabina:

- wyciszona, wentylowana, ogrzewana, pełna tablica wskaźników, nawiew na szyby,

- lusterka wsteczne,

- światła drogowe i robocze,

- światła ostrzegawcze migające żółte,

- wycieraczki do szyb przednich i tylnych,

- drzwi z obu stron kabiny,

- kierownica regulowana w pionie i w poziomie,

- lampa ostrzegawcza,

- fotel kierowcy regulowany i amortyzowany, podpory równoległe,

- DTR.

osprzęt:

- wysięgnik koparkowy teleskopowy przesuwany na ramie tylnej,

- ramię koparki o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),

- głębokość kopania  wysięgnikiem koparkowym min. 6000 mm,

- wysokość załadunku (do sworznia) min. 3400 mm,

- łyżka ładowarkowa, wieloczynnościowa (otwierana) o pojemności 1,00 m³ z zębami,

- łyżka koparkowa z wysięgnikiem teleskopowym o szerokości  ok. 900mm,

- instalacja hydrauliczna do podłączenia młota wyburzeniowego na wysięgniku koparkowym,

- łyżka koparkowa o szerokości 420 mm,

- łyżka do skarpowania o szerokości 1500 mm,

- lemiesz do śniegu przystosowany do montażu na złączu hydraulicznym,

- szybkozłącze hydrauliczne zamontowane na wysięgniku ładowarkowym.

wyposażenie dodatkowe:

- gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka,

- instrukcja obsługi operatora w języku polskim,

- katalog części zamiennych w języku polskim.

3.2 Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

1. oferowana koparko–ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w pkt 3.1 –

Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki;

2. gwarancja na oferowaną koparko–ładowarkę musi wynosić co najmniej 12 miesięcy lub 
     limit 1500 motogodzin lub warunki korzystniejsze;

3. Wykonawca musi dostarczyć deklaracje zgodności „CE” na oferowaną koparko–ładowarkę;

4. Wykonawca musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko–ładowarki;

5. Podjęcie naprawy koparko–ładowarki musi wynosić maksymalnie 24 godziny od zgłoszenia
w miejscu postoju maszyny, a zakończenie naprawy maksymalnie 10 dni od daty jej rozpoczęcia;

6. Oferowana maszyna musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych;

7. Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy
i obsługi koparko-ładowarki. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego.

3.3 Warunki leasingu operacyjnego w niniejszym postępowaniu:

Wykonawca udzieli leasingu operacyjnego Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mordach, który jest zakładem budżetowym, nie posiadającym osobowości prawnej, powołanym uchwałą                         Nr XXVIII/153/97 Rady Miejskiej  w Mordach  z dnia 30 czerwca 1997 roku w celu realizacji zadań własnych w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z nadanym statutem. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach posiada zgodę Rady Miejskiej w Mordach w uchwale

Nr VII/32/07 z dnia 8 czerwca 2007 r. na zakup koparko-ładowarki w formie leasingu.

Warunki leasingu:

3.3.1 czynsz inicjalny/opłata wstępna w wysokości  nie przekraczającej 10 % wartości przedmiotu

dostawy,

3.3.2  raty leasingowe (z podatkiem VAT bez kosztów AC i OC):  miesięczne – 59 miesięcy,

3.3.3 okres trwania umowy leasingu 60 miesięcy z wykupem przedmiotu leasingu przez

Zamawiającego po spłaceniu rat leasingowych,

3.3.4  wartość końcowa wykupu – 1%

3.3.5  waluta rozliczeniowa PLN,

3.3.6  koszty ubezpieczenia OC i AC w trakcie trwania umowy ponosi Wykonawca, przenosząc je

następnie na Zamawiającego jako jednorazowa składka roczna;

3.4. Dostawa przedmiotu zamówienia:

Do 40 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Dostawa przez Wykonawcę koparko-ładowarki nieodpłatnie do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach; 08-140 Mordy; ul. Parkowa 2; powiat siedlecki; woj. mazowieckie.

IV. Instrukcja dla Wykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej

4.1. Opis sposobu przygotowania oferty

4.1.1 Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w formie pisemnej z wykorzystaniem załączników dołączonych do niniejszej specyfikacji, podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ( upoważnienie do podpisania oferty winno zostać do oferty dołączone o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów) .

Oferta powinna zawierać:

- czynsz inicjalny wyrażony w procentach oraz w kwocie w PLN (10 %);

- wysokość raty leasingowej ( do dwóch miejsc po przecinku);

- koszt wykupu przedmiotu leasingu po upływie obowiązywania umowy w PLN  (1 %);

- ewentualne inne opłaty;

- cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia;

- dokumenty wyszczególnione w pkt VI;

- opis parametrów technicznych koparko-ładowarki według wzoru jak w zał. Nr 3 do niniejszej

Specyfikacji..

4.1.2 Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić                w dwóch zamkniętych nieprzezroczystych kopertach w następujący sposób:

Dokumenty przetargowe należy umieścić w kopercie z pełną pieczątką Wykonawcy oraz nazwą przetargu „ Koparko- ładowarka – leasing operacyjny”. Następnie kopertę tą należy umieścić w kopercie większej z następującym opisem: „Przetarg nieograniczony na dostawę koparko –ładowarki. Nie otwierać przed dniem 12 lipca 2007 r. przed godz. 10:30”

4.1.3 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane          własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę

4.1.4  Ofertę należy sporządzić i przedstawić Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.

### 4.1.5 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i

### przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

4.1.6 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert, koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

4.1.7 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

4.1.8 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4.1.9 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

4.2 Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia

4.2.1 Oferty sporządzone ściśle według określonych wymagań należy składać do dnia 12 lipca 2007 r. do godz. 10:00, pod adres Urząd Miasta i Gminy w Mordach, 08-140 Mordy,                    ul. Kilińskiego 9 (sekretariat, I piętro).

4.2.2 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu     przewidzianego na wniesienie protestu.

4.2.3  Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data  i godzina dostarczenia do Zamawiającego.

4.2.4 Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2007  r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9 (sala konferencyjna, I piętro). Otwarcie ofert jest jawne.

4.2.5 Podczas sesji otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę oraz adresy Wykonawcy, a także     informacje dotyczące ceny.

4.2.6. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców a wybranego Wykonawcę Zamawiający powiadomi o terminie i miejscu zawarcia umowy.

4.2.7 Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty otwarcia ofert

## V.  Informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz sposób oceny tych warunków :

5.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.2 W postępowaniu  o udzielenie zamówienia  mogą brać udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  ( Dz. U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163 z późn. zm.).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1/ wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2/ wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłości ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego:

3/ wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4/ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

5/ spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przekupstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

6/ spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

7/ spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

8/ osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

9/ podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10/ wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163 z późn. zm.).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy:

1/ wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2/ złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania;

3/  nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,

z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4/  nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą..

VI. Wymagane dokumenty

Zamawiający żąda od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

1. Wypełniony  i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1).

2. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163 z późn. zm.) (wg załącznika nr 2).

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.  Formularz charakterystyki technicznej i wyposażenia (wg załącznika nr 3).

5. Zdjęcia lub foldery z parametrami oferowanej koparko-ładowarki.

W przypadku wniesienia oferty przez dwóch lub kilku wykonawców wspólnie do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo określające sposób reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu  i zawarciu umowy.

Dokumenty o których mowa wyżej mogą być przedstawione w oryginale bądź w formie potwierdzonych (przez osobę po stronie Wykonawcy upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu) za zgodność z oryginałem kopii.

Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w punktach 1 - 5 bądź złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów – zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych skutkuje wykluczeniem z postępowania.

VII. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cenowym:

Cena – 100 %

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, wg formuły:

Cn

................................   x 100 = ilość uzyskanych punktów

Cb

Gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej

100 – wskaźnik stały

W celu wyboru oferty najkorzystniejszej i zapewnienia porównywalności ofert, cena za realizację zamówienia stanowić będzie sumę następujących składników:

- Wysokość czynszu inicjalnego /wpłaty wstępnej ( w PLN, wyliczona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

- Kwoty stanowiącej sumę wszystkich rat leasingowych ( w PLN, wyliczone z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

- Kwota wykupu końcowego pojazdu stanowiącego przedmiot leasingu ( w PLN, wyliczona       z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

- Ewentualnych innych opłat z zastrzeżeniem zawartym w pkt.3.2.6 ( w PLN, wyliczona                z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

## Wymagania dotyczące wadium:                                                                                                                         Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## VIII. Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w formie leasingu operacyjnego przedmiotem leasingu będzie koparko-ładowarka o parametrach określonych w ofercie z zastrzeżeniem warunków zamawiającego zawartych w niniejszej siwz.

2. Dostawa nieodpłatna przez Wykonawcę według warunków siwz

3. Dostawa koparko-ładowarki nastąpi w terminie do 40 dni.

4. Wartość dostawy przedmiotu umowy na warunkach leasingu:
       Ogółem brutto: ……………….., netto ………………....

w tym:

  - wartość przedmiotu zamówienia:	………………..brutto, ……………….netto

  - wysokość czynszu inicjalnego:	………………..brutto, ……………….netto

  - wysokość raty miesięcznej:		………………..brutto, ……………….netto

  - wartość końcowa wykupu:		………………..brutto, ……………….netto

5. Warunki zapłaty:

-  rata leasingowa zgodnie z warunkami określonymi w siwz;

-  opłata wstępna płatna po zawarciu umowy, nie wcześniej niż 5 dni przed terminem dostawy;

-  pierwsza rata leasingowa płatna w miesiącu kalendarzowym, następującym po odbiorze

przedmiotu leasingu;

6. Umowa leasingowa zostanie zawarta na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ oraz w ofercie tj. opłata wstępna / czynsz inicjalny, okres leasingu 60 m-cy, warunki leasingu operacyjnego, pozostałe opłaty.

7. Odpowiedzialność majątkowa stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- Odpowiedzialność Zamawiającego:

  - odsetki ustawowe za przekroczenie terminu zapłaty rat leasingowych;

  - zapłata odszkodowania w przypadku zniszczenia lub utraty przedmiotu leasingu, jeżeli zniszczenie lub utracenie pojazdu jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający a wykonawca nie otrzymał odszkodowania wynikającego z zawartych umów ubezpieczenia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W takiej sytuacji odszkodowanie będzie równe kwocie niezapłaconych rat leasingowych powiększonej o cenę wykupu pojazdu zdyskontowanej według średniej stopy dyskonta weksli na podstawie stopy dyskonta weksli średnio w 20 największych bankach opublikowanej w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu określenia wysokości szkody, którym będzie termin zapłaty pierwszej niezapłaconej raty leasingowej powiększonej o odsetki ustawowe od tego dnia do dnia zapłaty. Jeżeli w dniu określenia wysokości szkody powyższa stopa dyskonta nie będzie publikowana w dzienniku „Rzeczpospolita” obowiązuje stopa dyskonta opublikowana w najbliższym terminie przed dniem określenia wysokości szkody;

  - w sytuacji opisanej jak powyżej Zamawiający dopuszcza możliwość zamiennego zastosowania do wyliczenia wysokości rekompensaty/odszkodowania, stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych zamiast stopy dyskonta weksli jw.;

  - sposób wyliczenia rekompensaty/ odszkodowania winien zostać ustalony przez strony umowy przed jej zawarciem.

- Odpowiedzialność Wykonawcy:

  - Kara umowna w wysokości odsetek ustawowych liczonych od ceny netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu pojazdu zgodnie z terminem określonym w umowie z przyczyn za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający.

8. Rozwiązanie umowy przed zakończeniem okresu leasingu:

Przez Zamawiającego:

  - pojazd został utracony lub zniszczony w sposób uniemożliwiający jego wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem – w takim przypadku Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania odszkodowania od Ubezpieczyciela zapłaci zamawiającemu rekompensatę w wysokości otrzymanego odszkodowania pomniejszonego o kwotę niezapłaconych rat leasingowych i cenę wykupu pojazdu, zdyskontowanych według średniej stopy dyskonta weksli na podstawie stopy dyskonta weksli średnio w 20 największych bankach, opublikowanej w dzienniku „Rzeczposplita” w dniu otrzymania odszkodowania od Ubezpieczyciela;

  - w sytuacji opisanej w pkt. jak powyżej Zamawiający dopuszcza możliwość zamiennego zastosowania rekompensaty/odszkodowania, stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych zamiast stopy dyskonta weksli jw.;

  - sposób wyliczenia rekompensaty /odszkodowania winien zostać ustalony przez strony umowy przed jej zawarciem.

Przez Wykonawcę:

-     w sytuacji gdy Zamawiający dopuszcza się zwłoki z zapłatą rat leasingowych co

najmniej za dwa okresy płatności.

IX. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami oraz informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

9.1 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1)  Michał Syrocki – dyr. ZGK  tel. 025 6415291 w godz. 8:00 do 15:00 w zakresie przedmiotu

zamówienia,

2)  Leszek Konstańczuk – insp. UMiG Mordy tel. 025 415402 w godz. 8:00 do 16:00

Fax  025 6415403

9.2 Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą faksu wyłącznie na numer 025 6415403 lub poczty elektronicznej wyłącznie na adres ug_mordy@pro.onet.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia listem przekazanych wyżej wymienioną drogą informacji.

## X. Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia

10.1 Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień jeżeli ten złoży wniosek, który wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający umieści wyjaśnienia na swojej stronie internetowej oraz prześle treść wyjaśnienia do Wykonawców, który zwrócił się o wyjaśnienie.

10.2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert,  Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie doręczona  do wszystkich oferentów. Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

10.3 Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia

11.1 Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego służą środki ochrony prawnej zawarte w Dziale  VI  obowiązującego Prawa zamówień publicznych, określające zasady wnoszenia i rozstrzygania protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrażowych oraz postanowienia zespołów arbitrów kończące postępowania odwoławcze.

11.2 Zastosowanie mają też następujące przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193 prawa zamówień publicznych:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie regulaminu

postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87, poz. 603).

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie wysokości

wynagrodzenia za czynności arbitrów (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 607)

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie wysokości oraz

szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz. U. z dnia 24 maja

2006 r. Nr 87 poz. 608)

## ...........................................................

## ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie

Załącznik nr 3 Opis parametrów technicznych koparko-ładowarki