In. 2215/SUW/01/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin i Czepielin Kolonia”.

1. Zamawiający.

Miasto i Gmina Mordy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9

tel. 0-25  6415402    fax  0-25 6415403

NIP 8212364231              REGON  711582457

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Roboty budowlane.

Przetarg nieograniczony.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia” - gmina Mordy,  pow. siedlecki, woj. mazowieckie.

Stację uzdatniania wody zaprojektowano o wydajności 170 m³/h. Na działce o nr ew. 35 o pow. 2,98 ha w miejscowości Czepielin wykonane są dwa otwory rozpoznawcze pod studnie wodociągowego ujęcia wód podziemnych o ustalonej wydajności 170 m³/h.

Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich elementów robót niezbędnych do oddania do użytku obiektu stacji uzdatniania wody, łącznie z wykonaniem odwiertu trzeciej rezerwowej studni oraz sieci wodociągowej przesyłowej, łączącej stację uzdatniania wody z istniejącymi sieciami rozdzielczymi.

3.2 Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.25.21.20-5, 45.23.14.00-9, 45.31.12.00-2, 45.23.13.00-8, 45.25.51.10-3, 39.18.00.00-7

3.3 Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie niżej wymienionych elementów.

3.3.1. Budynku technologicznego stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 215,91 m². Budynek ma być obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, konstrukcji murowanej, ze stropem gęsto żebrowym nad parterem. Dach dwuspadowy kryty blacho dachówką powlekaną.

Roboty przygotowawcze, ziemne i budowlano-montażowe.

Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać wytyczenie geodezyjne wszystkich obiektów budowlanych realizowanych w ramach zamówienia.

Ławy fundamentowe wykonać należy z betonu (o parametrach betonu B-15) o wymiarach 65x30, zagłębione 1,10 m poniżej terenu, zbrojone 4 Ø12 stal o parametrach stali A-III, strzemiona Ø6 co 30 cm. Ściany fundamentowe – gr. 25 cm betonowe, beton B-15 (j.w.). Słupy żelbetowe o przekroju 25x25 cm zbrojone prętami 4 Ø12 stal o parametrach stali A-III, beton B-15 (j.w.)

Ściany nadziemia warstwowe o gr. 36 cm wykonane z 24 cm bloczków gazobetonowych o parametrach kl. „700” (warstwa wewnętrzna) i 12 cm ocieplenia styropianem.

Strop nad parterem należy wykonać gęsto żebrowy. Szczegółowe elementy robót zawarte są w projekcie budowlanym.

Instalacje sanitarne i technologiczne.

Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej wody ciepłej i zimnej, wentylacyjnej oraz technologicznej uzdatniania wody. Szczegółowe opisy zawarte są w projekcie budowlanym i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne. Szczegółowe opisy instalacji zawarte są w projekcie budowlanym i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych elektrycznych. Zakres robót obejmuje także wykonanie systemu monitoringu i wizualizacji nadzorującego pracę stacji uzdatniania wody zgodnie z projektem budowlanym systemu wizualizacji danych.

3.3.2.  Linii napowietrznej SN i stacji transformatorowej.

Projekt budowlany obejmuje wykonanie linii napowietrznej SN 15 kV o długości 222 m i stacji transformatorowej.

3.3.3.  Zbiornika na ścieki z chlorowni  o poj. V = 4,5 m³.

3.3.4.  Zbiornika na ścieki sanitarne  o poj. V = 4,5 m³.

3.3.5.  Zbiornika magazynowego wody uzdatnionej fiw = 15,5 m, Vc = 861,5 m³.

3.3.6.  Zbiornika sedymentacyjnego podziemnego do klarowania wód popłucznych

fiw = 10,0 m, Vc = 162,8 m³.

3.3.7.  Zbiornika ziemnego otwartego na wody sklarowane.

3.3.8.  Poletka odciekowego do odwadniania osadów.

3.3.9.   Szachtu technologicznego studni Nr 1.

3.3.10. Szachtu technologicznego studni Nr 2.

3.3.11. Szachtu technologicznego studni Nr 3 (z odwiertem).

Zamawiający posiada zatwierdzony projekt prac geologicznych.

3.3.12. Niezbędnych sieci technicznych wodociągowych i kanalizacyjnych – łączących obiekty technologiczne stacji uzdatniania wody.

3.3.13. Oświetlenie terenu.

3.3.14. Ogrodzenia suw i studni o dł. 515 mb + dwie bramy.

3.3.15. Utwardzenie placu (chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm o pow. 89 m²) oraz drogi lokalnej ze zjazdem (o nawierzchni z koski nieregularnej gr. 8 cm o pow. 1988 m²). Zamawiający posiada uzgodniony projekt budowlany zjazdu z drogi powiatowej na działkę suw.

3.3.16.  Sieci wodociągowej Ø 315 mm o długości 2090 mb w miejscowościach Czepielin i

Czepielin-Kolonia, łączącej suw z istniejącą siecią wodociągową rozdzielczą. Sieć wodociągowa budowana będzie przez działki prywatne, w drodze powiatowej i drogach gminnych. Należy szczególną uwagę zwrócić na skrzyżowanie budowanej sieci wodociągowej z istniejącą siecią gazową wysokiego ciśnienia Ø700.

    - Wyposażenie suw w niezbędne meble biurowe i sprzęt laboratoryjny.

Szczegółowe wyposażenie jest zamieszczone w załączonym kosztorysie / przedmiarze wyposażenia suw w sprzęt laboratoryjny i meble biurowe.

Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wszystkich badań wody, instalacji i urządzeń, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu, łącznie z inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą.

Przed przystąpieniem do robót wymagających zajęcie pasa drogowego Wykonawca ma obowiązek uzyskania zgody na jego zajęcie od właściwego Zarządcy drogi, a po wykonaniu robót przywrócić zajmowany odcinek drogi do stanu pierwotnego. Koszty zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u  uczestników ruchu drogowego podczas wykonywania robót w pasach drogowych.

3.4 Szacunkowe ilości robót do wykonania i zakupów określają załączone do SIWZ przedmiary robót – kosztorysy:

a) budowa stacji uzdatniania wody (branża budowlana),

b) zbiornik wody czystej OB 4 fiw=15,5 m  Vc = 861,5 m³ (branża budowlana),

c) zbiornik na wody popłuczne OB 5 fiw=10,0 m  Vc = 162,8 m³ (branża budowlana),

d) instalacje i obiekty technologiczne SUW, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu SUW, sieć wodociągowa D315 mm - roboty inżynieryjne, technologiczne, instalacje sanitarne, zagospodarowanie terenu (bez przyłączy wodociągowych),

e) stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną – budowa odgałęzienia  linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stację trafo STSR-20/400 – budowa stacji trafo STRSR-20/400 (roboty elektryczne),

f) stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną, zasilanie urządzeń technologicznych w energię elektryczną, budynek technologiczny – instalacje wewnętrzne, oświetlenie terenu (roboty elektryczne),

g) wyposażenie SUW w sprzęt laboratoryjny i meble biurowe.

3.5 Inwestycję należy wykonać zgodnie z pozwolenie na budowę, projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Do SIWZ załączono:

a) szczegółową specyfikację techniczną  wykonania i odbioru robót budowlanych (branża –  technologia, instalacja i sieci sanitarne),

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża elektryczna),

oraz  podstawowe opisy i rysunki z  dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, 08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9, pok. 17 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek, od godz. 8 do godz. 16).

Oferenci powinni zapoznać się z projektem budowlanym i terenem budowy.

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii zaprojektowanego obiektu stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej.

Wszystkie materiały i urządzenia, co do których podano typ i nazwę producenta można zastąpić materiałami i urządzeniami o parametrach równoważnych nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń, sprzętu lub robót  budowlanych „równoważnych”, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane lub dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Nadzór inwestorski nad realizacja robót będzie sprawowany przez zatrudnionych przez Zamawiającego Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

Dodatkowe informacje o zamówieniu.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert  częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert  wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie do 28 maja  2010 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłości ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego:

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie  okresu związania ofertą.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub imienną osoby podpisującej ofertę oraz napisem „za zgodność z oryginałem” lub poświadczenie notarialne).

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zamawiający żąda od Wykonawcy niżej wymienionych dokumentów.

1. Wypełnionego i podpisanego formularza oferty (zgodnie z załączonym formularzem – załącznik nr 1).

2. Wypełnionego i podpisanego kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o załączone kosztorysy / przedmiary robót wraz załączoną tabelą elementów scalonych (zgodnie z załączonym formularzem – załącznik nr 9).

3.  Dowodu wpłaty wadium.

4. Pełnomocnictwa  dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 4, zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) (zgodnie z załącznikiem nr 3).

6. Upoważnienia do podpisania oferty – jeżeli nie wynika z załączonego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

7. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (zgodnie z zał. nr 4). Wykonawca powinien wykazać, że w wyżej wymienionym okresie wybudował, rozbudował lub przebudował własnymi siłami co najmniej dwie stacje uzdatniania wody o zdolności urządzeń uzdatniających min. 120 m³/h i wybudował sieć wodociągową o długości min. 3 km.

9. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (zgodnie z załącznikiem nr 5).

10. Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zgodnie z załącznikiem nr 6).

11. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, lub osób jeżeli w wykazach, o których mowa w pkt 9 i 10, Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia lub osoby, którymi będzie dysponował (zgodnie z załącznikiem nr 7).

12. Dokumentów 	stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

13. Informacji banku lub społecznej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (nie mniej niż 1 000 000 PLN), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

15. Parafowanego projektu umowy (umieszczonej jako załącznik nr 8).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 6 ppkt 7  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9

lub faksem: numer faksu (025) 6415403

2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

4) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Leszek Konstańczuk – pracownik Urzędu Miasta i Gminy specjalista d/s inwestycji w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9 pok. nr 17

8. Wymagania dotyczące wadium.

1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)	pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

B.S. Łosice  O/Mordy   75 8038 0007 0042 2756 2000 0050

Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli (przed terminem składania ofert) kwota wadium znajduje się na powyższym rachunku zamawiającego.

5) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a)	upłynął termin związania ofertą;

b)	zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

c)	zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia;

6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy:

a)	który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b)	który został wykluczony z postępowania;

c)	którego oferta została odrzucona.

7) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ppkt 6 lit. b) oraz c), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

8) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b)	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Oferenci pozostają związani ofertą 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

1) Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (odręcznie, na

maszynie, komputerze lub inną trwała techniką).  Wszystkie dokumenty sporządzone w

języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim,

sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.

3) Treść oferty musi być podpisana  przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4) Wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej załączników) muszą być:

- kolejno ponumerowane (błędy w numeracji nie powodują odrzucenia ofert),

- zaparafowane przez osobę wymieniona w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji, upoważnioną przez wyżej wymienioną osobę do podpisania oferty; w tym ostatnim przypadku do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty – podpisane przez osoby figurujące w rejestrze lub ewidencji: (uchybienia w parafowaniu nie powodują odrzucenia oferty),

- oświadczenia Wykonawcy (tj. formularz ofertowy, załączone do niego wykazy i oświadczenia) muszą być podpisane przez osobę wymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub ewidencji (oświadczenie nie podpisane zgodnie z niniejszym wymogiem traktowane będzie jak nie złożone),

- ponadto każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, pieczątka firmową lub imienną  osoby podpisującej ofertę oraz napisem „za zgodność z oryginałem” lub musi zostać poświadczona notarialnie – (brak poświadczenia strony kopii dokumentu będzie traktowany  jak jej niezałączenie do oferty).

5) Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6) Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miasto i Gmina Mordy

ul. Kilińskiego 9

08-140 Mordy

oraz oznakowane następująco:

Oferta o udzielenie „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach: Czepielin i Czepielin-Kolonia””

„Nie otwierać przed 12.03.2009 r. godz. 10:30”

Koperta z ofertą ma zawierać:

1/ Wypełniony i podpisany formularz oferty z podaniem ceny.

2/ Kosztorys ofertowy.

3/ Dowód wpłaty wadium.

4/ Dokumenty do oceny wiarygodności oferenta

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 12 marca 2009 r. do godz. 10:00 w:

Urzędzie Miasta i Gminy Mordy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9, pok. nr 29 (sekretariat; I piętro)

Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca  złożenia ofert.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu ich składania będą zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 marca 2009 r. o godz. 10:30 w:

Urzędzie Miasta i Gminy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9 (sala konferencyjna – I p.).

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Następnie odbędzie się ocena ofert. Oferty będą badane przez komisję przetargową.

O wynikach przetargu Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawców, którzy ubiegali się o  udzielenie zamówienia.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę ofertową (cenę brutto) należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę w ofercie są stawkami i cenami stałymi w okresie realizacji umowy nie będą podlegały w tym okresie żadnej waloryzacji.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

| Lp. | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 (%) |

Kryteria wyboru ofert oceniane będą w skali 0-100 pkt.

Sposób obliczania wartości punktowej:

Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczane wg wzoru

cena oferty najniższej

-----------------------------  x 100 =  ………..  pkt

cena ofert badanej

Części dziesiętne punktów zostaną zaokrąglone do całości, zgodnie z zasadami matematycznymi.

Z ofert, spełniających wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ, zostanie wybrana oferta o najniższej cenie zamówienia. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Z ofert spełniających wymagania Zamawiającego, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie wybrana oferta o najniższej cenie wykonania zamówienia.

2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt 4, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a)	nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy,

b)	cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c)	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

d)	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a)	ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)	złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla przedmiotu zamówienia w wysokości 7 % ceny oferowanej brutto (z podatkiem VAT).

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, który zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

6. Kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Zamawiający ustala w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota ta zwrócona będzie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

W załączeniu do SIWZ zamieszczono wzór umowy o wykonanie zamówienia.

W treści wzoru umowy wprowadzono wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

Łączny termin gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy ustala się na okres 36 miesięcy, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy należy ustalić jako ryczałtowe z      doliczeniem obowiązującego podatku od towarów i usług VAT.

Terminy i zakresy płatności za wykonanie robót określa wzór umowy.

Wykonawca ma obowiązek do kosztorysu ofertowego dołączyć wypełnioną tabelę elementów, według załączonego wzoru.

Harmonogram rzeczowo-finansowy, który zostanie sporządzony przed podpisaniem umowy Zamawiającego z Wykonawcą na wykonanie przedmiotu zamówienia, musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w trakcie realizacji inwestycji, po uzgodnieniu z Wykonawcą, w przypadku uzyskania środków finansowych spoza budżetu samorządowego.

Przewidywany zakres elementów przedmiotowego zamówienia do wykonania w 2009 r. jest następujący:

1) budynek technologiczny stacji uzdatniania wody (roboty przygotowawcze, ziemne i budowlano-montażowe) – 100 %,

2) budynek technologiczny stacji uzdatniania wody (instalacje sanitarne i technologiczne) – ok. 76 %,

3) budynek technologiczny stacji uzdatniania wody (instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne) – ok. 45 %,

4) linia SN i stacja transformatorowa – 100 %,

5) zbiornik na ścieki z chlorowni – 100 %,

6) zbiornik na ścieki sanitarne – 100 %,

7) zbiornik magazynowy wody uzdatnionej – 100 %,

8) zbiornik podziemny do klarowania wód popłucznych – 100 %,

9) szacht technologiczny studni nr 3 – wykonanie odwiertu studni,

10) niezbędne sieci techniczne wodociągowe i kanalizacyjne (w zakresie suw) – 100 %,

Zakres finansowy robót do wykonania w 2009 r. nie może przekroczyć kwoty 2 950 000,00 zł.

Przewidywany zakres elementów przedmiotowego zamówienia do wykonania w 2010 r. jest następujący:

1) budynek technologiczny stacji uzdatniania wody (instalacje sanitarne i technologiczne) – ok. 24 %,

2) budynek technologiczny stacji uzdatniania wody (instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne) – ok. 55 %,

3) zbiornik ziemny otwarty na wody sklarowane – 100 %,

4) poletko do odwadniania osadów – 100 %,

5) szacht technologiczny studni nr 1 – 100 %,

6) szacht technologiczny studni nr 2 – 100 %,

7) szacht technologiczny studni nr 3 (bez odwiertu),

8) oświetlenie terenu – 100 %,

9)  ogrodzenie suw i studni – 100 %,

10) utwardzenie placu i droga dojazdowa – 100 %,

11) sieć wodociągowa z rur fi 315 mm, L=2090 mb – 100 %,

12) wyposażenie suw w sprzęt laboratoryjny i niezbędne meble biurowe  - 100%.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku         postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacje na ten temat zawiera DZIAŁ VI  Środki ochrony prawnej ustawy Prawo   zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 r. z późn. zm.).

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia      mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 r. z późn. zm.).

18. Załączniki:

1.  Wzór formularza oferty.

2.  Kosztorysy / przedmiary robót.

a) budowa stacji uzdatniania wody (branża budowlana),

b) zbiornik wody czystej OB 4 fiw=15,5 m  Vc = 861,5 m³ (branża budowlana),

c) zbiornik na wody popłuczne OB 5 fiw=10,0 m  Vc = 162,8 m³ (branża budowlana),

d) instalacje i obiekty technologiczne SUW, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu SUW,

sieć wodociągowa D315 mm - roboty inżynieryjne, technologiczne, instalacje sanitarne,  zagospodarowanie terenu (bez przyłączy wodociągowych),

e) stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną – budowa odgałęzienia  linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stację trafo STSR-20/400 – budowa stacji trafo STRSR-20/400 (roboty elektryczne),

f) stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników  technologicznych i sieci wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną, zasilanie urządzeń technologicznych w energię elektryczną, budynek technologiczny – instalacje wewnętrzne, oświetlenie terenu (roboty elektryczne),

g) wyposażenie SUW w sprzęt laboratoryjny i meble biurowe.

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.

5. Wzór wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń.

6. Wzór wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

7. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania

zamówienia narzędzi i urządzeń, lub osób.

8. Wzór umowy.

9. Tabela elementów scalonych.

10. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża –

technologia, instalacja i sieci sanitarne).

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża elektryczna)

oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zasilanie linia SN i

stacja trafo).

12. Podstawowe opisy i rysunki z  dokumentacji projektowej.

Mordy, dnia 02.02.2009 r.                                                            BURMISTRZ

/-/ Andrzej Piotrowski

In. 2215/SUW/01/2009						Załącznik nr 1 do SIWZ

## OFERTA  WYKONAWCY

### Dane dotyczące oferenta

Nazwa …………………………………………………………………………………………….

……....................................................................................................................................

Siedziba  ………………………………………………………………………………………….

...........................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu ................................................................................................................

NIP ........................................................................

REGON ................................................................

### Dane dotyczące Zamawiającego

Miasto i Gmina Mordy

08-140 Mordy

ul. Kilińskiego 9

tel. (025) 6415402    faks (025) 6415403

NIP 8212364231

REGON  711582457

### Zobowiązanie oferenta

1. Zobowiązuję się do wykonania zadania pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia” zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacją istotnych warunków zamówienia w terminie do 28 maja 2010 r. za kwotę (wynagrodzenie ryczałtowe) w kwocie:

### Cena netto:  ................................................................................................. PLN

### Podatek  VAT:  ............................................................................................  PLN

Cena brutto (z podatkiem VAT): ................................................................ PLN

(słownie: …………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………).

2. Oświadczam, że zapoznałem się z projektem budowlanym i placem budowy.

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszą do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania ofert.

4. Udzielam 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oraz rękojmi za wady na wszystkie wykonane roboty, licząc od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

5. Akceptuje warunki płatności ustalone przez Zamawiającego w SIWZ.

6. Oświadczam, że akceptuję proponowaną treści umowy. Zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.

7. Wadium w kwocie 50 000,00 złotych zostało uiszczone w dniu ............................. 2009 r. w  formie  ………….................................................................................................

8. Wyrażam zgodę na propozycję, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd miejscowy i rzeczowo właściwy dla Zamawiającego.

9. Załącznikami do niniejszej oferty są :

…………………………………………….

……………………………………………..

……………………………………………..

…………………………………………….

……………………....			      ……………………………..

(miejscowość, data)                                                            (pieczęć firmowa oferenta)

……………………………...

(czytelny podpis osoby upoważnionej)

………………………………………					Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie

o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia”

Ja (imię i nazwisko): ……………………………………………………………………………

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy)

oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1),

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2),

- znajdujemy  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3),

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu (art. 44).

Miejscowość i data: …………... 2009 r.                        …………………………………………

(podpis i pieczęć firmowa

lub czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

………………………………………				Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin i Czepielin Kolonia”

| Nazwa przedsięwzięcia i jego lokalizacja | Zamawiający, nazwa, adres | Wartość zamówienia w zł | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |

Miejscowość i data: …………... 2009 r.                        …………………………………………

(podpis i pieczęć firmowa

lub czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

………………………………………					Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Wykaz narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca niezbędnych do wykonania zamówienia pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia”

| Lp. | Opis, rodzaj, nazwa sprzętu | Liczba jednostek | Rodzaj własności (własny, leasing, udostępniony przez inny podmiot) |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że wymieniony sprzęt w niniejszy załączniku będzie wykorzystywany podczas realizacji tego zamówienia.

Miejscowość i data: …………... 2009 r.                        …………………………………………

(podpis i pieczęć firmowa

lub czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

………………………………………					Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia”

| Lp. | Nazwisko i imię | Zawód (wykształcenie) | Staż pracy | Jest w dyspozycji/będzie w dyspozycji* | Posiadane uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* przy każdej z wymienionych osób należy wybrać i wpisać jedną z opcji: dysponuje lub będzie dysponował.

Miejscowość i data: …………... 2009 r.                        …………………………………………

(podpis i pieczęć firmowa

lub czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

………………………………………					Załącznik nr 7 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Firma:                ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

oświadcza, że zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy: ……………………………..

…………………………………………………………………………………………………

następujące narzędzia i urządzenia, lub osoby zdolne do wykonania zamówienia pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia”:

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Miejscowość i data: …………... 2009 r.                        …………………………………………

(podpis i pieczęć firmowa

lub czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SWIZ

UMOWA  Nr ……/………./2009

zawarta w dniu …………….…2009 r. w Mordach pomiędzy Miastem i Gminą Mordy

08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9    NIP 8212364231    REGON 711582457

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez

Burmistrza Miasta i Gminy - Andrzeja Piotrowskiego

za kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy – Bożeny Boruc

a …………………………………………………………………………………………………

z siedzibą ………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………………………...

2. ………………………………………………………………………………………………...

W wyniku zakończenia postępowania przetargowego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pod nazwą: „Budowa

stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w

miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia”.

2. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

1) budynku technologicznego stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy 215,91 m²    - roboty przygotowawcze, ziemne i budowlano-montażowe,

- instalacje sanitarne i technologiczne,

- instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne.

2) linii napowietrznej SN i stacji transformatorowej,

3) zbiornika na ścieki z chlorowni  o poj. V = 4,5 m³,

4) zbiornika na ścieki sanitarne  o poj. V = 4,5 m³,

5) zbiornika magazynowego wody uzdatnionej fiw = 15,5 m, Vc = 861,5 m³,

6) zbiornika sedymentacyjnego podziemnego do klarowania wód popłucznych

fiw = 10,0 m, Vc = 162,8 m³,

7) zbiornika ziemnego otwartego na wody sklarowane,

8) poletka odciekowego do odwadniania osadów,

9) szachtu technologicznego studni Nr 1,

10) szachtu technologicznego studni Nr 2,

11) szachtu technologicznego studni Nr 3 (z odwiertem),

12) niezbędnych sieci technicznych wodociągowych i kanalizacyjnych,

13) oświetlenie terenu,

14) ogrodzenia suw i studni o dł. 515 mb + dwie bramy,

15) utwardzenie placu (chodników z kostki brukowej o gr. 6 cm o pow. 89 m²) oraz drogi   lokalnej ze zjazdem (o nawierzchni z koski nieregularnej gr. 8 cm o pow. 1988 m²).

16) sieci wodociągowej Ø 315 mm o długości 2090 mb w miejscowościach Czepielin i

Czepielin-Kolonia, łączącej suw z istniejącą siecią wodociągową rozdzielczą.

17) wyposażenie suw w niezbędne meble biurowe i sprzęt laboratoryjny.

Zakres umowy obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wszystkich badań wody, instalacji i urządzeń, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu..

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach

niniejszej umowy oraz w:

1)  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy),

2)  harmonogramie rzeczowo-finansowym  (Załącznik nr 2 do umowy),

3)  ofercie wykonawcy (Załącznik nr 3 do umowy),

4)  kosztorysie ofertowym (Załącznik nr 4 do umowy).

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z pozwoleniem na

budowę i zatwierdzonym do realizacji projektem budowlanym, specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót, projektem prac geologicznych oraz przepisami prawa         budowlanego i geologicznego oraz normami technicznymi.

§ 2

Wykonawca rozpocznie realizację zadania w dniu ………………… 2009 r. i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących jej załączniki wykona w terminie do 28 maja  2010 r.

Termin zakończenia rozumiany jest jako termin przekazania do eksploatacji zadania realizowanego w ramach niniejszej umowy.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę w dniu podpisania umowy.

2.  Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie ………….…………………..…….,

zam. ………………………………………………………………………, posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………………………………….

3. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ………………………...,

zam. ………………………………………………………………………………………....

posiadający uprawnienia budowlane nr  ……………………………………………………

§ 4

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy własnymi siłami, bez powierzania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

2.  Zamawiający przekaże plac (teren) budowy w terminie do ……………………….. 2009 r.

3. Po protokólarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

4.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia wody i energii,

2)   oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

3)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dróg, urządzeń bądź ich części w toku       realizacji robót do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

4)   demontażu, napraw w przypadku zniszczenia, montażu ogrodzeń posesji oraz innych

uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

5)   wykonania projektu organizacji ruchu i poniesienia kosztów zajęcia pasa drogi

powiatowej w okresie wykonywania zamówienia,

6)   wykonania prób ciśnieniowych, dezynfekcji urządzeń i sieci oraz dostarczenia

pozytywnych wyników badań wody pitnej od służb sanitarno-epidemiologicznych,

7)  wykonania pomiarów i wyników badań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na

użytkowanie wybudowanej inwestycji,

8)  zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej

wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

9)  zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

10)  utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

11)  umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i  pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym

przedstawicielom Zamawiającego,

12)  porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu

najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń stanowiących jego własność.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt 1 powinny posiadać w języku polskim świadectwa jakości, aprobaty, specyfikacje, certyfikaty kraju pochodzenia oraz być zgodne z wymaganiami projektu budowlanego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe

dokumenty dopuszczające zastosowanie materiałów i urządzeń przy realizacji zamówienia.

3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac niemożliwych do przewidzenia oraz nie objętych projektem budowlanym i zamówieniem, a koniecznych do wykonania w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania inwestycji, Wykonawca może je realizować po uzyskaniu zgody Zamawiającego, na podstawie odrębnej umowy podpisanej obustronnie.

4. Przed przystąpieniem do robót wymagających zajęcie pasa drogowego Wykonawca ma obowiązek uzyskania zgody na jego zajęcie od właściwego Zarządcy drogi, a po wykonaniu robót przywrócić zajmowany odcinek drogi do stanu pierwotnego. Koszty zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u  uczestników ruchu drogowego podczas wykonywania robót w pasach drogowych.

§ 6

1.  Zamawiający dokona odbioru zadania od Wykonawcy po wykonaniu całości robót i po

spełnieniu następujących warunków:

- po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i  potwierdzeniu gotowości zadania do odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca

zawiadomi Zamawiającego o gotowości zadania do odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

a)  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

b)  protokóły odbiorów technicznych instalacji i urządzeń,

c)  atesty, aprobaty lub specyfikacje  na wbudowane materiały i urządzenia,

c)  wypełniony dziennik budowy,

d)  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami

i  normami,

e)  pozytywne wyniki badań wody.

2)  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia i powiadomi

uczestników odbioru.

3)  Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć się) w ciągu 3 dni

roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

4) Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

2. Jeżeli w trakcie trwania czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2)   jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)  jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)  jeśli są to wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy

po raz drugi.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 7

1.  Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy. Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego.

2. Warunki realizacji napraw w okresie gwarancji:

1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3     dni od dnia ich ujawnienia,

2) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 3 dni od dnia doręczenia     zawiadomienia o ujawnionych usterkach przez Zamawiającego,

3) strata lub szkoda w energii, wodzie lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbań Wykonawcy.

3. Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie      terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokólarne stwierdzenie      usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

§ 8

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę.

§ 9

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte

wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1)  zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia

umownego netto za każdy dzień zwłoki,

2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i

rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia  terminu ustalonego na usunięcie wad.

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości

10 %  wynagrodzenia umownego netto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

1)  zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia

umownego netto za każdy dzień zwłoki.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§10

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie

….............................. PLN w formie ……………………………………………………. ,

co stanowi 7 % wartości umowy brutto (z podatkiem VAT).

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

3. Zamawiający ustala kwotę pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za

wady lub gwarancji jakości wykonania zamówienia w wysokości 30 % wysokości

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót

i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

5.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do

instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

§ 11

1.  Za wykonanie zadania pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości

Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia” Strony

umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości ……………………………

złotych, a z podatkiem od towarów i usług VAT  w wysokości……………..……………..

złotych, wartość przedmiotu umowy brutto wynosi: ………….……………………………

złotych, (słownie: ……………………………………………………………………………

……….………………………………..……………………..………….………………… ).

2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje koszt wszelkich materiałów oraz prac wynikających z

dokumentacji projektowej, jak również tych, które nie zostały wymienione w sposób       wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność       Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją prac       objętych umową, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie otrzymanej        dokumentacji projektowej i określonych standardów.

3. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie      konieczności użycia materiałów lub  wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany     wysokości wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu     umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem końcowym prac włączając w     to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp.) oraz     rozruch a także koszty związane z poborem energii elektrycznej i wody.

5.  Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny jednostkowe nie będą waloryzowane w

okresie realizacji umowy.

6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę, w niżej wymienionych terminach:

a)  20 lipca 2009 r.,

b)  30 września 2009 r.,

c)  15 grudnia 2009 r.,

d)  31 marca 2010 r.,

e)  28 maja 2010 r.,

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji inwestycji, po uzgodnieniu z Wykonawcą, w przypadku uzyskania środków finansowych spoza budżetu samorządowego.

7.   Faktury będą wystawione na adres Zamawiającego – Miasto i Gmina Mordy; 08-140

Mordy, ul. Kilińskiego 9   NIP 8212364231

8.  Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonanych scalonych elementów

robót, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowany przez

Zamawiającego.

9.   Płatności za faktury VAT będą dokonywane przelewem z konta Zamawiającego na konto    Wykonawcy w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

1)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy          nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia          umowy,

2)  jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3)  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie      odpowiada zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

1)  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego

wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur,

określonego w niniejszej umowie,

2)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań

umownych wobec Wykonawcy.

4. W każdym przypadku rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W każdym przypadku dowodem doręczenia pisma rozwiązującego umowę jest dowód nadania pisma przez Zamawiającego listem poleconym za dowodem doręczenia na adres wykonawcy wskazany w propozycji cenowej. Skutek rozwiązania umowy następuje z chwilą doręczenia pisma rozwiązującego umowę przez Zamawiającego Wykonawcy.

5.  W przypadku rozwiązania umowy zostanie sporządzony przez Strony protokół inwentaryzacji na dzień rozwiązania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym na własny koszt.

6. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia następujących obowiązków:

a) natychmiastowego wstrzymania wykonywanych prac, za wyjątkiem prac których wstrzymanie naraziło by Zamawiającego na znaczne szkody,

b) w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

c) zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,

d) sporządzenia wykazu materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac, nie objętych niniejszą umową, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

e) zgłoszenia do dokonania odbioru przez Zamawiającego prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

§ 13

Postanowienia końcowe:

    - Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.  Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest   zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszenia roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

§14

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 15

Załączniki:

1.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2.   Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3.   Oferta Wykonawcy.

4.   Kosztorys  ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA:

………………………………………					Załącznik nr 9 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Sumaryczna tabela elementów scalonych zadnia pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin i sieci wodociągowej w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia”

| Lp. | Nazwa elementu | Wartość elementu (bez podatku VAT) | Podatek VAT | Wartość elementu (z podatkiem VAT) | Pozycja z kosztorysu częściowego (branżowego) wg pozycji pod tabelą* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek technologiczny suw - roboty przygotowawcze, ziemne i budowlano-montażowe, tym |  |  |  | Przedmiar robót – I całość |
| 1.1 | roboty ziemne i przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1.2 | fundamenty |  |  |  |  |
| 1.3 | ściany fundamentowe |  |  |  |  |
| 1.4 | ściany nadziemia |  |  |  |  |
| 1.5 | stop i wieńce |  |  |  |  |
| 1.6 | konstrukcja dachu |  |  |  |  |
| 1.7 | podłoża i posadzki |  |  |  |  |
| 1.8 | stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |
| 1.9 | roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 1.10 | pokrycie dachu |  |  |  |  |
| 1.11 | roboty przygotowawcze dot. docieplenia ścian budynku |  |  |  |  |
| 1.12 | docieplenie ścian powyżej cokołu |  |  |  |  |
| 1.13 | układanie wypraw – tynk akrylowy i dekoracyjny |  |  |  |  |
| 1.14 | rusztowania do docieplania |  |  |  |  |
| 2. | Budynek technologiczny suw – instalacje sanitarne i technologiczne, w tym |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV odpowiednio pkt 1; 2; 3; 4 i 5 |
| 2.1 | kanalizacja wewnętrzna PVC – budynek technologiczny – OB.3 |  |  |  |  |
| 2.2 | instalacja wody zimnej – budynek technologiczny – OB.3 |  |  |  |  |
| 2.3 | instalacja wody ciepłej – budynek technologiczny – OB.3 |  |  |  |  |
| 2.4 | instalacja wentylacyjna – budynek technologiczny – OB.3 |  |  |  |  |
| 2.5 | instalacje technologiczne w budynku SUW – OB.3 |  |  |  |  |
| 3. | Budynek technologiczny suw – instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, w tym |  |  |  | Przedmiar robót – VI – odpowiednio pkt 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10 i 11 |
| 3.1 | zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną |  |  |  |  |
| 3.2 | zasilanie stacji uzdatniania wody ze spalinowego zespołu prądotwórczego |  |  |  |  |
| 3.3 | drabinki kablowe, rury osłonowe w budynku technologicznym |  |  |  |  |
| 3.4 | budynek technologiczny – zasilanie i sterowanie urządzeń technologicznych |  |  |  |  |
| 3.5 | budynek technologiczny – instalacja oświetleniowa, gniazd 1 i 3 fazowych |  |  |  |  |
| 3.6 | budynek technologiczny – instalacja ogrzewania elektrycznego |  |  |  |  |
| 3.7 | budynek technologiczny – instalacja odgromowa |  |  |  |  |
| 3.8 | Monitoring stacji uzdatniania wody |  |  |  |  |
| 3.9 | Badania i pomiary |  |  |  |  |
| 4. | Linia SN i stacja trafo |  |  |  | Przedmiar robót – V - całość |
| 5. | Zbiornik na ścieki z chlorowni |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 12 |
| 6. | Zbiornik na ścieki sanitarne |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 13 |
| 7. | Zbiornik magazynowy wody uzdatnionej, w tym |  |  |  | Kosztorys ofertowy – II – całość |
| 7.1 | fundament zbiornika |  |  |  |  |
| 7.2 | konstrukcja ścian zbiornika |  |  |  |  |
| 7.3 | konstrukcja stropu zbiornika |  |  |  |  |
| 7.4 | próba szczelności zbiornika |  |  |  |  |
| 7.5 | roboty wykończeniowe ścian i osypka zbiornika |  |  |  |  |
| 7.6 | zbiornik magazynowy wody czystej Vc=861,5 m³ - OB.4 |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 14 |
| 7.7 | zbiornik wody uzdatnionej – instalacja odgromowa |  |  |  | Przedmiar robót – VI – pkt 8 |
| 8. | Zbiornik podziemny do klarowania wód popłucznych, w tym |  |  |  | Kosztorys ofertowy – III - całość |
| 8.1 | fundament zbiornika |  |  |  |  |
| 8.2 | konstrukcja ścian zbiornika |  |  |  |  |
| 8.3 | konstrukcja stropu zbiornika |  |  |  |  |
| 8.4 | próba szczelności zbiornika |  |  |  |  |
| 8.5 | roboty wykończeniowe ścian i osypka zbiornika |  |  |  |  |
| 8.6 | zbiornik sedymentacyjny na wody popłuczne Vc=162,8 m³ - OB.5 |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 15 |
| 9. | Zbiornik ziemny otwarty na sklarowane wody popłuczne |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 16 |
| 10. | Poletko do odwadniania osadów |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 17 |
| 11. | Szacht technologiczny studni nr 1 |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 18 |
| 12. | Szacht technologiczny studni nr 2 |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 19 |
| 13. | Szacht technologiczny studni nr 3 (z odwiertem) |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 20 |
| 14. | Niezbędne sieci techniczne wodociągowe i kanalizacyjne |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV odpowiednio pkt 6; 7; 8; 9; 10 i 11 |
| 14.1 | sieć kanalizacyjna, Dn 160 mm PEHD SN8 l=70 m, - zewnętrzna |  |  |  |  |
| 14.2 | sieć kanalizacyjna, Dn 250 mm PEHD SN8 l=108 m - zewnętrzna |  |  |  |  |
| 14.3 | woda surowa – sieć wodociągowa zewnętrzna D 160 mm PEHD SDR 17 l=171 m |  |  |  |  |
| 14.4 | woda surowa – sieć wodociągowa zewnętrzna D 250 mm PEHD SDR 17 l=158 m |  |  |  |  |
| 14.5 | woda uzdatniona – sieć wodociągowa zewnętrzna D 250 mm PEHD SDR 17 l=55 m |  |  |  |  |
| 14.6 | woda uzdatniona – sieć wodociągowa zewnętrzna D 355 mm PEHD SDR 17 l=52 m |  |  |  |  |
| 15. | Oświetlenie terenu |  |  |  | Przedmiar robót – VI – pkt 9 |
| 16. | Ogrodzenie suw i studni |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 21 |
| 17. | Utwardzenie placu, droga dojazdowa ze zjazdem |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 22 |
| 18. | Sieć wodociągowa z rur Ø 315 mm PEHD PN L=2090 m. |  |  |  | Kosztorys ofertowy - IV pkt 23 |
| 19. | Wyposażenie suw w sprzęt laboratoryjny i niezbędne meble biurowe |  |  |  | Kosztorys ofertowy- VII -całość |

* Nazwa załączonego do SIWZ kosztorysu / przedmiaru robót:

I.      Budowa stacji uzdatniania wody (branża budowlana).

II.     Zbiornik wody czystej OB 4 fiw=15,5 m  Vc = 861,5 m³ (branża budowlana).

III.    Zbiornik na wody popłuczne OB 5 fiw=10,0 m  Vc = 162,8 m³ (branża budowlana).

IV.   Instalacje i obiekty technologiczne SUW, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu SUW, sieć wodociągowa  D315 mm - roboty inżynieryjne, technologiczne, instalacje sanitarne, zagospodarowanie terenu (bez przyłączy wodociągowych).

V.    Stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci   wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną – budowa odgałęzienia  linii napowietrznej SN 15 kV zasilającej stację trafo STSR-20/400 – budowa stacji trafo STRSR-20/400 (roboty elektryczne),

VI.   Stacja uzdatniania wody o wydajności Q=170 m³/h wraz z budową zbiorników technologicznych i sieci  wodociągowej w miejscowości Czepielin - zasilanie stacji uzdatniania wody w energię elektryczną, zasilanie urządzeń technologicznych w energię elektryczną, budynek technologiczny – instalacje wewnętrzne, oświetlenie terenu (roboty elektryczne),

VII.   Wyposażenie SUW w sprzęt laboratoryjny i meble biurowe.

Miejscowość i data: …………... 2009 r.                       	…………………………………………

(podpis i pieczęć firmowa

lub czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)