Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Numer postępowania:

In. 271/01/2012

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                                 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TYTUŁ PROJEKTU:

Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Wyczółki

LOKALIZACJA:

WOJ. MAZOWIECKIE, POWIAT SIEDLECKI, GMINA MORDY,

MIEJSCOWOŚĆ - WYCZÓŁKI NR 11

Działka nr 534/1 - obręb geodezyjny nr 25 Wyczółki

INWESTOR:

MIASTO I GMINA MORDY

UL. KILIŃSKIEGO 9

08-140 MORDY

POWIAT SIEDLECKI

WOJ. MAZOWIECKIE

Data opracowania: styczeń  2012 r.

Autor opracowania:     mgr inż. Józef Sarosiek

nr upr: GP.7342/93/62/91

Mordy, dnia 19.01.2012 r.															Zatwierdził:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORDY

Jerzy Wąsowski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. Nr 202 poz. 2072) – Rozdział 3 Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

I.1. NAZWA  ZAMÓWIENIA

Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Wyczółki.

I.2. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Stan istniejący (przed remontem).

Budynek świetlicy we wsi Wyczółki jest parterowy, jednokondygnacyjny (w kształcie litery T), konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Elewację stanowi  tynk  na murze z pustaków. Część powierzchni elewacji ścian zewnętrznych w wyniku zacieków wymaga napraw, uzupełnień podkładów. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w bardzo złym stanie technicznym. Instalacje wewnętrzne są w stanie niezadowalającym, osprzęt jest w złym stanie. Ogrzewanie w budynku piecami kaflowymi, które są w bardzo złym stanie technicznym. Podłogi: w dwóch pomieszczeniach posadzki, w pozostałych drewniane ze sceną ułożone na legarach drewnianych. Deski podłogowe i legary są spróchniałe. Sufity z podbitki pilśniowej. Ściany malowane zniszczone okresem czasu. Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna i woda z wodociągu. Budynek pobudowany w latach sześćdziesiątych XX w. nie był remontowany. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 172,42 m².

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem i odbiorem robót, które zostaną wykonane w ramach wykonania zadania: Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Wyczółki. Zadanie jest realizowane w ramach projektu: „Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Wyczółki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Zakres robót do wykonania jest następujący.

1. Wykonanie wymiany pokrycia dachowego.

2.  Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont instalacji elektrycznej:

- instalacje wodno-kanalizacyjne z montażem armatury,

- remont instalacji elektrycznej z montażem lamp oświetleniowych.

3.  Roboty wykończeniowe budynku:

-  wymiana stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej,

-  uzupełnienie ścianek działowych,

-  tynkowanie, układanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych,

-  kładzenie i wykładanie podłóg, ścian,

-  malowanie ścian i sufitów.

4.  Docieplenie i elewacja ścian budynku

- Wyposażenie świetlicy w sprzęt:

- stół duży 8-osobowy – 10 szt.,

- stół 6-osobowy – 5 szt.,

- krzesło metalowe, miękkie – 100 szt.,

- wieszak metalowy stojący – 8 szt.,

- stół kuchenny 2 m x 0,9 m – 1 szt.,

- chłodziarko-zamrażarka o poj. 280 – 300 litrów – 1 szt.,

- szafka kuchenna stojąca 0,8 m – 5 szt.,

- szafka kuchenna wisząca 0,8 m – 5 szt.,

- wertykale na okna szer. 2,2 m – 6 szt.,

- kuchnia mikrofalowa 07-1 kW - 1 szt.,

- taboret metalowy, miękki – 6 szt.,

- kuchenka gazowa z butlą gazową – 1 kpl,

- zastawa stołowa - talerz głęboki, talerz płaski duży, talerz płaski mały,

flaczarka (z duralexu białego) oraz szklanka, szklaneczka, nóż , widelec,

łyżka, łyżeczka – 100 kpl,

- patelnia elektryczna – 1 szt.,

- dzbanek – 10 szt.,

- czajnik elektryczny – 2 szt.,

- czajnik – 1 szt.

Wspólny Słownik Zamówień CPV

45400000-1   roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261000-4   wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz roboty

podobne

45300000-0    roboty instalacyjne w budynkach

31500000- 1   urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

39000000-2    meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe

Szczegółowy zakres robót jest określony w przedmiarze robót zawierającym pozycje przedmiarowe (podstawy normatywne, opis robót i ilość jednostek do wykonania) odpowiadające robotom podstawowym.

Remont budynku wykonywany będzie zgodnie ze Zgłoszeniem o zamiarze wykonywania robót budowlanych. Zgłoszenie o zamiarze wykonywania robót budowlanych obejmuje wykonanie remontu istniejącego budynku świetlicy w miejscowości Wyczółki, gm. Mordy.

Remont obejmuje wykonanie robót budowlanych takich jak: wymiana pokrycia dachu bez zmiany konstrukcji, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w istniejących otworach, docieplenia budynku o wysokości do 12 m, demontaż i montaż krat okiennych, wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, naprawa instalacji elektrycznej wewnętrznej, rozbiórka i wykonanie części ścianek działowych, wykonanie posadzek.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazówkami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i normami, z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykonania.

Materiały i wyroby powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać w języku polskim świadectwa jakości, aprobaty techniczne i atesty, specyfikacje kraju pochodzenia. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty dopuszczające zastosowanie materiałów i wyrobów przy realizacji zamówienia.

Wszystkie materiały i wyroby, co do których podano w przedmiarach robót lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazwę handlową, typ lub nazwę producenta można zastąpić materiałami i wyrobami o parametrach równoważnych nie gorszych niż podane przedmiarach robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów lub wyrobów „równoważnych”, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiarach robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca musi mieć akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zastosowanie tego typu materiałów i wyrobów.

W trakcie realizacji robót zamawiający zastrzega sobie prawo bieżących uzgodnień  w zakresie kolorystyki i wzorów wbudowywanych materiałów (dotyczy np. materiałów okładzinowych, kolorystyki elewacji, wzoru wstawek i kolorów płytek). Pozycje przedmiaru zawierające „Analogia” oznaczają  doprecyzowanie opisu np. koloru, zastosowania konkretnego materiału, miejsca wbudowania.

1. Wykonanie wymiany pokrycia dachowego.

Kod CPV – 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz roboty podobne

1. Pokrycie dachu budynku świetlicy wiejskiej we wsi Klimonty należy wykonać blachą powlekaną dachówkową z wykonaniem obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych. Przed wykonaniem pokrycia dachu należy wykonać rozbiórkę istniejącego pokrycia. Należy również pamiętać o demontażu starych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wykonaniem nowych elementów obróbek blacharskich. Przed kryciem dachu blachą powlekana dachówkową trzeba ułożyć na istniejącej konstrukcji dachowej folię wiatroszczelną oraz ołacić połacie dachowe kontrłatami z tarcicy nasyconej.

Kontrola wykonania pokryć będzie polegała na sprawdzeniu zgodności ich wykonania               z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego będą dotyczyły tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony i będzie dotyczył:

  - podłoża (deskowania),

  - jakości zastosowanych materiałów,

  - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

  - odbiór końcowy będzie polegał na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

2. Obróbki blacharskie winny być wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubości              od 0,5 mm do 0,6 mm o powłoce poliestrowej w kolorze wg. bieżącego uzgodnienia                    z inwestorem. Rury spustowe okrągłe i rynny dachowe półokrągłe należy wykonać z polichlorku winylu.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich (dotyczy również rynien i rur spustowych) należy uwzględnić docelowe ocieplenie elewacji styropianem plus warstwy klejowe i wypraw elewacyjna. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych będzie obejmował sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, mocowania elementów do deskowania lub ścian, prawidłowości spadków rynien, szczelności połączeń rur spustowych.

Pokrycie dachu i obróbki należy wykonać w kolorze brązowym lub podobnym.

2. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej

Kod CPV 45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Kod CPV – 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

Zakres robót jest niewielki i obejmuje wykonanie:

- instalacji hydraulicznej w pomieszczeniach sanitariatów i kuchni,

- instalacji kanalizacyjnej do odprowadzenia ścieków z pomieszczeń sanitariatów i kuchni,

- montaż osprzętu (dwóch ustępów ze spłuczkami, zlewozmywaka dwukomorowego na szafce

z baterią zlewozmywakową i urządzeniem do podgrzewania wody i dwóch umywalek z

bateriami i urządzeniami do podgrzewania wody),

- montaż kominka z rozprowadzeniem ciepła na pomieszczenia.

W koszt robót należy wkalkulować  wszelkie prace budowlane związane z wykonaniem wykuć i przejść przez ściany oraz zamurowań przebić, a także materiały pomocnicze.

Odbiór robót

Roboty sanitarne odebrane będą po wykonaniu próby szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Roboty instalacji kominka będą odebrane po przeprowadzeniu prób grzania.

Remont instalacji elektrycznej

Kod CPV – 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV – 31500000- 1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu istniejącej instalacji elektrycznej.

Zakres robót jest następujący:

- demontaż istniejącego osprzętu,

- montaż i wyposażenie tablicy rozdzielczej,

- ułożenie przewodów kabelkowych w bruzdach pod tynk,

- montaż osprzętu i opraw oświetleniowych,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- sprawdzenie, badania i pomiary wykonanych instalacji elektrycznych i odgromowej.

Wszystkie materiały używane przy budowie instalacji  (przewody, osprzęt, rozdzielnia oraz wszelkie drobne materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania.

Materiały i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można dopiero uruchomić po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Odbiór robót

Obiór robót nastąpi po wykonaniu i uruchomieniu przez wykonawcę instalacji.

Do odbioru wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów,

- certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wyroby.

3. Roboty wykończeniowe budynku

Kod CPV – 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Docieplenie i elewacja budynku

Kod CPV – 45443000-4  Roboty elewacyjne

Przedmiotem niniejszego działu jest:

- Wykonanie (wg niżej podanego sposobu wykonania robót ociepleniowych) docieplenia ścian zewnętrznych budynku z ościeżami przy oknach i drzwiach zewnętrznych płytami styropianowymi wraz wyprawą elewacyjną akrylową na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wyczółki.

- Obróbki blacharskie winny być wykonane z blachy stalowej powlekanej o powłoce poliestrowej w kolorze wg bieżącego uzgodnienia z inwestorem. Obróbki winny posiadać właściwe spadki, wysunięcia krawędzi (min.4cm poza lico elewacji).

Opis sposobu wykonania robót dociepleniowych

1. Przygotowanie podłoża

Istniejące podłoże stanowi tynk. Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa styropianu pogrubi ścianę, a wiec spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba będzie tez zamocować niektóre elementy, jak np. numer budynku, reklamy, oświetlenie. Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu.

Podłoże, na którym będzie mocowane docieplenie musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu.

Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża polega też na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejowej. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną, wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-1l próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zastosować listwę cokołową, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.

Dolna krawędź warstwy ocieplającej z płyt styropianowych wymaga zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą profilu cokołowego. Profile te, poza funkcją ochronną, stanowią też podparcie montażowe pierwszego rzędu płyt izolacji, a wykształcony na ich dolnej krawędzi kapinos nie dopuszcza do zacieków wody na ścianie cokołu. Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linie poziomą, wyznaczającą górną krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka listwy. Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, stosując podkładki dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany.

2. Przyklejanie płyt styropianowych

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju. Przygotowanie polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-5,51) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji.            Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.

W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową. Ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni.

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości.

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej   z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac.

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe typu PS-E FS 15 (samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3) po okresie sezonowania u producenta. Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm. Krawędzie płyt mogą być proste lub frezowane. Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. Warunki pogodowe. Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C.

3. Kołkowanie styropianu

Złącze klejowe wspomagane jest dyblami (kolkami) plastikowymi do mocowania docieplenia w ilości od 4 szt/m2.

Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów pełnych. Osadzić dyble, opierając talerzyki  o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

4. Prace dodatkowe

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej (min. 25x35 cm) w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych i drzwiowych.

Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien i drzwi, osadzając aluminiowy kątownik ochronny.

5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

WARUNKI POGODOWE. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego pełniącej rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakładzie ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm.

Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. W miejscach tych należy wkleić izolacje termiczną o grubości co najmniej 2-3 cm.

Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne do wysokości 2 m powyżej

terenu powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki, czyli tzw. warstwa podwójnie zbrojona. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony. Uzyskuje się wówczas podwójne zbrojenie narożników. Powierzchnia warstwy zbrojonej, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.

6. Wykonanie podkładu tynkarskiego

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Warstwę zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego.

7. Nakładanie tynku szlachetnego.

Ostatnim elementem systemu docieplenia jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje wygląd elewacji budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powłokę hydrofobowa (wodoodporna).

Zastosować należy akrylową wyprawę tynkarską. Tynki akrylowe produkowane są w postaci gotowej do użycia masy, dostarczanej na budowę w wiadrach, fabrycznie barwione. Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związany. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałożonego na ścianę tynku widocznych śladów połączeń przyschniętego tynku ze świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach, łączenia kolorów i faktur.

Czynności nakładania i strukturowania tynków mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.

Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko gładzić ruchami okrężnymi.

Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji.

Roboty ociepleniowe obejmują wykonanie ocieplenia metodą lekką mokrą całości 100 % ścian zewnętrznych nadziemnych styropianem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej (łącznie z ościeżami przy oknach i drzwiach).

Kolorystyka elewacji (w dwóch kolorach) – ustalona będzie bezpośrednio na obiekcie z Zamawiającym..

Wykonawca przystępując do wykonania tego elementu robót musi posiadać rusztowania. W zakresie kosztów docieplenia ścian należy uwzględnić koszty montażu i demontażu rusztowań oraz ewentualnego wypożyczenia rusztowań, jeśli Wykonawca ich nie posiada.

8. Elewacja cokołu.

Cokół przy wejściu (tarasu) oraz w miejscach ponad gruntem należy wykonać jako wyprawę elewacyjną z akrylowych tynków dekoracyjnych na bazie żywic.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV – 454210000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Zakres robót obejmuje:

- demontaż i usunięcie z budowy istniejącej stolarki drewnianej,

- montaż stolarki okiennej z PCV w kolorze białym,

- montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych i jednoskrzydłowych fabrycznie

wykończonych w kolorze brąz lub podobnym w zależności od kolorystyki elewacji,

- montaż drzwi wewnętrznych płytowych w kolorze jasny brąz lub podobnym z ościeżnicami

drewnianymi lub metalowymi

Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w otworach o nadprożach samonośnych należy wykonać w sposób, który nie uszkodzi istniejących ścian, a ewentualne uszkodzenie Wykonawca naprawi. Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowaniem lub osadzaniem okna i drzwi należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania tych wyrobów i ocenić, czy zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania robót. Ewentualne usterki usunąć. Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby lub elementy. Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę należy zabezpieczyć przez szczelne oklejenie płatami folii budowanej. Stolarka okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zostać odebrana od producenta przez zweryfikowanie dołączonych świadectw i atestów. Mocowania i uszczelnienia ościeżnic dokonać zgodnie z instrukcją dostawcy – producenta.

Do odbioru należy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające okna do odbioru i  stosowania tj. :

- Aprobata techniczna ( na całość wyrobu)

### Deklaracja zgodności producenta

- Certyfikat nie palności

- Atest higieniczny

- Znak B na szyby zespolone

- Certyfikat zgodności na okucia

Po montażu okien i drzwi należy dołożyć szczególnej staranności w naprawie ościeży od strony zewnętrznej oraz wewnętrznej wraz z dwukrotnym ich malowaniem farbami emulsyjnymi. W przypadku uszkodzonych nadproży lub ich braku należy uwzględnić w kosztach montażu stolarki uzupełnienie nadproży.

Uzupełnienie ścianek działowych, zamurowanie wykutych otworów i przebić w ścianach.

Zakres robót obejmuje wykonanie niewielkiej ilości rozebrania i uzupełnienia ścianek działowych, wymianę nadproży w otworach okiennych i drzwiowych oraz zamurowanie wykutych otworów i przebić w ścianach wewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Wyczółkach.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych robotami towarzyszącymi jest wyniesienie gruzu z terenu budowy. Koszt wywozu gruzu należy wkalkulować w koszty robót rozbiórkowych. Wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewni kontener na gruz i będzie opróżniał go na bieżąco.

Ponadto do wykonawcy należy:

- zabezpieczenie ścian korytarzy przed zabrudzeniem i ich odkurzenie lub umycie po

zakończeniu robót,

- zabezpieczenie drzwi do pomieszczeń przed przedostawaniem się kurzu w czasie trwania

robot rozbiórkowych,

- zabezpieczenie okien przed zabrudzeniem i ich umycie po zakończenie prac.

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania i nie podlegających rozbiórce.

Ścianki będą murowane z gazobetonu i cegły na zaprawę cementowo-wapienną 3,0 MPa. Połączenie nowych ścian z istniejącymi wykonać z zastosowaniem strzępi. Podłoże powinno być czyste, odkurzone a przed rozpoczęciem murowania zwilżone wodą. Kontrola jakości robót murarskich polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu wymiarów i szczelności wypełnień spoin zaprawą.

Tynkowanie, układanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych.

Kod CPV 45410000-4   Tynkowanie

Zakres obejmuje wykonanie i uzupełnienie tynków w budynku świetlicy wiejskiej w Wyczółkach. Do robót tynkarskich należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywanych na placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na opakowaniach materiałów przygotowanych fabrycznie powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Na zastosowanie suchej mieszanki Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie materiały główne jak zaprawa tynkarska, gładź gipsowa, impregnat do gruntowania, a także pomocnicze jak środki do likwidacji zacieków i wykwitów, do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych lub PN.

Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoża pod tynk należy przeprowadzać z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100. Podłoże pod tynk powinno być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów. Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.

Kod CPV 45421146-4    Instalowanie sufitów podwieszanych

Zakres robót obejmuje wykonanie w budynku świetlicy wiejskiej w Wyczółkach sufitów z płyt gipsowo-kartonowych. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm będą montowane na gotowym ruszcie. W koszt układania płyt należy wliczyć transport oraz elementy pomocnicze niezbędne do wykonania tej operacji. Układanie płyt należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta oraz zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed wykonaniem sufitów należy wykonać rozbiórkę istniejących podsufitek z płyt pilśniowych.

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian

Kod CPV – 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

Przy wykonywaniu posadzek niezbędnym elementem jest wykonanie robót rozbiórkowych, a w szczególności:

a) rozebranie podłóg  z legarami,

b) wywiezienie odpadów z terenu budowy i ich utylizacja.

Koszt wywiezienia odpadów należy wkalkulować w koszty rozebrania podłóg i legarów.

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót.

W zakres wykonania podłóg w pomieszczeniach sali i sanitariatów wchodzi wykonanie:

- podkładów betonowych na podłożu gruntowym,

- izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej,

- izolacji cieplnej z płyt styropianowych,

- szlichty betonowej,

- ułożenie posadzki z płytek kamionkowych GRES wielobarwnych na zaprawie klejowej,

- wykonanie cokołów wokół ułożonych posadzek.

W zakres wykonania podłóg w pomieszczeniach kuchni, holu i na zewnątrz budynku wchodzi wykonanie:

- warstw wyrównawczo- niwelujących (szlichty betonowej),

- ułożenie posadzki z płytek kamionkowych GRES wielobarwnych na zaprawie klejowej,

- wykonanie cokołów wokół ułożonych posadzek.

Na schodach zewnętrznych i werandzie należy ułożyć posadzki z płytek i materiałów mrozo-odpornych. Koszt tych materiałów należy wkalkulować w cenę układania posadzek.

Glazurą będą wykładane ściany w sanitariatach i w części kuchni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolorystyki płytek glazury i płytek podłogowych typu Gres.

Do wykonania posadzek i obłożenia ścian z płytek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych, robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.

Przed wykonaniem izolacji podłoża należy oczyścić i dokładnie odkurzyć, a następnie zagruntować preparatem rozprowadzając pędzlem lub miękką szczotką, nie dopuszczając do tworzenia się kałuż. Po czterech godzinach przystępuje się do przygotowania przepony uszczelniającej preparatem. Miesza się w tym celu dwa jej składniki (ciecz i proszek) wiertarką z mieszadłem. Przeponę można na zagruntowane podłoże nakładać pędzlem. Aby uzyskać powlokę wodoszczelną, konieczne jest naniesienie dwóch warstw o łącznej grubości ok. 0,8 mm. Druga warstwę można nanosić nie wcześniej niż po upływie pół godziny. W narożach (na styku ze ścianami) przeponę należy wzmocnić taśmą uszczelniającą wklejoną w świeżą pierwszą warstwę preparatu uszczelniającego, całość pokryć druga warstwa materiału. Po upływie półtorej godziny, na przeponie można mocować płytki ceramiczne, stosując zaprawę klejącą przeznaczoną do podłoży odkształcalnych. Sypką zaprawę trzeba wymieszać z woda przy użyciu wiertarki z mieszadłem. Po podłożu zaprawę rozprowadza się pacą zębatą. Po dociśnięciu, świeża zaprawa musi pokrywać co najmniej 2/3 powierzchni płytki. Przy rozprowadzaniu kleju wierzchołki zębów muszą dotykać podłoża, a paca musi być trzymana pod jednakowym kątem. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Terakotę i glazurę należy układać zachowując szerokość spoin od 3 do 5 mm. Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru ułatwi stosowanie krzyżyków dystansowych. Po upływie dwóch dni można przystąpić do spoinowania. Naroża oraz miejsca przy przyborach należy uszczelnić silikonem w kolorze fug. Fugę należy wciskać w przestrzenie miedzy płytki. Nadmiar masy trzeba zebrać wilgotną, często płukaną gąbką, a wyschnięty nalot usunąć suchą szmatką. Silikon wprowadza się w naroża pistoletem i w ciągu 5 minut. Powierzchnie spoiny należy wygładzać narzędziem zwilżonym wodnym roztworem mydła.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ścieranie. Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób i wyniki badań przedstawia inspektorowi nadzoru budowlanego do akceptacji.

Spoiny miedzy płytkami powinny mięć szerokość max 3 mm (w każdym pomieszczeniu jednakową). Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Posadzka i ściana powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu spadku.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają:

− przygotowane podłoża.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płytek terakotowych i glazury obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− przygotowanie podłoża

− dostarczenie materiałów,

− wykonanie posadzki i okładziny,

- ułożenie cokołów przy posadzkach,

-  osadzenie listew wykończających,

− wypełnienie spoin,

− przeprowadzenie badań i pomiarów.

Malowanie ścian i sufitów

Kod CPV – 45442100-8  Roboty malarskie

W tym elemencie występują roboty remontowe związane z:

- przygotowaniem podłoży do malowania,

- wymianą kratek wentylacyjnych,

- likwidacją pęknięć ścian i sufitów,

- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego,

- gruntowanie podłoży pod malowanie,

- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną akrylową,

- wykonanie lamperii w pomieszczeniach sali i holu jako wyprawy elewacyjnej

cienkowarstwowej z mieszanki żywiczno-mineralnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolorystyki malowanych ścian.

Zastosowane farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Stosować farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach  i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1 : 3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1 : 3-5.

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Odbiór robót malarskich obejmie:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy (szczególnie przy malowaniu natryskowym) i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek tartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzykowych płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,

- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

- sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez  kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Wyposażenie świetlicy

Kod CPV - 39000000-3   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe

Budynek świetlicy we wsi Wyczółki należy wyposażyć w niżej wymienione meble i sprzęt:

1. Stoły 8 - osobowe   w ilości 10 szt.

2. Stoły 6 - osobowe   w ilości 5 szt.

Stoły mają być standardowe, nierozsuwane.

3. Krzesła metalowe, miękkie  w ilości 100 szt.

Krzesła należy zakupić standardowe metalowe z obiciem dostępne na rynku.

4. Wieszaki metalowe stojące w ilości 8 szt.

5. Stół kuchenny o wymiarach 2 m x 0,9 m  w ilości 1 szt.

6. Chłodziarko-zamrażarka o pojemności 280 – 300 litrów w ilości 1 szt.,

7. Szafki kuchenne stojące 0,8 m w ilości 5 szt.

8. Szafki kuchenne wiszące 0,8 m w ilości 5 szt.

Szafki kuchenne należy zamontować jako standardowe w ilości 5 szt. stojących oraz 5 szt. wiszących o wymiarach standardowych w kolorze brązowym lub podobnym.  Przybliżone wymiary szafek stojących (szer. ok. 80 cm, wys. ok. 90 cm, gł. ok. 60 cm). Przybliżone wymiary szafek wiszących (szer. ok. 80 cm, wys. ok. 70 cm, gł. ok. 30-40 cm).

9. Wertykale na okna o szerokości 2,2 m w ilości 6 szt. mocowane na suficie, sięgające do parapetu okiennego.

10. Kuchnia mikrofalowa o mocy 07 – 1 kW w ilości 1 szt.

11. Taborety metalowe miękkie w ilości 6 szt.

12. Kuchenka gazowa z butlą gazową w ilości 1 kpl.

Kuchenkę gazową należy zamontować czteropalnikową z piekarnikiem w kolorze białym lub podobnym. Kuchenkę gazową należy podłączyć z zakupioną i napełnioną butlą gazową propan-butan. Butla gazowa wymienna  (11  kg) z przewodem i reduktorem.

13. - Zastawa stołowa - talerz głęboki, talerz płaski duży, talerz płaski mały, flaczarka (z duralexu białego) oraz szklanka, szklaneczka, nóż , widelec,  łyżka, łyżeczka w ilości 100 kpl.

14. Patelnia elektryczna w ilości 1 szt.

15. Dzbanek w ilości 10 szt.,

16. Czajnik elektryczny w ilości 2 szt.

17. Czajnik kuchenny w ilości 1 szt.

Napisz opinię

I.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH:

1. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględniono robót tymczasowych  potrzebnych do wykonania robót podstawowych takich jak:

- Rusztowania.

- Zabezpieczenia ochronne bhp i p.poż (poręcze pomosty i daszki ochronne, szalunki, wydzielenie i oznakowanie stref ochronnych).

- Zabezpieczenie (np. folią lub podobnymi materiałami) istniejących elementów wyposażenia wnętrz (meble, sprzęt) i innych nie remontowanych elementów obiektu i posesji  takich jak okna, drzwi, trawniki, krzewy, ogrodzenia.

2. Do wszystkich robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych wykonywanych na wysokości należy stosować sprzęt określony w założeniach ogólnych katalogów nakładów rzeczowych które stanowią podstawę wyceny poszczególnych pozycji przedmiaru.

3. Gruz który pojawi się przy robotach demontażowych i rozbiórkowych oraz elementy z demontażu należy wywieść a koszt wywozu należy uwzględnić w swojej ofercie cenowej.

6. W cenę ofertową przedmiotu zamówienia, winny być wkalkulowane roboty wymienione w w/w. p.I.3, ppkt. 1; 2 i 3.

I.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DANE Z PUNKTU WIDZENIA:

- organizacji robót budowlanych

Wykonawca zostanie wprowadzony na roboty remontowo – budowlane „protokołem przekazania placu budowy”. Wykonawca we własnym zakresie kosztów urządzi plac budowy,  wykona podłączenia energii elektrycznej i wody oraz będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej i wody. Wykonawca ustanowi kierownika robót do kontaktu z Inwestorem. Inwestor ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody pracowników i innych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane jego działaniem oraz powstałe w związku z jego działaniem oraz dokona wszelkich działań związanych z zabezpieczeniem przed zniszczeniem mienia Zamawiającego i osób trzecich. Roboty Wykonawca ma tak prowadzić aby nie utrudniać ruch komunikacyjnego na drogach przyległych do terenu świetlicy w Wyczókah.  Po wykonaniu robót tereny przyległe należy uporządkować.

- ochrony środowiska

Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Wszelkie odpady będzie składował w odpowiednich pojemnikach i na bieżąco wywoził z terenu budowy. Materiały szkodliwe wykonawca ma obowiązek wywozić i utylizować.

- warunków bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca będzie składował materiały budowlane na terenie remontowanej świetlicy. Pracownicy do pracy będą codziennie dowożeni. Koszty zabezpieczenia materiałów na terenie budowy i dowozu pracowników należy wkalkulować w cenę ofertową.

- zabezpieczenia chodników i jezdni

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych..

1.5  NAZWY I KODY

ROBOTY BUDOWLANE-  kody CPV

DZIAŁ 45  Roboty budowlane

GRUPA    454 Wykończeniowe roboty budowlane

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

Kod CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45421146-4  Instalowanie sufitów podwieszanych

Kod CPV 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

GRUPA  453 Wykonanie instalacji budowlanych

Kod CPV 45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

Kod CPV 45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod CPV  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

GRUPA 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

Kod CPV 45261000-4  Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz roboty podobne

WYPOSAŻENIE – kody CPV

CPV 39000000-3   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe.

I.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi tj. między innymi:

- Art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

- § 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr.202, poz.2072),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,  TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLA JAKOŚCI

1. Do wykonania robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych objętych niniejszym zamówieniem należy stosować wyłącznie wyroby budowlane, które są oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadające aprobatę techniczną albo krajową deklarację zgodności z Polską Normą, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), certyfikat na znak bezpieczeństwa a także inne prawnie określone dokumenty – wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określony w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Materiały wykończeniowe powinny być przeznaczone do wbudowania w obiekcie o przeznaczeniu dla ciągłego pobytu ludzi.

2. Przechowywanie wyrobów budowlanych (materiałów), składowanie, kontrola jakości - Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, czy uszkodzeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który pozwoli na zminimalizowanie czasu hałasu spowodowanego przez odgłosy wierceń, uderzeń oraz nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  i ilości wskazaniom zawartym w  SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.

- Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.

- Wykonanie robót - roboty należy wykonać zgodnie z:

- zakresem prac podanym w założeniach ogólnych i w założeniach szczegółowych oraz opisach czynności znajdujących się nad tablicami w których opisane są poszczególne roboty w KNR-ach (katalogach nakładów rzeczowych) zastosowanymi jako podstawy wyceny poszczególnych pozycji przedmiarowych,

- opisem podanym w przedmiarze robót i w specyfikacji technicznej,

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom I część 1 – 4, wydawnictwo ARKADY, rok 1989.

- Wykonawca dostarcza wszystkie materiały, wyroby i urządzenia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność                                z przedmiarem robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

- W zakres remontu wchodzą wszystkie prace konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, posesji.

- Wszystkie prace pominięte zapisami w specyfikacji technicznej a oczywiste do wykonania będą wymagane przy odbiorze końcowym.

- Materiały z odzysku należy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko takie wyroby, które spełniają wymogi określone w punkcie: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2. Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

W ramach umowy należy wykonać wszystkie roboty budowlane i dostawy określone przedmiarze robót.

W cenie wykonania zamówienia należy uwzględnić wszystkie prace uzupełniające a niezbędne do wykonania każdej operacji uwzględnionej w przedmiarze robót.

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Roboty będą podlegały odbiorom: robót zanikających i ulegających zakryciu;  końcowemu oraz pogwarancyjnemu.

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni od dnia zgłoszenia.

3. Odbiór robót końcowy: polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do zakresu oraz jakości wykonania. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. Komisja odbioru robót wyznaczona przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie: przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze Specyfikacją Techniczną.

4. W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie realizacji robót zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

5. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót uzupełniających i robót poprawkowych jak również gdy nie będą gotowe wszystkie dokumenty do odbioru końcowego, komisja przerwie swoje czynności i ustalony zostanie nowy termin odbioru końcowego.

6. Dokumenty do odbioru końcowego: protokół odbioru końcowego, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów budowlanych, protokoły badań i pomiarów wymagane w uwagach branżowych.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w Specyfikacji Technicznej oraz w opisach pozycji przedmiaru i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, komisja oceni pomniejszoną wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8. Odbiór robót pogwarancyjny: polega na ocenie wizualnej wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

9. W przypadku rozbieżności ww. zapisów tj. w niniejszym pkt. VII, pkt 1- 8                              w stosunku do  warunków zawartych w umowie – wiodącymi i obowiązującymi będą warunki zawarte w umowie.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących Wykonawca uwzględnia w cenie ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 1: Tynki, nr

388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.

-  PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych”

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Normy:

PN-68/B- 10020 – Roboty murowe z cegły

PN-90/B-14501 – zaprawy budowlane zwykłe

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

PN-C-81901:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-81B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-81B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-5-59:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.

B-1/PR-5/85 Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych w ściany o różnej konstrukcji

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana

PN-75/B-94000 Okucia budowlane

PN- 85/B – 04500 Zaprawy budowlane

PN-62/C-81502     Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-C-81901:2002 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-62/C-81502     Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-62/C-81502     Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-B-02361 :1999 PN-B-24620: Pochylenia połaci dachowych.

PN-80/B-10240Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701 :1999 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje. podział i wymagania.

PN-B-94 702: 1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

Mordy, dnia 19.01.2012 r.																	         ZATWIERDZAM:

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Wąsowski