In. 271.01.2013							Mordy, dnia 17.01.2013 r.

Zamawiający:

Miasto i Gmina Mordy

08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Dotyczy przetargu na: Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Radzików Wielki. Nr ogłoszenia w BZP 19168-2013 z dnia 14.01.2013.

Pytanie oferenta.

- Proszę o podanie szczegółowych informacji (pojemność, parametry techniczne, itp.) urządzenia do podgrzewania wody dot. pozycji 39 przedmiaru ?

Odpowiedź Zamawiającego.

Ad.1. Urządzenia do podgrzewania wody należy zamontować w instalacji wodnej jako (dostępne na rynku) tzw. elektryczne ciśnieniowe przepływowe podgrzewacze wody. Moc jednego podgrzewacza około 1,5 kW. Pojemność zbiorniczka jednego podgrzewacza wody około 10 litrów.

Budynek nie jest ogrzewany w okresie zimowym. Dopływ wody z wodociągu do budynku jest zamykany na okres dużych mrozów. Celem możliwości spuszczenia wody z pojemnika urządzenia należy zamontować na podejściu wody zimnej i na odejściu wody ciepłej zaworki spustowe (umożliwiające spuszczenie wody ze zbiorniczka podgrzewacza).

Mordy, dnia 17.01.2013 r.						Z-ca BURMISTRZA

mgr Elżbieta Szopka