Wyjaśnienie nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

In. 271.02.2013							Mordy, dnia 22.04.2013 r.

Zamawiający:

Miasto i Gmina Mordy

08-140 Mordy, ul. Kilińskiego 9

Dotyczy przetargu na: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyczółki. Nr ogłoszenia w BZP 144422-2013 z dnia 12.04.2013.

Pytania oferentów.

1. Czy Zamawiający będzie żądał od Oferentów kopii pełnych raportów obejmujących: wstępne badanie typu wraz  z badaniem na skuteczność oczyszczania, wodoszczelność, wytrzymałość konstrukcji i trwałość na zgodność z normą PN – EN 12566-3 + A1 :2009, oraz co jest oczywiste protokołu głównego, wszystkie wykonane przez jednostki notyfikowane ?

2. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne wszystkie urządzenia (oczyszczalnie przydomowe) spełniające wymogi normy PN – EN 12566-3 + A1 :2009 i posiadające wykonany przez notyfikowane laboratorium raport badań ? Świadczy o tym zapis w SIWZ punkt 3.

3. Czy Zamawiający dopuści stosowanie jako rozwiązań równoważnych studni chłonnych wykonanych z PE.

W związku z istotnymi zmianami zapisów SIWZ w przypadku udzielenia odpowiedzi wnosimy o dokonanie zmiany zapisów SIWZ. Nie rodzą one jednak skutków zmiany istotnych treści ogłoszenia, stąd nie wnosimy o zmianę terminów złożenia ofert.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenia równoważne, pracujące w technologii osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym wykonane z polietylenu, które spełniają wszystkie wymogi normy PN–EN 12566-3+A1 potwierdzone badaniami wykonanymi przez notyfikowane laboratorium oraz posiadające oznakowanie CE ?

Odpowiedź Zamawiającego.

Ad.1.  Zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający będzie żądał od Oferentów dołączenia do oferty Deklaracji zgodności wyrobu (przydomowe oczyszczalnie ścieków) z normą PN–EN 12566-3+A1:2009 wraz z certyfikatem zgodności lub z Raportem z badań przydomowych oczyszczalni ścieków wystawionym przez notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratorium w zakresie normy PN–EN 12566-3+A1:2009. Zakres badań określa przytoczona powyżej norma.

Zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do odbioru wykonanych indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków wykonawca ma obowiązek dostarczyć odpis Deklaracji zgodności wyrobu (zainstalowanych przydomowych oczyszczalni ścieków) zgodnie z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz odpis z Raportu badań wyrobu (przydomowe oczyszczalnie ścieków) wykonanych przez notyfikowane w Komisji Europejskiej laboratorium w zakresie normy PN-EN 12566-3+A1:2009.

Ad.2. Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne wszystkie urządzenia (przydomowe oczyszczalnie ścieków) spełniające wymogi normy PN – EN 12566-3+ A1:2009 i posiadające wykonany przez notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium raport badań na potwierdzenie Deklaracji zgodności wyrobu lub certyfikatu zgodności (przydomowe oczyszczalnie ścieków) z normą PN–EN 12566-3+A1:2009.

Zapis o równoważności w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest następujący:

„Nazwy własne materiałów, urządzeń i nazw producentów użyte w projektach budowlano wykonawczych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami należy rozumieć jako definicje standardów oraz określenie minimalnych oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, a nie jako ostateczne rozwiązania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o cechach i parametrach nie gorszych niż wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca może użyć do realizacji zamówienia materiałów i urządzeń innych producentów, ale o cechach i parametrach równoważnych lub nie gorszych niż określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Niemniej na urządzenia (indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków) zamawiający będzie żądał dokumentów (określonych w odpowiedzi Ad.1) na potwierdzenie zgodności tego urządzenia z normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

Ad. 3. Rozsączanie ścieków w budowanych indywidualnych przydomowych oczyszczalniach ścieków na każdej posesji należy wykonać zgodnie projektem budowlano wykonawczym „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” – część rysunkowa. PE jako materiał na studzienki chłonne może być zastosowany.

Na pytania udzielono pełnych informacji z przytoczeniem zapisów ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wnosi zmiany zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad. 4. Indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków należy wykonać zgodnie z zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacją techniczną.

Mordy, dnia 22.04.2013 r.

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Wąsowski